Информация Поставской районной энергогазинспекции Глубокского МРО филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области

«Памятка потребителю по вопросам электробезопасности

при эксплуатации временно устанавливаемых надувных

аттракционов (батутов надувных, горок, лабиринтов)»

Подключение электроустановок оборудования игрового надувного (далее – оборудование) к электрической сети энергоснабжающей организации осуществляется с соблюдением требований, предусмотренных Правилами электроснабжения, утвержденными постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 17.10.2011 № 1394.

Для определения возможности их дальнейшей эксплуатации органом госэнергогазнадзора проводится осмотр подключаемых электроустановок с выездом на место для проверки организации эксплуатации электроустановок на соответствие ТКП-181 «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и иным обязательным для соблюдения требованиям технических нормативных правовых актов по надежной и безопасной эксплуатации электроустановок потребителей.

В случае подключения оборудования к автономному источнику питания (электрогенераторная установка) Владельцу оборудования следует ознакомиться с правилами его эксплуатации и соблюдать требования предусмотренные ГОСТ 33105-2014 «Установки электрогенераторные с двигателями внутреннего сгорания. Общие технические требования». Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с правилами эксплуатации (руководством по эксплуатации).

При этом при эксплуатации электрогенераторных установок категорически запрещается:

1. Запускать станцию, предварительно не проведя её заземление.

2. Подключать электрогенераторную установку параллельно или последовательно с другим генератором или к электрической сети.

3. Эксплуатировать электрогенераторную установку в условиях атмосферных осадков или сильного тумана. В случае необходимости использования электрогенераторной установке во время дождя или снега необходимо убедиться, что данная установка надёжно защищена от осадков.

4. Оставлять работающую электрогенераторную установку без присмотра в зоне досягаемости детей, животных и посторонних лиц.

5. Подключать потребителя(лей), чья рабочая мощность потребления превышает рабочую мощность данной электрогенераторной установки.

6. Использовать для присоединений провода и кабели, не рассчитанные на заданную нагрузку.

7. Эксплуатировать электрогенераторную установку при наличии видимых дефектов и повреждений.

8. Подключать к электрогенераторной установке провода и приборы, заведомо неисправные или имеющие любые признаки повреждения изоляции.

9. Подключать потребителя или нескольких потребителей в такой последовательности, когда максимальная мощность при запуске превышает максимальную мощность электрогенераторной установки.

10. Эксплуатировать электрогенераторную установку рядом с пожаро- и взрывоопасными материалами (в т.ч. располагать на сухой траве, опилках, тряпках и т.п.).

Все металлические нетоковедущие части электрооборудования, которые могут оказаться под опасным напряжением вследствие повреждения изоляции, должны иметь электрическое соединение с корпусом электроагрегата или электростанции, а также с рамой транспортного средства.

Все виды работ, проводимые с электрогенераторной установкой, должны выполняться квалифицированным и обученным персоналом.

Требования к монтажу (сборке, установке) надувного игрового оборудования:

Электрооборудование надувных аттракционов, его монтаж (сборка, установка), токоподвод и заземление должны соответствовать требованиям технического регламента Евразийского экономического союза 038/2016 «О безопасности аттракционов», Правил технической безопасности «Требования к эксплуатации оборудования игрового надувного», утвержденные постановлением Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь 30 июля 2015 г. № 35, Правил устройства электроустановок и иным ТНПА в области безопасной эксплуатации электроустановок.

При выборе площадки под установку оборудования должны быть учтены расположенные на площадке и рядом с ней воздушные линии электропередачи, кабельные линии. Если коммуникации могут быть источником опасности для персонала или посетителей, должны быть предприняты все целесообразные и возможные меры предосторожности для предотвращения такой опасности посредством использования подходящих и должным образом расположенных барьеров. Также при помощи ограждений должен быть исключен доступ пользователей и посетителей к электрооборудованию, вентилятору (компрессору), включая его токоподвод.

Обслуживающий персонал допускается к работе с электрооборудованием аттракциона при наличии квалификационной группы по электробезопасности не ниже II группы, если иное не указано в эксплуатационных документах.

Органы управления электрооборудованием, все электрические шкафы, источники питания и выключатели освещения должны быть защищены от возможного контакта с пользователем и от несанкционированного доступа.

Вентилятор (компрессор) должен располагаться на расстоянии не менее 1,2 м от наружной стены оборудования или на расстоянии не менее 2,5 м от открытой стороны, если иное не предусмотрено изготовителем и не указано в эксплуатационных документах.

Не допускается крепление оборудования к опорам линий электропередачи.

Смонтированные кабельные линии должны быть защищены от механических повреждений в местах прохода персонала и посетителей.

Крепление кабельных линий при прокладке по воздуху должно исключать возникновение в них механических натяжений.

Для подключения применять кабельные линии с отдельными PE и N проводниками.

Предусмотреть наличие УЗО на групповых линиях розеток для подключения переносного и передвижного электрооборудования.

Высота подвеса проводов в местах прохода должна составлять не менее 3 метров от земли, в местах проезда – 6 метров.

В процессе эксплуатации Владелец аттракциона должен обеспечить:

Соблюдение порядка ежедневного контроля, технического обслуживания и ремонта оборудования исходя из требований эксплуатационных документов, настоящих Правил, НПА и ТНПА;

Разработать на основании эксплуатационных документов инструкцию по эксплуатации оборудования, регламентирующую объем и порядок работ, выполняемых при его установке, эксплуатации, техническом обслуживании и ремонте, а также порядок действий в случае возникновения аварийной ситуации, и инструкцию по охране труда.

Контактные данные Поставской районной энергогазинспекции Глубокского МРО филиала Госэнергогазнадзора по Витебской области:

г.Поставы, ул.Красноармейская, 146Д, тел./факс: (02155) 4-08-99