Информационное письмо

Департамента государственной инспекции труда Министерства труда

и социальной защиты Республики Беларусь
«О предупреждении несчастных случаев на производстве при выполнении
работ по заготовке кормов»

В агропромышленной отрасли производства на смену массовых
механизированных полевых работ по посеву и посадке
сельскохозяйственных культур приходит пора заготовки кормов.

Современные технологии заготовки кормов связаны с вовлечением
в процесс их производства сложной сельскохозяйственной техники,
управлять которой должны квалифицированные, имеющие специальную
подготовку работники.

Работы по заготовке кормов требуют от назначенных
ответственными должностных лиц четкой организации труда, а от
работников, их выполняющих, точного и строгого соблюдения
требований безопасности, трудовой и производственной дисциплины.

Несоблюдение указанных норм влечет за собой производственные потери и убытки, травмирование, а иногда и смерть работников.

Вместе с тем нередки случаи, когда должностными лицами и
работниками игнорируются требования по охране труда, не выполняются
обязанности, предусмотренные трудовым договором (контрактом),
правилами внутреннего трудового распорядка, должностными и рабочими
инструкциями.

При этом следует отметить, что обстоятельства и причины
многих из происшедших несчастных случаев на производстве
повторяются из года в год.

В этой связи, перед началом работ по заготовке кормов в 2022 году
Департамент государственной инспекции труда Министерства труда и
социальной защиты (далее – Департамент) считает необходимым
напомнить об обстоятельствах и причинах отдельных несчастных
случаев, происшедших на производстве в 2021 году.

Так, 06.06.2021 при выполнении работ по трамбовке силосной массы
в траншее наземного хранилища в результате наезда погрузчика
«Амкодор», двигавшегося задним ходом, был смертельно травмирован
работник ОАО «Липкникский» Брестской области.
В ходе проведенного специального расследования установлено, что
в нарушение требований инструкции по охране труда водитель
погрузчика не убедился в отсутствии людей в зоне работы погрузчика.

Кроме того, погрузчик был выпущен на линию в неисправном состоянии (не работала звуковая сигнализация включения заднего хода).
30.06.2021 при отсоединении прицепа от трактора «МТЗ-82» в
результате падения дышла тяжелую производственную травму получил
тракторист-машинист ОАО «Доваторский» Шарковщинского района Витебской области.

Необходимо отметить, что в момент получения
травмы потерпевший находился в состоянии алкогольного опьянения
(1,6 промилле).

Проведенным расследованием установлено, что одной из причин
несчастного случая явилось нарушение требований безопасности в части
эксплуатации тракторного прицепа без стационарной подставки (упора) и
эксплуатационных документов.

21.07.2021 при устранении зависания груза в кузове автомобиля
скатившимися рулонами сена был сбит с ног и получил тяжелую
производственную травму водитель автомобиля ОАО «Слонимский
ремонтный завод» на территории склада кормов в д. Новоорловичи
Слонимского района Гродненской области.

Установлено, что потерпевший нарушил требования инструкции по
охране труда для водителя автомобиля, запрещавшей находиться в кузове
автомобиля с застрявшим грузом и самостоятельно устранять его
зависание.

24.10.2021 тракторист-машинист КСУП «Воложинское»
Воложинского района Минской области в ходе устранения зависания
зерна кукурузы внутри зернового бункера комбайна зерноуборочного
самоходного КЗС-2124, не выключив двигатель, стал проталкивать
лопатой зерно кукурузы, при этом его левая нога попала под
вращающийся горизонтальный шнек и была травмирована.

Причиной несчастного случая установлено нарушение потерпевшим
требований инструкции по охране труда при выполнении полевых работ,
выразившееся в проведении работ по очистке рабочих органов комбайна
при не заглушенном двигателе.

В целях профилактики и недопущения травматизма работников,
занятых на работах по заготовке кормов, Департамент рекомендует:

1. Министерству сельского хозяйства и продовольствия, комитетам
и управлениям по сельскому хозяйству и продовольствию обл-,
райисполкомов потребовать от руководителей подчиненных организаций
провести семинары (совещания) по вопросам безопасного выполнения
работ по заготовке кормов.

2. Руководителям и специалистам организаций агропромышленного
комплекса:

2.1 довести информацию о несчастных случаях, происшедших при
выполнении работ по заготовке кормов в 2021 году, до сведения
работников, привлекаемых к данным работам;

2.2 назначить лиц, ответственных за безопасное производство работ
по заготовке кормов;

2.3 обеспечить проведение внеплановых (целевых) инструктажей по
охране труда с работниками, привлекаемыми к выполнению работ по
заготовке кормов;

2.4 работы по заготовке кормов организовать в соответствии с
действующими требованиями нормативных правовых актов по охране
труда;

2.5 обеспечить безопасность при эксплуатации машин и механизмов,
используемых на заготовке кормов из трав и силосных культур,
руководствуясь при этом требованиями, изложенными в технических
документах организаций-изготовителей и вышеуказанных правилах;

2.6 исключить случаи допуска к эксплуатации тракторов,
сельскохозяйственных машин и агрегатов, не отвечающих требованиям
безопасности, не прошедших государственный технический осмотр;

2.7 исключить нахождение работников на силосной, сенажной массе
в зоне движения транспортных средств и в других неустановленных
местах;

2.8 обеспечить привлечение к ответственности и проведение
внеочередной проверки знаний с работниками и должностными лицами,
нарушающими требования безопасности труда при производстве работ по
заготовке кормов из трав и силосных культур;

2.9 не допускать (отстранять от работы) работников, находящихся в
состоянии алкогольного, наркотического и токсического опьянения, не
прошедших в установленном порядке медицинский осмотр, обучение,
инструктаж и проверку знаний по вопросам охраны труда;

2.10 обеспечить осуществление контроля за состоянием трудовой и
производственной дисциплины, соблюдением работающими требований
локальных правовых актов по охране труда.