1.  Общая часть

Строительный  проект  «Внеплощадочные сети в районе индивидуальной застройки ул. Богдановича - ул. Мира в г. Поставы»   разработан на  основании  утвержденного  в  установленном  порядке  Задания  на  проектирование, АПЗ,  а также соответствующих исходных данных и нормативных документов.

| Дорожно-климатический район | I (северный, влажный) |
| --- | --- |
| Тип увлажнения земляного полотна и дорожной одежды | I (нормальное) |
| Среднегодовая температура января | - 6,8 °С |
| Среднегодовая температура июля | +17,5 °С |
| Выпадение осадков за год | 645 мм |

Проект предназначен для строительства в г. Поставы  Витебской  области   с:

расчетной зимней температурой наружного воздуха                 минус 25°С,

нормативной снеговой нагрузкой                                                      120 кгс/м2,

нормативным скоростным напором ветра                                                 23 кгс/м2

расчетная летняя температура наружного воздуха                                  +21,6°С

2. Генеральный  план

Проезжая часть запроектированных улиц (ул. Мира, Жилая улица N1, Жилая улица N2) предусмотрена с  гравийным покрытием. Съезды от а/д Р-110 (категория улицы «В») – из асфальтобетона. Съезды к домам – гравийные.

Улица Мира: категория улицы «З», расчетная скорость движения 30км/ч, количество полос движения - 2, ширина полосы 3,0м, с обеих сторон проезжей части предусмотрена песчано-гравийная обочина шириной 1,0м (имеется участок с бортовым камнем для предотвращения затопления огородов), со стороны застройки предусмотрен тротуар шириной 1,5м. С противоположной стороны – велосипедная дорожка с двухсторонним движением шириной 3,0м.  Ширина улицы в красных линиях до 25 м.

Жилая улица N1: категория улицы «З», расчетная скорость движения 30км/ч, количество полос движения - 2, ширина полосы 3,0м, с обеих сторон проезжей части предусмотрена  песчано-гравийная обочина шириной 1,0м, с северной стороны улицы предусмотрен тротуар шириной 1,5м. Ширина улицы в красных линиях до 25 м. Имеется участок проезжей части (съезд от а/д Р-110) с асфальтобетонным покрытием.

Жилая улица N2: категория улицы «З», расчетная скорость движения 30км/ч, количество полос движения - 2, ширина полосы 3,0м, с обеих сторон проезжей части предусмотрена  песчано-гравийная обочина шириной 1,0м, с южной стороны улицы предусмотрен тротуар шириной 1,5м. Ширина улицы в красных линиях до 20 м. Имеется участок проезжей части (съезд от а/д Р-110) с асфальтобетонным покрытием.

С ул. Богдановича предусмотрена песчано-гравийная разворотная площадка с п/г обочиной для подъезда к пожарным водоемам.

Обеспечение условий для передвижения инвалидов (безбарьерная среда).

Данный проект выполнен в с соответствии с требованиями ТКП 45-3.01-116-2008 (02250) по обеспечению передвижения инвалидов, пользующихся креслами-колясками. Исключен перепад высот на пересечениях путей движения по тротуару с подъездами к дому.

3. Технико-экономические показатели

| №№ п/п | Наименование показателей | Един. изм. | ул. Мира | Жилая лица N1 | Жилая улица №2 | ул. Богдановича (разворотная площадка) | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 7 | 9 |
| 1. | Площадь участка | га |  |  |  |  | 3,526 |
| 2. | Площадь покрытий: | м2 |  |  |  |  | 11240 |
|  | в том числе автодорог |  |  |  | - |  | 5700 |
|  | обочин |  | 3305 | 1255 | 895 | 245 | 1335 |
|  | тротуаров |  | 740 | 290 | 275 | 30 | 1820 |
|  | съездов |  | 735 | 190 | 170 | 725 | 865 |
|  | площадки для мусора |  | 485 | 50 |  | 330 | 40 |
|  | велосипедных дорожек |  | 1480 | - | - | - | 1480 |
| 3. | Категория дороги |  | З | З | З | П | - |
| 4. | Строительная длина | м | 501,90 | 147,5 | 130,8 | - | 780,2 |
| 5. | Количество полос движения | шт | 2 | 2 | 2 | - | - |
| 6. | Проектная нагрузка на одиночную ось | кН | 115 | 115 | 115 | 115 | - |
| 7. | Среднегодовая суточная интенсивность движения | авт./сут | 300 | 300 | 300 | - | - |
| 8. | Ширина полосы движения | м | 3,0 | 3,0 | 3,0 | - | - |
| 9. | Ширина тротуара | м | 1,5 | 1,5 | 1,5 | - | - |
| 10. | Продолжительность строительства в т. ч. подготовительный период | мес. мес. | 2,5 0,5 |  |  |  |  |