| Таварыства з абмежаванай адказнасцю «Экалогiя-сэрвiс» ТАА «Экалогiя-сэрвiс» |  | Общество с ограниченной ответственностью «Экология-сервис» ООО «Экология-сервис» |
| --- | --- | --- |

Отчет об оценке воздействия на окружающую среду планируемой хозяйственной деятельности

«Организация экологически чистого производства древесного угля» в г.п. Воропаево Поставского района Витебской области Республики Беларусь

Директор ООО «Экология-сервис»                                   Якусик А.Н.

“__” _________ 2020 г.

Минск

Список исполнителей

Общество с ограниченной ответственностью «Экология-сервис»

220033, г. Минск, ул. Серафимовича 13, оф.18

Тел/факс: (017) 298-24-79, (017) 298-10-20, моб. тел: (029) 327-17-27

Тел. Исполнителя 8 (029) 709-35-98

Электронный адрес: ecologia-service@mail.ru

Аттестат аккредитации испытательной лаборатории № BY/112 02.1.1801 от 25.08.2017 г., выданный Республиканским унитарным предприятием “Белорусский государственный центр аккредитации. Срок действия с 25 августа 2017 г. по 25 августа 2022 г.

Аттестат соответствия на право осуществления работ в составе инженерно-экологических изысканий № 0000390-ИЗ от 22.03.2019 г, выданный Министерством архитектуры и строительства Республики Беларусь. Срок действия с 22.03.2019 г. по 22.03.2024 г.

Ответственные исполнители:

Заместитель директора _____________ Ходин В.В.

Заведующий ИЛ           _____________ Савенкова А.В.

Техник ИЛ                    _____________ Якусик В.А.

Оглавление

1.Общая характеристика планируемой деятельности	8

1.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности	8

1.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности	8

1.3 Основные характеристики проектного решения планируемого объекта	11

2.Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)	17

2.1 Размещение объекта планируемой деятельности	17

2.2 Альтернативная площадка размещения объекта	17

2.3. Отказ от реализации проектных решений	19

3.Оценка существующего состояния окружающей среды	20

3.1. Природные компоненты и объекты	20

3.1.1. Климат и метеорологические условия	20

3.1.3. Поверхностные воды	22

3.1.4. Геологическая среда и подземные воды	24

3.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров	28

3.1.6. Растительный и животный мир	32

3.1.7 Природные комплексы и природные объекты	34

3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование	37

3.2. Природоохранные и иные ограничения	37

3.3. Социально-экономические аспекты региона	37

4.	Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду	40

4. 1. Воздействие на атмосферный воздух	40

4.2. Воздействия на поверхностные и подземные воды	55

4.3. Воздействие на геологическую среду, недра, земельные ресурсы и почвенный покров	55

4.4. Воздействие на растительный и животный мир, леса	56

4.6. Воздействие связанное с отходами	56

Количество, т/год	57

Строительство объекта	58

5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды	59

5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха	59

5.2. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод	61

5.3. Прогноз и оценка изменения геологических условий, недр, рельефа, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова	61

5.4. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов	62

5.5. Прогноз и оценка состояния окружающей среды при обращении с отходами производства	62

5.6. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране	63

5.7. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций	63

5.9. Прогноз и оценка социально-экономических условий	63

6. Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия	65

7.Альтернативы планируемой деятельности	66

8.Трансграничное влияние объекта строительства	67

9. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)	69

10.Условия для проектирования объекта в целях обеспечения безопасности планируемой деятельности	74

11. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду	75

12. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявление неопределенности	77

13. Выводы по результатам проведения оценки воздействия	78

14 Список используемых источников	79

Введение

Оценка воздействия на окружающую среду - определение возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации планируемой хозяйственной деятельности.

Отчет разработан в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь от 18.07.2016 № 399-З «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Постановления Совета Министров Республики Беларусь от 19 января 2017 г. № 47 «Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду» с учетом требований ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Целью работы (исследования) в рамках ОВОС является оценка существующего состояния окружающей среды, социально-экономических условий, анализ возможного изменения компонентов окружающей среды в результате реализации планируемой деятельности.

Задачами работы (исследования) в рамках ОВОС являются определение мероприятий по предотвращению, минимизации возможного значительного негативного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду.

1.Общая характеристика планируемой деятельности

## 1.1 Заказчик планируемой хозяйственной деятельности

Планируемый объект: «Организация экологически чистого производства древесного угля».

Заказчик: Общество с ограниченной ответственностью «Мир Дубрав».

С целью реализации инвестиционного проекта «Организация экологически чистого производства древесного угля» 7 мая 2018 года зарегистрировано новое юридическое лицо – ООО «Мир Дубрав». В Едином государственном регистре юридических лиц и индивидуальных предпринимателей общество зарегистрировано за № 391627090.

Общество обособленных филиалов и подразделений на территории Республики Беларусь и за ее пределами не имеет.

## 1.2 Район размещения планируемой хозяйственной деятельности

Местом организации производства является территория и комплекс зданий завода ЖБИ в г. п. Воропаево Поставского района Витебской области (далее по тексту – производственный комплекс) (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 – Расположение проектируемой площадки

Территория объекта граничит:

с запада - с железнодорожной веткой,

с юга – с с железнодорожной веткой;

с севера – с территорией Воропаевского завода железобетонных изделий;

с востока – с территорией Воропаевского завода железобетонных изделий, железнодорожной веткой.

Ближайшая жилая зона располагается (рисунок 1.1, 1.2) на расстоянии:

- с юго-запада — 1013 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа д. Хропы; 20 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа г.п. Воропаево;

- с северо-запада – 294 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа г.п. Воропаево;

- с востока — 739 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа д. Мышки;

- с северо-востока — 1179 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа д. Ясюки.

Ближайшие водные объекты расположены (рисунок 1.2) на расстоянии:

с северо-востока на расстоянии 863 м от границы предприятия расположено озеро Заровщина;

с юго-востока на расстоянии 997 м от границы предприятия расположено озеро Зарежанка;

с востока на расстоянии 325 м от границы предприятия протекает река Зарежанка.

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 г. «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований», базовая санитарно-защитная зона для проектируемого объекта составляет 500 м (п. 267 «Производство древесного угля (углетомильные печи)»).

В соответствии с постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.10.2017 «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», базовая санитарно-защитная зона для проектируемого объекта составляет 500 м (п. 269 «Производство древесного угля (углетомильные печи)»).

В базовой СЗЗ расположены:

- запад — территория Воропаевского завода железобетонных изделий, железнодорожная ветка, часть р Зарежанка, лесной массив Дуниловичского лесного хозяйства;

- север — территория Воропаевского завода железобетонных изделий, территория жилой застройки усадебного типа г.п. Воропаево;

- восток — 739 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа д. Мышки;

- юг — территория жилой застройки усадебного типа г.п. Воропаево, железнодорожная ветка, лесной массив Дуниловичского лесного хозяйства.

Ситуационная карта-схема расположения проектируемой площадки приведена на рисунке 1.2.

Рисунок 1.2 – Ситуационная карта-схема расположения проектируемой площадки.

В связи с тем, что в границах базовой СЗЗ расположена жилая застройка, оценка воздействия проводилась с расчетными точками на границе принятой к расчету СЗЗ радиусом 50 м.

В принятую к расчету СЗЗ в 50 м попадают:

- запад — территория Воропаевского завода железобетонных изделий, железнодорожная ветка;

- север — территория Воропаевского завода железобетонных изделий;

- восток — железнодорожная ветка, лесной массив Дуниловичского лесного хозяйства;

- юг — железнодорожная ветка.

## 1.3 Основные характеристики проектного решения планируемого объекта

Организация современного высокого-технологичного производства древесного угля планируется в г.п. Воропаево Поставского района Витебской области Республики Беларусь.

Максимальный (возможный) объем производства — до 600 т/месяц древесного угля.

Сфера применения древесного угля – для приготовления блюд на гриле, мангале и в специальных печах.

Основным сырьем для производства продукции является древесина (береза, ольха, осина).

Планируемый к выпуску древесный уголь будет соответствовать требованиям международных стандартов качества, обеспечивающих:

— отсутствие риска для жизни и здоровья человека;

— исключение причинения вреда окружающей среде.

С момента принятия окончательного решения по его реализации организации производства древесного угля до момента выхода на проектную мощность предусматриваются следующие основные этапы:

- Подготовка (проектные решения по выбору оборудования и его расположению, бизнес-план инвестиционного проекта с расчетом срока окупаемости инвестиций); принятие ряда окончательных решений по реализации проекта (решение земельных и имущественных вопросов – передача земельных участков, зданий и сооружений, задействованных в реализации проекта и т.д.);

2) Строительно-монтажные работы по ремонту зданий и сооружений, устройство площадки (фундаментов) под печи; заключение договоров на прочие основные средства (прочее оборудование, инструмент, инвентарь);

3) поставка транспортных средств (2 ед. погрузчиков); начало закупки и доставки основного сырья (древесины);

4) поставка машин и оборудования;

5) монтаж машин и оборудования, пуско-наладочные работы, обучение персонала;

6) инструментальные замеры выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух с целью подтверждения норм, установленных законодательными актами Республики Беларусь;

7) ввод в эксплуатацию и запуск линии по производству древесного угля;

8) отладка технологических циклов, наращивание объемов производства;

9) поставка погрузчика Амкадор;

10) выход на годовую проектную мощность с ритмичными и сбалансированными технологическими циклами, обеспечение сбыта на внешнем рынке.

Технологический процесс производства древесного угля

Участок хранения древесины

1.Лесовоз с древесиной заезжает на территорию склада древесины. Ответственный за склад производит приёмку древесины и оформление соответствующих документов.

2. Лесовоз с манипулятором разгружается самостоятельно. Лесовоз без манипулятора разгружает фронтальный погрузчик (Амкодор, Volvo или др.). 70% древесины привезут лесовозы с манипулятором.

3. Укладывается древесина на бетонные и металлические подкладки высотой 0.5 метра.

4. Древесина находится на площадке не менее 3- 4 месяцев и не менее месяца на складе у заготовителя древесины.  За 4-5 месяцев происходит процесс естественной сушки древесины до влажности 30 – 35 %.

5. Древесина укладывается в ряды поочерёдно, для контроля времени процесса естественной сушки.

6. Площадь склада древесины позволяет единовременно хранить до 18000 м3, при высоте штабеля 4 м.

7. Древесина, у которой истёк временной срок естественной сушки, с помощью фронтального погрузчика перемещается на участок раскалывания древесины на поленья.

Участок раскалывания древесины на поленья

- Участок состоит из 3-х стенного навеса и двух дровокольных линий.

- Средняя производительность одной линии 5 плотных м3 в час, 35 плотных м3 в смену, 105 плотных м3 в сутки, 2300 плотных м3 в месяц.

- Фронтальный погрузчик загружает накопительный стол подачи брёвен. Возможность загрузки накопительного стола составляет 15-25 плотных м3 (3-5 часов работы линии).

- Брёвна транспортёром подаются на дровокол. На дровоколе брёвна разрезаются на чурки по 30 см длиной, затем чурки раскалываются на поленья (2,4,6 шт). По транспортёру поленья подаются на сепаратор. Опилки отводятся в накопитель по закрытому желобу. Сепаратор производит отсев мелких частиц (кора, щепки). Поленья по транспортёру поступают в «карман» накопления колотых дров.

- Фронтальный погрузчик с помощью ковша 3м куб перемещает дрова на участок принудительной сушки дров и пиролиза.

Участок сушки дров и пиролиза

- Фронтальный погрузчик загружает «карманы» сушилки колотыми дровами. Всего четыре «кармана». В один «карман» загружается 280 насыпных м3 дров. Это объём для наполнения 56 реторт.

- В «карманы» принудительно подаётся горячий воздух, через специально вмонтированные в полы воздуховоды. Температура нагнетаемого воздуха - летом 100-120 градусов, зимой 80-100 градусов. Поэтому, чтобы достигнуть влажности поленьев 15-20% летом дрова сушим 2-ое суток, зимой 3-ое суток. При влажности 15-20% пиролиз происходит в течении 6 часов, при влажности 25 -30% - 8 часов, при влажности 35% и более-12 часов и более.

- После сушки поленья перемещаются фронтальным погрузчиком на сепараторы- погрузчики реторт. Сепараторы размещены по обе стороны сушилки. Поленья перемещаются по сепаратору, происходит отсев мелкой фракции дров, далее по транспортёру перемещаются в реторты. Наполнение одной реторты происходит за 10-15 минут.

Параметры реторты: вес 750 кг; вместимость 4,7 м3; загрузка – 2,3 плотных куб.м дров; вес с дровами – 2,6 тн.

- Наполненные сухими дровами реторты с помощью 5-ти тонного вилочного погрузчика (с ротатором) перемещаются на участок пиролиза.

- С помощью вилочного погрузчика реторты загружаются в печи. На участке пиролиза расположено 4 печи. Один оператор обслуживает четыре печи. Печи работают круглосуточно. Контрольный осмотр и профилактическое обслуживание, при необходимости, с остановкой печи — один раз в два года.

- По завершению процесса пиролиза реторты перемещаются вилочным погрузчиком на открытую площадку для остывания. Процесс остывания продолжается 24 часа. Одновременно на площадке находится от 16 до 24 реторт с углём. Процесс контроля за временем охлаждения компьютеризирован.

- После остывания реторты с углём перемещается вилочным погрузчиком на склад накопления угля.

Участок сортировки и фасовки угля

- Участок делится на четыре отделённых друг от друга участка (склад угля, сортировка, фасовка и склад упакованного угля).

- Уголь на складе из реторт при помощи вилочного погрузчика и ротатора высыпается рядами и остывает ещё сутки. По мере остывания уголь фронтальным погрузчиком загружается в бункер-накопитель.

- Из бункера уголь по транспортёру подаётся на сортировку. На сортировке происходит деление угля на три фракции – отсев, 20-50 мм и 50-120 мм. По необходимости на сортировке можно менять сита для получения фракции других размеров. Отсев отводится в сторону и собирается в биг-беги. По мере наполнения биг-бег вывозится вилочным погрузчиком на склад. Отсеянные фракции транспортёром подаются на фасовочное оборудование. Предусмотрена одна линия фасовки.

- После наполнения углём мешок по транспортёру подаётся на место зашивки и укладывается на паллет.

- Паллет с уложенными мешками в специально отведенном (закрытом) месте упаковывается в термоусадочную плёнку и вывозится вилочным погрузчиком на склад. Складирование паллет может осуществляться в два яруса

Склад угля, сортировка и фасовка обеспечены системой аспирации.

Печь пиролиза (согласно паспорту на печь, приведенного в приложении 1)

Описание углевыжигательной печи УП2РФ-С-50 «Стандарт»

Печь состоит из следующих основных элементов (рисунок1.3):

- корпуса печи;

- топки;

- двух пиролизных камер, соединенных с топкой газоотводными каналами;

- трех дымоотводных труб;

- комплекта футеровочных материалов;

- комплекта оборудования КИПиА.

Рисунок 1.3 — Печь пиролиза

Работа печи осуществляется следующим образом: камеры печи с помощью вилочного погрузчика загружаются ретортами с дровами. После этого одна камера нагревается до начала процесса пиролиза. Выделяемые из древесины газы по газоотводным трубам поступают в топку, где они полностью сгорают. Получаемая при этом тепловая энергия используется для сушки сырья и запуска пиролиза во второй камере.

Когда в первой камере процесс пиролиза и приготовления древесного угля заканчивается, во второй камере процесс начинается. Реторта с готовым углем вынимается и камеры загружается ретортой с дровами.

Весь процесс контролируется визуально и по показаниям температурных датчиков. Далее циклы повторяются.

Процесс производства идет непрерывно.

Основные параметры печи УП2РФ-С-50 «Стандарт»

Данная печь по производству древесного угля относится к печам замкнутого цикла с фронтальным принципом загрузки реторт в камеры и дожиганием пиролизных газов в основной топке. Процессы сушки и пиролиза в установке совмещены.

Печь предназначена для производства древесного угля с содержанием углерода 88-96% и зольностью 0,6 – 1,5 % из березовой (или лиственной) древесины (таблица 1.1).

Таблица 1.1 — Содержание углерода в древесном угле в зависимости от температуры пиролиза и последующей прокалки угля в реторте. (в пересчете на абсолютно сухой уголь)

Получаемый из древесного сырья по ГОСТ 24260-801 древесный уголь соответствует ГОСТ 7657-84 (DIN 51749).

Основные параметры и размеры печи УП2РФ-С-50 «Стандарт»

Производительность в месяц - 45-50 тн древесного угля (при влажности сырья менее 20%)

Потребление электроэнергии, - не более 0,2 квт/ч Расход дров на 1 тонну угля - 6-8 куб.м (зависит от породы древесины)

Габаритные размеры корпуса: длина, ширина, высота мм 6000х2660х2500

Продолжительность полного цикла - 8-10 часов

Масса печи - 28 тонн. (Стационарный вариант)

Преимуществом данной печи от традиционно применяемых является:

• поддержание процессов сушки и пиролиза за счет тепла, получаемого при дожигании в топке пиролизных газов;

• регулирование температурного режима в камерах печи;

• полное дожигание пиролизных газов в топке при температуре 950-1050°С гарантирует экологическую безопасность при эксплуатации печи;

• технологическое тепло, получаемое в результате сжигания пиролизных газов, может применяться для принудительной сушки древесного сырья;

• применяемая технология позволяет гарантированно получать высококачественную продукцию.

Печь УП2РФ-С-50 является промышленным оборудованием непрерывного цикла действия и её можно эксплуатировать на открытой площадке или в помещении (или под навесом) круглосуточно и круглогодично.

Примечание к таблице 1.2.

2 Рекомендуемые размеры: длина – 250-500мм, наибольший размер в поперечном сечении не более 100 мм.

3 Расход древесного сырья на тонну производимой продукции зависит от качества древесного угля по содержанию нелетучего углерода.

4 Допускается применение незначительного количества дополнительных дров при кратковременном падении температуры после смены реторт.

Таблица 1.2 — Технические характеристики печи УП2РФ-С-50 “Стандарт”

2.Альтернативные варианты технологических решений и размещения планируемой деятельности (объекта)

## 2.1 Размещение объекта планируемой деятельности

Местом организации производства является территория и комплекс зданий завода ЖБИ в г. п. Воропаево Поставского района Витебской области (далее по тексту – производственный комплекс).

На сегодняшний день территория под проектируемый объект представляет собой техногенно освоенные земли — промышленная территория Воропаевского завода железобетонных изделий (рисунок 2.1).

Территория объекта граничит:

с запада - с железнодорожной веткой,

с юга – с с железнодорожной веткой;

с севера – с территорией Воропаевского завода железобетонных изделий;

с востока – с территорией Воропаевского завода железобетонных изделий, железнодорожной веткой.

Ближайшая жилая зона располагается (рисунок 1.1, 1.2) на расстоянии:

- с юго-запада — 1013 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа д. Хропы; 20 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа г.п. Воропаево;

- с северо-запада – 294 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа г.п. Воропаево;

- с востока — 739 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа д. Мышки;

- с северо-востока — 1179 м от границы предприятия – территория жилой застройки усадебного типа д. Ясюки.

Ближайшие водные объекты расположены (рисунок 1.2) на расстоянии:

с северо-востока на расстоянии 863 м от границы предприятия расположено озеро Заровщина;

с юго-востока на расстоянии 997 м от границы предприятия расположено озеро Зарежанка;

с востока на расстоянии 325 м от границы предприятия протекает река Зарежанка.

## 2.2 Альтернативная площадка размещения объекта

Для реализации проекта альтернативная площадка размещения проектируемого объекта не рассматривалась. Основными причинами отказа от рассмотрения возможности размещения проектируемого объекта на альтернативной площадке является:

- увеличение накладных расходов в связи с необходимостью прокладки инженерных сетей;

- увеличение нагрузки на окружающую среду в связи с дополнительным воздействием на почвенный покров и необходимостью выделения дополнительных земельных участков для прокладки систем коммуникаций;

Рисунок 2.1 — Расположение объекта на техногенно освоенной территории

## 2.3. Отказ от реализации проектных решений

Отказ от реализации проектных решений не целесообразен. Данное производство является высокотехнологичным, продукция имеет спрос на рынке. Внедрение проекта даст следующие преимущества:

- повышение результативности экономической деятельности в регионе за счет увеличения объема выпуска конкурентоспособной продукции и расширение ее поставок на рынок;

- создание дополнительных рабочих мест и как следствие, снижение уровня безработицы в регионе;

- увеличение отчисления налогов из прибыли;

- создание экспортно-ориентированного производства;

- увеличение сбыта и поступления валютной выручки.

3.Оценка существующего состояния окружающей среды

## 3.1. Природные компоненты и объекты

### 3.1.1. Климат и метеорологические условия

Климат Беларуси определяется как умеренно континентальный. Основные его характеристики обусловлены расположением территории республики в умеренных широтах, отсутствием орографических преград, преобладанием равнинного рельефа, относительным удалением от Атлантического океана. Сложное взаимодействие различных атмосферных процессов и подстилающей поверхности (теплооборот, влагооборот, общая циркуляция атмосферы) определяют своеобразие режима каждого климатического элемента -температуры воздуха и почв, облачности, атмосферных осадков и так далее.

Климату Беларуси свойственны некоторые отрицательные факторы - неустойчивый характер погоды весной и осенью, мягкая с продолжительными оттепелями зима, часто дождливое лето, нехватка влаги в начале его, поздние весенние и ранние осенние заморозки. Однако в целом он благоприятен для успешного выращивания и получения высоких урожаев сельскохозяйственных культур.

Сравнительно малые колебания основных метеорологических характеристик, их умеренность делают климат Беларуси благоприятным для жизни и деятельности человека. Отдельные части республики отличаются по условиям пригодности для отдельных сельскохозяйственных культур, поэтому в пределах Беларуси выделяют 19 агроклиматических районов. В некоторых случаях отдельные метеорологические явления, достигая больших значений интенсивности, продолжительности или времени существования, наносят вред посевам, строениям, могут вызывать человеческие жертвы.

В таких случаях их выделяют в категорию опасных метеорологических явлений или особо опасных метеорологических явлений. Изредка они становятся стихийными бедствиями. С особенностями происходящих атмосферных процессов связаны многочисленные наблюдаемые на территории республики природные явления (смерчи, пыльные бури). Климат региона формируется под воздействием воздушных масс Атлантического океана и носит черты умеренно-континентального. Метеорологические наблюдения в районе исследований ведутся на ближайшей метеостанции н.п. Лынтупы и характеристика климатических условий исследуемой территории приводится по указанным данным.

В соответствии с агроэкологическим районированием территории РБ, станция н.п. Лынтупы отнесена к станциям севера. Климат территории исследований умеренно-континентальный характеризуется четко выраженными сезонами, достаточно увлажненный, формируется под влиянием атлантических, континентальных и арктических воздушных масс, которые создают характерный для района (особенно в холодное полугодие) неустойчивый тип погоды. Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей характеристикой температурного режима.

Следует отметить, что при повышении температуры воздуха возрастает скорость фотохимических реакций, что приводит к росту содержания примесей в приземном слое атмосферы. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 6,70 С. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 5,30 С). Таким он бывает в 45% лет. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни января, февраля минимальная температура может быть ниже -250 С. Длительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года - июль (в 67% лет). Днем преобладают температуры 20-30° С, а ночью 10-18° С.

Климат района умеренно-континентальный и по сравнению с остальной территорией Республики Беларусь, наиболее прохладный, повышенно влажный, с выраженной континентальностью. Зима умеренно-холодная, преобладающая температура днем -7, -9 ºС, ночью -9, -12 ºС, редко достигает – 35 ºС. Абсолютный минимум - минус 44 градуса. Почва промерзает на глубину 0,6-0,8 м. Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март и достигает 80-86 см, а в малоснежные зимы 1,0-1,1 м. Устойчивый снежный покров образуется в первой половине декабря, раньше, чем в других областях республики. Толщина снежного покрова 40-70 см, средняя – 30 см. Число дней с устойчивым снежным покровом – 120. Весна прохладная с неустойчивой погодой. Устойчивый снежный покров сохраняется до конца марта. Лето умеренно-теплое. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,6°С с минимально наблюденным 3,9°С в 1969 г. и максимально 7,3°С в 2008 г. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 5,7° С). Таким он бывает в 45% лет.

Рисунок 3.1 — данные по температурному режиму в течении года

Максимальная глубина промерзания почвы приходится на февраль-март месяцы и достигает 80-86 см. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни минимальная температура может быть ниже - 21° С. Устойчивый снежный покров устанавливается обычно в первой декаде ноября, полный сход его наступает в конце первой декады апреля. Среднее многолетнее значение высоты снежного покрова 30 см. Средняя высота снежного покрова по данным за 1945-2010 г.г. - 30 см. По многолетним данным в среднем снежный покров образуется к 10 декабря, а разрушается к 20 марта.

Весенний период начинается с середины апреля и длится до конца мая. Длительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года - июль (в 61% лет). За три летних месяца выпадает 239 мм осадков, а за весь теплый период (апрель-октябрь) - 457 мм. Годовая сумма осадков в среднем за многолетний период (с 1961 г. по 2011 г.) составляет 696 мм. В годовом ходе минимальное количество осадков (39 мм) выпадает в феврале, максимальное (82 мм) - в июне.

Данные по ветровому режиму представлены на розе ветров (рисунок 3.2) и в таблице 3.1.

Таблица 3.1 - Среднегодовая роза ветров в районе площадки строительства, %

| Время года | С | В | ЮВ | Ю | ЮЗ | З | СЗ | Штиль |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| январь | 4 | 11 | 12 | 18 | 22 | 20 | 8 | 2 |
| июль | 10 | 10 | 5 | 11 | 16 | 23 | 14 | 6 |
| ГОД | 7 | 12 | 9 | 17 | 17 | 19 | 10 | 4 |
| Скорость ветра, повторяемость превышения которой составляет 5% — 7 м/с |

Рисунок 3.2 – Роза ветров

3.1.2 Атмосферный воздух

Существующий уровень загрязнения атмосферного воздуха оценивается по значениям фоновых концентраций загрязняющих веществ в районе размещения планируемого объекта.

Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения. О состоянии атмосферного воздуха района планируемой хозяйственной деятельности можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ. Значения фоновых концентраций представлены ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» и приведены в таблице 3.1.

Таблица 3.2 - Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе территории исследований

| Наименование вещества | Фоновая концентрация, мг/м3 | Предельно-допустимая концентрация, мг/м3 |
| --- | --- | --- |
|  |  | максимально-разовая | среднесуточная |
| Твердые частицы | 0,056 | 0,30 | 0,15 |
| Диоксид серы | 0,048 | 0,50 | 0,20 |
| Оксид углерода | 0,570 | 5,00 | 3,00 |
| Диоксид азота | 0,032 | 0,25 | 0,10 |
| Аммиак | 0,048 | 0,20 | - |
| Формальдегид | 0,021 | 0,03 | 0,012 |
| Фенол | 0,0034 | 0,01 | 0,007 |
| Твердые частицы фракции размером до 10мкм | 0,029 | 0,15 | 0,50 |
| Бензо(а)пирен | 0,50 нг/м3 | - | 0,005 |

Согласно таблице 3.2 средние значения фоновых концентраций по основным контролируемым веществам в атмосферном воздухе на территории предприятия максимальных разовых предельно допустимых концентраций не превышают.

### 3.1.3. Поверхностные воды

Большая часть поверхностных водных объектов Поставского района относятся к бассейну реки Западной Двины. Также в пределах Лынтупского и Камайского сельсоветов имеются водные объекты, относящиеся к бассейну реки Неман (р. Страча, озеро Великие (Большие) Швакшты и Малые Швакшты и т.д.).

Режимные наблюдения за состоянием водных систем на рассматриваемой территории проводятся на озере Большие Швакшты. На пункте проводится гидрохимический и гидробиологический мониторинг поверхностных вод.

Рисунок 3.3 — Сеть пунктов мониторинга НСМОС поверхностных вод бассейна р. Двина

По результатам наблюдений, проведенных в 2015 году, кислородный режим озера Большие Швакшты находился в благополучном состоянии. Содержание растворенного в воде кислорода фиксировалось в пределах 6,08-14,00 мгО2/дм³. Диапазон величин водородного показателя (рН=7,00-8,7) варьировался от «нейтральной» до «щелочной» реакции воды.

Среднегодовое содержание аммоний-иона в воде водоема в основном не превышало лимитирующий показатель качества воды. Превышение биогена фиксировалось в основном в феврале (0,44-0,95 мг N/дм³). В отчетном году превышений лимитирующего показателя по нитритиону в водоемах не наблюдалось, концентрации находились в пределах от 0,001 мг N/дм³ до 0,018 мг N/дм³.

Содержание азота общего, тяжелых металлов, нефтепродуктов не превышало нормативной величины, среднегодовые концентрации фосфатиона также соответствовали нормативам качества воды.

На территории г. Поставы и Поставского района определено 6 мест массового отдыха граждан (пляжи) на водных объектах (озеро Белое, Дубок, Задевское, Черное, Боровое и река Мяделка на территории городского парка). Указанные места массового отдыха находятся в благоустроенном состоянии.

По результатам локального мониторинга сбросов сточных вод в 2016 году зафиксирован случай значительного превышения (до 10 допустимой концентрации) выпуска сточных вод УП ЖКХ Поставского района – 9,8 допустимой концентрации по СПАВ.

Органами санитарного надзора осуществляется постоянный контроль за водными объектами рекреационного назначения. По данным ГУ «Поставский районный центр гигиены и эпидемиологии» качество воды открытых водоемов в местах водопользования является удовлетворительным. За период с 2008 по 2016 год не регистрировалось нестандартных проб по санитарнохимическим и микробиологическим показателям. Следует отметить, что даже при значительном увеличении объема исследований по санитарнохимическим показателям не были зарегистрированы нестандартные пробы, что свидетельствует о стабильно высоком качестве воды.

По данным лабораторий Республиканского центра аналитического контроля в области охраны окружающей среды Минприроды в ходе осуществления контроля за соблюдением природоохранного законодательства на территории Поставского района выявлены случаи превышения содержания загрязняющих веществ в сточных водах ОАО «Воропаевский ДОК». Предприятие осуществляет сброс сточных вод с очистных сооружений в реку Зарежанка. В октябре 2014 года был произведен выпуск сточных вод с превышением концентраций фосфора общего и аммоний-иона в размере 6,5 ПДК и 7,54 ПДК соответственно. В марте 2015 года был зафиксирован сброс сточных вод с превышением ХПКcr (1,59 ПДК), фосфора-общего (8,1 ПДК) и аммоний-иона (7,67 ПДК).

### 3.1.4. Геологическая среда и подземные воды

В тектоническом отношении район относится к Прибалтийской моноклинали — склону Белорусской антеклизы. Современная поверхность сложена из аллювиальный отложений поймы и надпойменных террас Зап. Двины, озёрно-аллювиальных, моренных и флювиальных отложений поозерского ледника. Ниже залегают образования сожского и днепровского ледников. общая толщина антропогенных осадков от 40-50 до 60-90 м. Под ней распространены девонские отложения мощностью до 250 м. На глубине 500-600 м ниже уровня моря пароды кристаллического фундамента.

Карта-схема четвертичных отложений региона планируемой деятельности представлена на рисунке 3.4.

− моренные  − болотные  − озерно-ледниковый над моренный

Рисунок 3.4 − Карта-схема четвертичных отложений региона планируемой деятельности

Геологическое строение проектной территории характеризуется наличием мощной (до 400–450 м) толщи осадочных пород, представленной отложениями верхнего протерозоя, кембрийской, ордовикской, силурийской, девонской и четвертичной систем. Отложения четвертичной системы имеют повсеместное распространение и представлены нижним, средним, верхним и современным отделами. Их общая мощность составляет 60–70 м.

Согласно гидрогеологическому районированию, территория объекта находится в пределах Прибалтийского артезианского бассейна.

Условия формирования, закономерности распространения, питания и дренирования подземных вод обусловлены особенностями геологического строения, поверхностным рельефом и климатическими факторами.

По химическому составу воды четвертичных горизонтов пресные, гидрокарбонатного кальциево-натриевого состава с минерализацией 0,2-0,6 г/дм3.

Области питания водоносных горизонтов приурочены к водораздельным
территориям, а области разгрузки – долинам рр. Зап. Двина, Вята, Хоробровка, озерам, прудам и мелиоративной сети. Естественные ресурсы подземных вод в пределах исследуемой территории составляют 1,5 л/с км2.

В соответствии с геологическим строением, величиной проницаемости, особенностями пород и условиями их залегания в рассматриваемом районе выделяются следующие водоносные горизонты и комплексы:

Водоносный голоценовый болотный горизонт (bIV) приурочен, главным образом, к отложениям болотного массива и имеет широкое распространение в центральной части территории района. Водовмещающими отложениями является торф различного ботанического состава и степени разложения, который залегает на озерно ледниковых (восточная часть болота) и моренных (западная часть) образованиях верхнепоозерского горизонта.

Граница сочления озерно-ледниковых и моренных отложений, залегающих в подошве водоносного голоценового болотного горизонта, проходит с севера на юг по линии: д. Суховержье – урочище Еленский Остров – д. Буды. Площади болотных отложений, залегающих на озерно-ледниковых и моренных образованиях, примерно равны между собой.

Мощность обводненной торфяной залежи изменяется от 0,3 до 8,0–12,0 м. Уровни болотных вод залегают на глубине 0–0,5 м, в районах проведения осушительных мелиорации – на глубине до 1,5–1,8 м. Дебиты скважин, оборудованных на водоносный голоценовый болотный горизонт, составляют сотые доли литра в секунду при понижении уровня на 1,5 м.

По химическому составу болотные воды гидрокарбонатные кальциевые и кальциево-магниевые, ультрапресные и пресные с минерализацией 0,04–0,33 г/дм3.

Питание водоносного голоценового болотного горизонта происходит за счет атмосферных осадков, вод местного поверхностного стока, подземного стока и разгрузки напорных вод нижележащих горизонтов. Расходуются болотные воды на испарение и транспирацию, подземный сток, перетекание в нижележащие напорные водоносные горизонты, а также в результате дренажа современной гидрографической сетью и мелиоративными осушительными каналами. Для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения болотные воды непригодны, вследствие высокого содержания органических веществ, неприятного вкуса и запаха.

Слабоводоносный верхнепоозерский надморенный озерно-ледниковый комплекс (lgIIIpzs) широко представлен в северной, восточной и южной частях района, в пределах Полоцкой и Дисненской низин.

Озерно-ледниковые отложения залегают большей частью с поверхности или перекрыты современными болотными образованиями, а подстилаются отложениями валдайской морены или, что бывает значительно реже, флювиогляциальными отложениями времени отступания ранневалдайского ледника. Водовмещающие породы представлены прослойками и линзами тонко-мелкозернистых песков, спорадически распространенных в толще глин, супесей, суглинков и алевритов. Мощность их колеблется от 0,3 до 4,3 м, чаще – от 0,5 до 1,5 м.

В зависимости от условий залегания водовмещающих пород подземные воды безнапорные или обладают небольшими местными напорами. Чаще всего уровни располагаются на глубинах от 1,0–2,0 м до 5,0 м ниже поверхности земли. Водообильность комплекса невысокая. Дебиты скважин изменяются в пределах 0,01–0,1 л/с при понижениях уровня на 1,5–2,5 м. Коэффициенты фильтрации и водопроводимости, рассчитанные по результатам откачек изменяются соответственно от 0,18 до 1,3 м2/сут и от 0,49 до 8,0 м2/сут.

Глины, суглинки и супеси слабоводоносного, поозерского надморенного озерно-ледникового комплекса совместно с нижележащими слабоводоносными моренными отложениями образуют первый от поверхности местный водоупор.

Подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциево-магниевые, с минерализацией 0,2–1,0 г/л, чаще – 0,5–0,8 г/дм3. Воды, преимущественно, жесткие и очень жесткие (9–14 мг-экв/дм3). Питание слабоводоносного верхнепоозерского надморенного озерноледникового комплекса происходит за счет инфильтрации атмосферных осадков, перетекания болотных вод, подземного стока с участков территории, имеющих более высокие гипсометрические отметки и на пониженных участках, разгрузки напорных вод ниже залегающих водоносных горизонтов. Расходуются подземные воды путем испарения и транспирации, перетекания (на повышенных участках территории) в нижележащие водоносные горизонты, а также в результате дренажа гидрографической сетью. В силу слабой водообильности комплекс не представляет практического интереса для целей водоснабжения.

Слабоводоносный поозерский моренный комплекс (gIIIpz) на исследуемой территории распространен практически повсеместно. Подземные воды в толще морены приурочены к прослоям песков и песчано-гравийных отложений и имеют спорадическое распространение.

Комплекс относится к напорно-безнапорному типу, что связано с положением в разрезе песчаных прослоев. Напоры достигают порядка 3,0-6,4 м. По данным [1, 2] уровни воды зафиксированы на глубинах от 3,0 до -20,0 м. Дебиты скважин изменяются от 2,5 до 2,8 л/с при понижениях соответственно 5,0 и 9,0 м. Удельные дебиты скважин составляют 0,5-0,3 л/с. Коэффициент фильтрации, в зависимости от литологического состава, изменяется от 0,4 до 18,8 м/сут (пески, песчано-гравийные смеси), для глинистых разностей коэффициент фильтрации не превышает 0,05 м/сут.

Данный водоносный комплекс также используется для индивидуального водоснабжения. Для организации централизованного водоснабжения значения не имеет.

Слабоводоносный верхнепоозерский моренный комплекс (qIIIpz3) распространен в центральной части исследуемого района в пределах Браславской возвышенности. Моренные отложения залегают как с поверхности, так и под озерно-ледниковыми и современными болотными образованиям. Подстилаются нерасчленными сожско-поозерскими водно-ледниковыми отложениями.

Водовмещающие породы представлены линзами и прослоями песков различного гранулометрического состава, реже – песчано-гравийных отложений, залегающих среди супесей, суглинков и глин. Мощность песчаных и песчано-гравийных линз и прослоек изменяется от долей метра до нескольких метров.

В зависимости от условий залегания водовмещающих пород подземные воды являются безнапорными или обладают небольшими местными напорами. Глубина залегания подземных вод изменяется от 0,5 до нескольких метров. Водообильность комплекса в целом невысокая. Дебиты скважин изменяются от 0,012 до 3,5 л/с при понижениях соответственно 1,3 и 20,0 м. Удельные дебиты при этом составляют 0,01–0,47 л/с. Коэффициенты фильтрации, рассчитанные по данным откачек, изменяются от 0,43 до 16,6 м/сут, а коэффициенты водопроводимости – от 12 до 166 м2/сут.Подземные воды пресные, гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Их минерализация в основном составляет 0,3–0,4 г/дм3.

Питание подземных вод осуществляется за счет инфильтрации атмосферных осадков. Разгрузка происходит в речную сеть и подстилающие водоносные горизонты. Подземные воды слабоводоносного верхнепоозерского моренного комплекса широко используются для водоснабжения мелких населенных пунктов с помощью шахтных колодцев.  Для организации централизованного водоснабжения значения не имеет.

Водоносный сожский-поозерский водно-ледниковый комплекс (f,lgIIsž-IIIpz) широко распространен на территории района. Залегает обычно на сожской морене, перекрыт поозерским моренным комплексом. Водовмещающие породы представлены песками различного гранулометрического состава от мелко - до крупнозернистых, часто с гравием и галькой общей мощностью до 24,0 м, составляя в среднем 7,0-10,0 м. Пьезометрический уровень устанавливается на глубинах 8,0-22,0 м. Величина напора над кровлей составляет в среднем 10,0-18,0 м. Дебит скважин равен 0,8-8,3 л/с при понижениях соответственно 5,0 и 17,0 м, удельные дебиты равны 0,1 и 0,5 л/с.

Коэффициент фильтрации водовмещающих пород изменяется от 1,0 до 19,5 м/сут, преимущественно составляет 2,0-3,0 м/сут.

Химический состав подземных вод сожского-поозерского водоносного комплекса представлен в таблице 3.3.

Таблица 3.3 − Химический состав подземных вод сожского-поозерского водоносного комплекса

| Наименование компонентов | Содержание, мг/дм3 | ПДК СанПиН 10-124 РБ 99 |
| --- | --- | --- |
|  | от-до | преобладает |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Cl | 3,0-84,3 | 10 | 350 |
| SO4 | н/о-65,8 | 3,3-7,0 | 500 |
| NO3 | н/о-21,0 | 1,6-4,7 | 45 |
| NO2 | н/о-4,4 | н/о | 3,0 |
| HCO3 | 89,1-500,2 | 216-356 | н/н |
| Na+K | 2,3-140,7 | 4,7-16,0 | 200 |
| Ca | 13,0-96,0 | 32,-54,0 | н/н |
| Продолжение таблицы 3.3. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Mg | 4,1-41,7 | 4,1-18,0 | н/н |
| Fe | н/о-2,7 | н/о-0,3 | 0,3 (1,0) |
| pH | 6,8-8,9 | 6,8-7,2 | 6-9 |
| Жесткость, ммоль/дм3 | 1,5-7,7 | 1,5-5,5 | 7 (10) |
| Минерализация, г/дм3 | 0,1-0,7 | 0,2-0,4 | 1000-(1500) |
| Примечание: н/о – содержание компонента не обнаружено; н/н – содержание компонента ненормировано |

Подземные воды пресные (минерализация 0,1-0,9, чаще 0,3-0,4 г/дм3) гидрокарбонатные магниево-кальциевые, редко гидрокарбонатно − хлоридные натриево-кальциевые, по жесткости мягкие и умеренно жесткие, по величине рН нейтральные или слабощелочные. Загрязнению подвержены очень редко. Подземные воды комплекса в Миорском районе используются для нецентрализованного водоснабжения с помощью одиночных скважин. На участке исследований по данным [1] водопроводимость комплекса составляет 100-200 м2/сут, в среднем составляя 144 м2/сут.

Слобоводоносный сожский моренный комплекс (gIIsž) имеет повсеместное распространение в районе. Водовмещающими породами служат песчаные и песчано-гравийные отложения, залегающие в виде линз и прослоев в толще моренных супесей и суглинков.  Общая мощность моренной толщи составляет 10,0-32,0 м, редко более. Мощность водовмещающих линз и прослоев различная и изменяется от 0,5-1,5 м до 3,0-5,0 м. Воды, приуроченные к моренным отложениям, имеют спорадическое распространение.

Комплекс относится к напорно-безнапорному типу, что связано с положением в разрезе песчаных линз и прослоев. Напоры незначительные до 1,0-3,0 м. Водообильность, как правило, не высокая, удельные дебиты 0,1-0,2 л/с. Питание водоносного комплекса осуществляется путем перетекания вод из вышележащего водоносного горизонта. Воды комплекса пресные, с минерализацией 0,2-0,4 г/дм3, гидрокарбонатные кальциевые и гидрокарбонатные кальциево-магниевые. Для организации водоснабжения не используется.

Водоносный днепровский-сожский водно-ледниковый комплекс (f,lgIId-sž), приуроченный к межморенным водно-ледниковым отложениям, имеет почти повсеместное распространение в районе исследований. Глубина залегания кровли водоносного горизонта от 50,0 до 87,0 м. Водовмещающие породы представлены разнозернистыми, чаще мелкозернистыми песками, с прослоями песчано-гравийного материала. Мощность комплекса колеблется от 5,0 до 40,0 м, в среднем составляя 15,0-20,0 м. По условиям залегания и характеру движения подземные воды напорные, пластово-порового типа. Глубина залегания пьезометрического уровня 8,0-26,0 м от поверхности земли. Величина напора – 48,0-60,0 м. Водоносный комплекс характеризуется значительной водообильностью. Дебиты скважин по данным [2, 3] изменяются от 1,4 до 5,0 л/с при понижении уровня соответственно на 7,0 и 20,0 м, удельные дебиты 0,2 и 0,3 л/с.

Основным источником питания водоносного комплекса являются воды, которые поступают в результате инфильтрации через опесчаненные «окна» в моренных отложениях, а также подтока из нижележащих напорных горизонтов.

Химический состав подземных вод днепровского-сожского водоносного комплекса представлен в таблице 3.4

Таблица 3.4 − Химический состав подземных вод днепровского-сожского водоносного комплекса

| Наименование компонентов | Содержание, мг/дм3 | ПДК СанПиН 10-124 РБ 99 |
| --- | --- | --- |
|  | от-до | преобладает |  |
| Cl | 1,9-62,0 | до 16,0 | 350 |
| SO4 | н/о-62,5 | до 19,0 | 500 |
| NO3 | н/о-18,4 | до 2,5 | 45 |
| NO2 | н/о-3,0 | н/о | 3,0 |
| HCO3 | 158,6-475,8 | 219,6-390,4 | н/н |
| Na+K | 4,1-95,6 | 9,0-16,0 | 200 |
| Ca | 22,1-93,6 | 65,6-79,9 | н/н |
| Mg | 1,0-32,83 | 23,3-26,5 | н/н |
| Fe | н/о.-2,0 | 0,5-1,5 | 0,3 (1,0) |
| pH | 6,5-8,5 | 7,0-7,5 | 6-9 |
| Жесткость, ммоль/дм3 | 2,6-6,9 | 3,0-4,0 | 7 (10) |
| Минерализация, г/дм3 | 0,2-0,6 | 0,3-0,4 | 1,0-(1,5) |
| Примечание: н/о – содержание компонента не обнаружено; н/н – содержание компонента ненормировано |

Подземные воды комплекса пресные, с минерализацией 0,2-0,6 г/дм3, по химическому составу преимущественно гидрокарбонатные магниево-кальциевые мягкие до жестких, близкие к нейтральным до слабощелочных. Они пригодны для питья по всем параметрам, за исключением местами высокого содержания железа.

В Миорском районе данный водоносный комплекс используется для организации нецентрализованного и централизованного водоснабжения сельского населения.

Водоносный старооскольский терригенный комплекс D2st распространен почти повсеместно. Глубина залегания колеблется от 60,0 до 95,0 м. Водовмещающими являются пески и песчаники мелко-тонкозернистые, которые переслаиваются с глинами и алевролитами. Вскрытая мощность песчаных разностей достигает 10,0 м, и более. Пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 5,0-24,0 м, высота напора достигает 50,0-90,0 м. Дебиты скважин по [2, 3] колеблются от 1,4-4,2 л/с, удельный – 0,04-0,5 при понижении уровня 3,9-32,8 м.

Подземные воды до глубины 200,0 м пресные гидрокарбонатные магниево-кальциевые. Редко хлоридно-гидрокарбонатные натриево-кальциевые, от мягких до очень жестких, близкие к нейтральным. Повышение концентраций хлоридов, сульфатов, ионов натрия железа связано с подтоком минерализованных вод.

Подземные воды комплекса используются для централизованного водоснабжения городов Верхнедвинск, Полоцк, Новополоцк, Поставы, Толочин, Сенно и др.

### 3.1.5. Рельеф, земельные ресурсы и почвенный покров

История формирования региона геоморфологически обусловлена деятельностью последнего (Поозерского или Валдайского) ледника ориентировочно 15-20 тысяч лет назад.  Постледниковый рельеф преимущественно представлен холмистоморенно-озерными и водно-ледниковыми ландшафтами области Белорусского Поозерья, которые характеризуются исключительным разнообразием и уникальностью.

Краевые гряды – доминирующая форма рельефа в диапазоне высот 180-220 м над уровнем Балтийского моря; высоты достигают максимума 232,2 м на Константиновской гряде. Характерными и очень выразительными элементами краевых образований являются многочисленные камы (камовые холмы, иногда образующие целые камовые поля) и озы. Их сочетание формирует камово-озовые комплексы, например, в районе Болдукской группы озер, между озерами Мястро и Баторино (Нарочанская группа), с глубоко посаженными озерными котловинами и врезанными речными долинами (долина реки Страча местами врезана более, чем на 40 м). Озера, как неотъемлемые компоненты таких и иных рельефных образований, в сочетании с холмами, западинами, грядами, ложбинами, седловинами и речными долинами, – придают ландшафтам уникальный мозаичный рисунок и исключительно выразительный, живописный облик.

Нарочанская водно-ледниковая равнина Южно-Нарочанской грядой разделена на северную часть, более возвышенную, с абсолютными высотами 170- 190 м и более, и южную – с высотами 150-160 м. Для равнины характерна пологоволнистая и плоско-волнистая поверхность с небольшой (3-6 м) амплитудой колебания высот. Долины протекающих здесь водотоков разрезают моренные гряды (Страча, Мяделка, Свирица), имеют выраженные поймы шириной 0,2-0,6 км.

Водные объекты природного происхождения (озера, реки, ручьи, родники) являются основными компонентами преимущественно холмисто-моренноозерных и водно-ледниковых ландшафтов. Кроме того, водные объекты в сочетании с окружающими ландшафтами придают территории Поставского района неповторимую визуальную выразительность и эстетическую привлекательность, несут в себе колоссальный рекреационно-бальнеологический потенциал. Почвенный покров является одним из важнейших природных ресурсов. Его следует рассматривать как невозобновимый природный ресурс, обеспечивающий 98% получения человеком продуктов питания и многих видов промышленного сырья. Важна общая экологическая роль почвы в качестве основной среды обитания и жизнедеятельности всего разнообразия живых существ. Поэтому разрушение и утрата почв практически невосполнимы, поскольку они являются хранителем генетического разнообразия жизни и устойчивого функционирования биосферы в целом.

Так как территория проектируемого объекта находится на равнинных территориях, сейсмичность не выражена ярко и составляет не более 6 баллов по шкале Рихтера.

Рисунок 3.5 – Карта сейсмической опасности

Почвы и почвенный покров Поставского района, как результат взаимодействия различных факторов, характеризуются сложностью и разнообразием. Особенности почвенного покрова Поставского района отражается в двух почвенно-географических районах Браславско-Глубокского и Вилейско-Докшицкого, являющихся частью Северной (Прибалтийской) почвенной провинции. Территория Поставского района находится в границах Поставско-Глубокского агропочвенного района. Почвы сельскохозяйственных угодий (в %): дерново-подзолистые – 45,4, дерново-подзолистые заболоченные – 21,6, дерновые и дерново-карбонатные заболоченные – 10,0, пойменные (аллювиальные) заболоченные – 1,0, торфяноболотные – 22,0. Почвы района характеризуются по механическому составу (в %): суглинистые – 17,1, супесчаные – 53,7, песчаные – 6,7, торфяные – 22,5. Плоскостная эрозия распространяется на 14,3 % площади земель, в том числе 6,4 % слабая, 8,4 % земель завалунено.

Различие почв в генетической принадлежности, гранулометрическом составе, степени увлажнения в пределах изучаемой территории выражены весьма неравномерно. Так, наибольшей контрастностью, пестротой почвенного покрова, обилием составляющих его компонентов отмечается северо-восточная часть района. Пестрота почвенного покрова проявляется здесь в частом чередовании в пределах даже одной мезоформы рельефа (гряда, холмы) почв разной степени увлажнения, эродированности, гранулометрического состава, для последнего характерна также частая смена пород в вертикальном профиле и доминирование суглинистых почв. Суглинистые почвы, содержащие 20-40 % фракций физической глины, имеют слабую водопроницаемость (до 0,5 м/сутки), часто при широком распространении в этой части района эрозионно-опасных склонов (покатых и крутых) обуславливают интенсивное развитие эрозионных процессов в форме плоскостного смыва почв. При средней по Поставскому району цифре эродированности пашни (12,4 %) здесь может быть подтверждено эрозии 30-40% пахотных угодий, а на отдельных участках — до 50% и более. Процессы эрозии вызывают резкую дифференциацию почвенного покрова, выход на дневную поверхность моренных суглинков, как правило, карбонатных, и тем самым увеличивают агрохимическую пестроту полей, перераспределяют продукты эрозии в нижней части склонов, в разделяющие холмы и гряды, котловины и ложбины, часто погребая под слоем делювия.

Обострению эрозионной ситуации способствует при значительной распаханности (до 60-70%) несоблюдение простейших приемов противоэрозионной агротехники. В результате существует реальная опасность запыления и загрязнения смытыми удобрениями, пестицидами и другими продуктами химизации акватории водоемов. К неблагоприятным технологическим качествам сельхозугодий относятся также их мелкоконтурность (1-3 га) и завалуненность, местами значительная.

Остальная часть Поставского района сложена, по существу, только песчаными почвами – дерново-подзолистыми, в меньшей степени дерново-подзолистыми заболоченными. И только в самой южной и восточной частях района наряду с песчаными почвами присутствуют супесчаные, часто с водоупорным моренным подстиланием.

Для супесчаных почв, содержащих 10-20% частиц физической глины, характерна более высокая водопроницаемость, но более слабая водоудерживающая способность по сравнению с суглинистыми почвами. Их высокая водопроницаемость обеспечивает глубокое проникновение влаги. На мощных рыхлых породах (например, песках) при периодическом появлении на глубине 1,5 – 2 м и глубже грунтовых вод формируются оклеенные внизу почвы. По мере нарастания избыточного увлажнения (приближение к дневной поверхности грунтовых вод, водоупорных пород и других условий, обеспечивающих скапливание избытка влаги) на территории района получают распространение слабоглеевые (временно избыточно увлажненные), глееватые и глеевые почвы. Замыкают этот ряд торфяно-болотные почвы разного генезиса.

В северо-восточней части района, в пределах типичного для нее холмисто-котловинного рельефа обычно низинные торфяники. Торф этих болот, имеющих небольшие размеры, отличается высокой зольностью и значительной степенью разложения. В западной и восточной частях наряду с низинными торфяниками встречаются переходные болота. Как правило, болота в этих частях водосбора имеют более крупные размеры. В комплексе с торфяно-болотными почвами нередко присутствуют дерновые заболоченные почвы с более высоким, чем у доминирующих на территории района дерново-подзолистых и дерновоподзолистых заболоченных почв в содержании гумуса и благоприятной (слабокислой и близкой к ней нейтральной) реакцией среды.

Распространение на большей части территории почв легкого гранулометрического состава, резко обедненных органическим веществом, элементами питания, обладающих неустойчивым водным режимом, и поэтому – низким плодородием, также как почв в той или иной степени переувлажненных и просто болотных, обусловили в сельскохозяйственном отношении в целом невысокую степень освоенности изучаемой территории.

В строении моренных и водно-ледниковых толщ выделяют днепровскую, минскую, ошмянскую стадии. Они образуют верхний и нижний разновозрастные комплексы. Нижний комплекс представлен основной мореной, оформленной в виде угловых массивов. Накопление отложений связано с трансгрессивным этапом развития ледникового покрова. Верхний комплекс, рельефообразующий, представлен моренами напора, несогласно залегающими с нижним комплексом, наложенным на него в эпоху регрессивного этапа деятельности ледника. Верхний комплекс представлен типичным конечно-моренным холмистым рельефом с проявлениями гляциотектогенеза (надвигами, чешуями), а также формами неподвижного льда и термокарста. Из-за значительной распаханности, район отличается интенсивной древней и современной эрозией.

На склонах балок и речных долин образуются молодые эрозионные рытвины, а на плакорах – суффозионные западины. Заметную роль в облике возвышенности играют техногенные формы, представленные карьерами.

Подземные воды в районе приурочены к четвертичным, палеогеновым, меловым и верхнепротерозойским отложениям и верхней части кристаллического фундамента. Поскольку толща водовмещающих пород не имеет регионально выдержанных водоупоров, все водоносные горизонты и комплексы в различной степени гидравлически взаимосвязаны и образуют единую гидравлическую систему, находящуюся в зоне активного водообмена и содержащую пресные подземные воды. Согласно существующей схеме гидрогеологического районирования исследуемый район расположен в пределах западного склона Оршанского артезианского бассейна. Все породы осадочного чехла и верхней части кристаллического фундамента в разной степени обводнены. Верхняя часть верхнепротерозойских отложений представлена, в основном, водонепроницаемыми породами и является региональным водоупором. Водоносные горизонты и комплексы, заключенные в четвертичных, палеогеновых, девонских отложениях, содержат пресные гидрокарбонатные подземные воды и находятся они в зоне активного водообмена. По положению в разрезе и гидродинамическим признакам водоносные горизонты и комплексы делятся на напорные и безнапорные. Области питания безнапорных и неглубоко залегающих напорных водоносных горизонтов совпадают с площадями их распространения. Основные области питания напорных горизонтов и комплексов расположены в пределах района на водораздельном пространстве - Белорусский массив. Направление подземного потока - к центру артезианского бассейна. Дренирование подземных вод зоны активного водообмена осуществляется долиной реки Мяделка. Исходя из геологического строения, условий залегания и литологического состава водовмещающих пород в пределах исследуемого района выделен ряд водоносных горизонтов и комплексов: Водоносный горизонт водно-ледниковых отложений времени отступания сожского ледника (f1lgIIsz). Данный горизонт развит не повсеместно. На большей части территории он залегает первым от поверхности - под маломощным слоем аллювиальных и озерноболотных отложений.

Водовмещающие породы представлены песками с включением гравия и гальки, гравийно-галечными отложениями, песками глинистыми. Мощность от 12 до 35 м. Водоносный горизонт напорный, статические уровни устанавливаются на глубине 2 м. Водообильность пород в пределах 6-10 м3 /час. Удельные дебиты скважин 0,4 - 0,9 м3 /час. По содержанию основных химических компонентов воды характеризуемого горизонта гидрокарбонатно-кальциевые, с минерализацией до 0,7 г/л.

Питание горизонта происходит путем инфильтрации атмосферных осадков, в пределах долин, дополнительно за счет разгрузки ниже залегающих горизонтов. Движение вод осуществляется в сторону речной сети, являющейся областью разгрузки. В связи с неравномерным развитием и небольшой водообильностью данный водоносный горизонт слабо используется хозяйствами для целей хозяйственно-питьевого водоснабжения. Водоносный комплекс водноледниковых, аллювиальных и озерно-болотных отложений, залегающих между днепровской и сожской моренами. Этот водоносный комплекс в исследуемом районе распространен широко, имеет достаточные мощности. Кровля комплекса располагается на глубине 40-70 м. На большей части территории он перекрыт толщей сожской морены, подстилается днепровской мореной.

Водовмещающие породы представлены от мелко- до среднезернистых песков, иногда с прослоями гравелистых, часто глинистыми с включением гравия и гальки. Мощность отложений в среднем по району 15 м. Водообильность комплекса довольно пестрая, что обусловлено разнообразием гранулометрического состава водовмещающих песков. По химическому составу воды комплекса гидрокарбонатные магниево-кальциевые, мягкие, сухой остаток не превышает 0,2-0,4 г/л. Питание водоносного комплекса днепровско-сожских отложений происходит путем инфильтрации атмосферных осадков и вод вышезалегающих отложений через «окна» в сожской морене. Водоносный комплекс водно-ледниковых, аллювиальных и болотных отложений, залегающих между днепровской и березинской моренами. В пределах исследуемого района данный комплекс распространен повсеместно. Кровля комплекса залегает на глубине 50-100 м. Водовмещающими породами являются пески от мелко- до крупнозернистых, часто глинистые, с включением гравия и гальки, с прослоями супесей и глин. Общая мощность комплекса порядка 10-40 м. Воды комплекса напорные. Величина напора достигает 105 м. По содержанию основных химических компонентов воды комплекса гидрокарбонатные кальциевые, пресные, минерализация не превышает 0,6 г/л.

Используются подземные воды березинско-днепровских отложений скважинами для водоснабжения сельских населенных пунктов и сельскохозяйственных объектов. Водоносные отложения альбского и сеноманского терригенного комплекса (K1+2al+s). Водоносный комплекс альбских и сеноманских отложений распространен не повсеместно. Мощность достигает значительных размеров (20-30 м). Водовмещающие породы представлены в основном песками мелкозернистыми, с прослоями алевролитов и алевритов.

Водоносный комплекс напорный, высота напора составляет - 170-175 м, пьезометрические уровни устанавливаются на глубине 4-5 м. Водообильность горизонта значительная (60 м3 /час). По содержанию основных химических компонентов подземные воды характеризуемого горизонта пресные, гидрокарбонатные кальциевые, реже гидрокарбонатные магниево-кальциевые с минерализацией 0,2-0,4 г/л. По содержанию основных химических компонентов воды комплекса гидрокарбонатные магниевые, кальциевые, пресные, с минерализацией 0,2-0,5 г/дм3 , умеренно жесткие, со щелочной реакцией, по всем нормируемым показателям соответствуют требованиям СанПиН10-124 РБ 99.

Поставский район расположен на северо-западе Беларуси, в западной части Витебской области. На востоке он граничит с Глубокским, на севере - с Браславским и Шарковщинским, на юге - с Докшицким, Мядельским (Минской области) и Островецким (Гродненской области) районами. Западная и частично северная границы района совпадает с Государственной границей Республики Беларусь с Литовской Республикой. В тектоническом отношении район расположен в пределах Приоршанской моноклинали погребенного выступа Белорусской антеклизы. Фундамент залегает на глубине около 300 м. Мощность осадочного чехла колеблется от 300 до 700 м. Он представлен глинами, мергелем; в центре значительные площади занимают отложения меловой системы – мергель, мел, пески. Антропогеновая система представлена моренными и водно-ледниковыми отложениями березинского, днепровского, сожского возраста. Ложе антропогена сильно расчленено. Поверхность разнообразится локальными поднятиями и депрессиями. Наибольшую роль в строении территории играют ледниковые покровы днепровского оледенения, которые составляют около половины объема антропогеновых толщ. Моренные отложения представлены супесями, реже суглинками, сильно завалуненными. В геологическом смысле это сложный конгломерат краевых образований, которые образуют мощные узлы, сформированные главным образом в результате фаз и осцилляций в днепровское и сожское время. В строении моренных и водно-ледниковых толщ выделяют днепровскую, минскую, ошмянскую стадии.

Они образуют верхний и нижний разновозрастные комплексы. Нижний комплекс представлен основной мореной, оформленной в виде угловых массивов. Верхний комплекс представлен моренами напора, несогласно залегающими с нижним комплексом, наложенным на него в эпоху регрессивного этапа деятельности ледника. Верхний комплекс представлен типичным конечноморенным холмистым рельефом, а также формами неподвижного льда и термокарста. В пределах возвышенности также ярко выражены маргинальные фронтальные гряды. Геология и геоморфология Поставского района окончательно сформировалась в эпоху поозерского оледенения, неоднократно наложенного на днепровское основание. Отложения поозерского возраста представлены перигляциальными образованиями.

### 3.1.6. Растительный и животный мир

Территория Поставского района относится к Западно-Двинскому геоботанического округу Дисненского района подзоны дубово-темнохвойных лесов (широколиственно-сосновых) лесов. По данным статистического сборника «Охрана окружающей среды Республики Беларусь, 2016» лесистость Поставского района составляет 34,6 %, что ниже среднего показателя по Витебской области (41,3 %) и республики в целом (39,9 %). Леса крайне неравномерно расположены по территории района: основные лесные массивы находятся в северо-восточной части района и приурочены к Дисненской озерно-ледниковой низменности.

Значительные территории леса занимают в пределах западной части Поставского района и произрастают в пределах Свентянской моренной гряды. Наименьшая лесистость наблюдается на севере и северо-западе территории, где значительная доля островных лесов. Средний возраст древостоев района – 54 года, хотя по формациям он колеблется: от 23 лет у насаждений ивы древовидной до 73 и 75 лет у насаждений вяза и липы.

Доминируют на территории района средневозрастная группа леса, на долю которых приходится (44,6%). Второе место занимают приспевающие леса, на долю которых приходится 30,7%. Высока доля спелых и перестойных лесов – 19,4%. Для категории спелых и перестойных лесов характерна высокая доля мягколиственных пород – 50,2%. На молодняки (I и II класса) приходится 5,2% лесов, они представлены преимущественно насаждениями ели и сосны.

Основными лесообразующими породами являются хвойные (52,6%) и мягколиственные (45,9%) породы деревьев. Среди хвойных пород 31,3% занимает сосна, среди мягколиственных преобладает береза – 28,1%, среди твердолистных – насаждения дуба, однако в общей структуре лесной растительности их доля составляет лишь 0,9% Согласно данным Государственного учета лесов по состоянию на 1 января 2017 г. общая площадь лесных земель покрытых лесом составляет 71 238 га, из которых 55 % составляют леса эксплуатационные леса, защитные леса составляют 35,5 %, природоохранные – 6,2 %, рекреационно-оздоровительные – 3,1 % (рисунок 3.6).

Рисунок 3.6 — Лесной фонд Поставского района по категориям защитности

Проект лесоустройства ГЛХУ «Поставский лесхоз» разработан в 2007 году. В соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь (ред. от 24 декабря 2015 г. № 332-З) «лесоустроительные проекты, утвержденные в установленном порядке до вступления в силу настоящего Кодекса, действуют до окончания срока их действия. При этом указанные лесоустроительные проекты должны быть приведены в соответствие с настоящим Кодексом до 31 декабря 2020 года».

Проектом СКТО Поставского района предлагается разделение лесов на группы защитности с учетом наличия особо охраняемых природных территорий, минимальной ширины водоохранной зоны водных объектов, «зеленой зоны» в следующем соотношении: эксплуатационные леса – 57 %, защитные леса – 24 %, природоохранные – 14,3 %, рекреационнооздоровительные – 4,6 %.

По состоянию на 01.01.2017 г. на территории района выявлено 3 вида дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь (береза карликовая, прострел луговой, лук медвежий).

Таблица 3.3

Согласно зоогеографическому районированию, территория Поставского района расположена на границе Северного озерного и Западного районов. Животный мир Поставского района довольно разнообразен. Типичными обитателями лесов являются: обыкновенный лось, косуля, дикий кабан, обыкновенная белка, лесная куница, рысь, черный хорек, лисица, волк, заяцбеляк. Значительно реже встречаются выдра, горностай, ласка. Широко распространены лесная мышь, лесная рыжая полевка, реже полевка-экономка и лесная мышовка.

Из птиц на верховых болотах водится белая куропатка. В лесах, преимущественно хвойных, водятся глухарь, рябчик. Из других видов – черный и трехпалый дятлы, дрозд-белобровик, клесты, еловик и реже сосновик, кедровка, хохлатая синица, снегирь и др. К югу численность этих птиц постепенно уменьшается, и у южных границ Беларуси некоторые из них встречаются очень редко. Характерно, что здесь распространен большой крохаль и обыкновенная чайка.

В борах и смешанных лесах, а также в заболоченных местах распространены гадюка и обыкновенный уж. В разреженных участках сосновых боров – прыткая и живородящая ящерицы. Из амфибий широко распространены травяная и остромордая лягушки.

Из рыб, помимо широко распространенных видов, здесь встречаются южные виды, проникшие из бассейна рек Черного моря, – усач, чехонь, сом. Широко распространен лещ.

Из холодолюбивых рыб в водоемах встречается ряпушка (в озерах) и ручьевая форель (в реках), широко распространен налим. Характерна также озерная корюшка, или снеток.

На территории района выявлено 3 вида диких животных, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь – журавль серый, барсук, гоголь обыкновенный.

### 3.1.7 Природные комплексы и природные объекты

На территории района функционируют 29 особо охраняемых природных территорий (далее – ООПТ), общая которых составляет 15 210,7 гектара или 7,26% от площади района (рисунок 3.7). Данный показатель ниже областного показателя (площадь ООПТ Витебской области составляет 9,4%) и ниже республиканского (площадь ООПТ республики составляет 8,79%).

Рисунок 3.7 — Распределение особо охраняемых природных территорий Поставского района по видам и категориям

Созданная сеть ООПТ района достаточно репрезентативна и представлена разнообразием природных экосистем и популяций, что свидетельствует о ценности биологического и ландшафтного разнообразия Поставского района. Сеть ООПТ представлена национальным парком «Нарочанский» (частично), заказниками республиканского значения «Споры» и «Швакшты», 4 заказниками местного значения, 9 памятниками природы республиканского значения и 13 памятниками природы местного значения (рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 — Особо охраняемые природные территории Поставского района

Ценность сохранившихся природных комплексов заказников республиканского и местного значения на территории района повышается в связи с тем, что они являются ключевыми элементами национальной экологической сети Республики Беларусь. Национальный парк «Нарочанский» и республиканский гидрологический заказник «Швакшты» входят в состав ядра международного значения (Е8) – «Нарочанский»; водноболотный заказник местного значения «Вилейты» входят в состав ядра регионального значения (R5) – «Вилейты.

В соответствии со «Схемой рационального размещения особо охраняемых природных территорий республиканского значения до 1 января 2025 года» на территории района не планируется объявление ООПТ республиканского значения.

В рамках выполнения региональной схемы рационального размещения особо охраняемых природных территорий местного значения Витебской области на 2014-2023 годы,9 в Поставском районе предусмотрено преобразование 12 памятников природы местного значения и 2 заказников местного значения, а также 2 памятникам природы местного значения будет присвоен статус заказников местного значения.

Природные территории, подлежащие специальной охране на территории Поставского района представлены водоохранными зонами и прибрежными полосами рек и водоемов, зонами санитарной охраны водозаборов, лесами 1 группы.

Данные территории играют значительную роль в формировании экологической сети как регионального, так и национального уровня, формируя коридоры и охранные зоны экологической сети. Территории в границах водоохранной зоны р. Мяделка, Мяделка, озер Свито, Споры, Задевское являются структурными элементами экологического коридора национального уровня (СN14) – Спорицкий.

Леса на территории Поставского района представлены природоохранными, рекреационно-оздоровительными, защитными и эксплуатационными лесами. Наибольший удельный вес принадлежит эксплуатационным лесам (55%), удельный вес лесопарковых частей зеленых зон г. Поставы, г.п. Воропаево и Лынтупы составляет 0,7%.

Осуществление хозяйственной деятельности в лесах регулируется проектом лесоустройства. В соответствии с требованиями Лесного кодекса Республики Беларусь (ред. от 24 декабря 2015 г. № 332-З) «лесоустроительные проекты, утвержденные в установленном порядке до вступления в силу настоящего Кодекса, действуют до окончания срока их действия. При этом указанные лесоустроительные проекты должны быть приведены в соответствие с настоящим Кодексом до 31 декабря 2020 года».

На территории Поставского района выделены 3 участка болот, в отношении которых установлен правовой режим охраны. К ним относятся участки болот «Пурвины», «Дубровшина» и «Швакштинское», входящие в состав гидрологического заказника республиканского значения «Швакшты», общей площадью 1 713 га. Также, согласно постановлению Совета Министров Республики Беларусь от 30.12.2015 № 1111 определены болота и участки болот, в отношении которых планируется установление правового режима особой и (или) специальной охраны, общей площадью 2 003 га.

Природные территории, подлежащие специальной охране на территории Поставского района представлены:

- водоохранными зонами и прибрежными полосами рек и водоемов;

- зонами санитарной охраны водозаборов;

- природоохранными, рекреационно-оздоровительными и защитными лесами;

- местами обитания диких животных и местами произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь.

В соответствии с Генеральной схемой размещения зон и объектов оздоровления, туризма и отдыха Республики Беларусь на 2016-2020 годы и на период до 2030 года, утвержденной постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 15.12.2016 г. №1031, на территории Поставского района развитие курортов и зон отдыха республиканского и местного значения не предусмотрено.

Для предотвращения загрязнения, засорения и истощения водных объектов, а также сохранения среды обитания объектов животного мира и произрастания объектов растительного мира на территориях, прилегающих к водным объектам, устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные полосы.

Для водных объектов Поставского района Витебским филиалом института «Белгипрозем» в 1986 г. разработан «Проект по установлению водоохранных зон и прибрежных полос малых рек Поставского района Витебской области» (утвержден решением Поставского районного Совета депутатов от 16.11.1989г. № 216). В 1991 г. разработан «Проект водоохранных зон и прибрежных полос водоемов и малых рек Поставского района Витебской области Республики Беларусь» (утвержден решением Поставского районного исполнительного комитета 23.12.1991 г. №260).

Для водных объектов г. Поставы, г.п. Воропаево и Лынтупы РУП «ЦНИИКИВР» в 2007 г. разработан проект водоохранных зон и прибрежных полос.

Для водных объектов, расположенных на территории г. Поставы РУП «ЦНИИКИВР» в 2007 г. разработан «Проект водоохранных зон и прибрежных полос водных объектов г. Поставы».

В зонах охраны природных комплексов (водоохранные зоны) часто нарушается режим охраны и использования территории, размещаются объекты, функциональное назначение которых не связано с целями и режимами территорий природоохранного назначения. Так, очистные сооружения естественной биологической очистки (г.п. Воропаево, н.п. Курополье, Новоселки, Юньки, Дуниловичи, Гута, Париж), мини-полигон ТКО г.п. Воропаево размещается в пределах водоохранных зон водных объектов. Также 35 сельскохозяйственных объектов (МТФ, СТФ), являющиеся потенциальными источниками загрязнения подземных вод, расположены в водоохранной зоне водных объектов.

Для защиты подземных вод источников централизованного водоснабжения разрабатываются проекты зон санитарной охраны. Для водозаборов «Спорица» и «Поставы-18» разработаны проекты ЗСО. Для 44 групповых и отдельно стоящих артезианских скважин, переданных на баланс УП ЖКХ Поставского района, проекты ЗСО разработаны.

Согласно инвентаризации, количество артскважин в районе составляет 305, в том числе в агропромышленном комплексе – 166. Требуется ремонт 48 ограждений первого пояса зон санитарной охраны практически во всех агропромышленных предприятиях района. Не на всех водозаборных сооружениях имеется автоматика, что ведет к нерациональному использованию водных ресурсов, а в зимний период оледенению водонапорных башен. На территории района 47 водозаборных скважин, которые подлежат ликвидационному тампонажу, так как являются потенциальными источниками загрязнения подземных вод.

### 3.1.8 Природно-ресурсный потенциал, природопользование

Территория проектируемого объекта располагается на техногенно освоенной территории Воропаевского завода железобетонных изделий. Данная территория относится к землям промышленного назначения с низким природно-ресурсным потенциалом.

## 3.2. Природоохранные и иные ограничения

Территория проектируемого объекта располагается на техногенно освоенной территории Воропаевского завода железобетонных изделий. Природоохранные и иные ограничения на рассматриваемой территории отсутствуют.

## 3.3. Социально-экономические аспекты региона

Поставский район расположен на северо-западе Беларуси, в западной части Витебской области. На востоке он граничит с Глубокским, на севере - с Браславским и Шарковщинским, на юге - с Докшицким, Мядельским (Минской области) и Островецким (Гродненской области) районами. Западная и частично северная границы района совпадает с Государственной границей Республики Беларусь с Литовской Республикой.

Площадь территории Поставского района составляет 209,6 тыс. гектаров. Сеть населенных пунктов Поставского района представлена городом Поставы, городскими поселками Воропаево, Лынтупы и 462 сельскими населенными пунктами, объединенными в 10 сельсоветов: Волковский, Воропаевский, Дуниловичский, Камайский, Козловщинский, Куропольский, Лынтупский, Новоселковский, Юньковский, Яревский.

По данным Национального статистического Комитета Республики Беларусь на 01.01.2020 г. численность населения г.п. Воропаево составила 2,4 тыс. человек.

Таблица 3.4 — Численность населения по городам и районам, тыс.чел

| Район | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 20201) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Поставский | 39 318 | 38 643 | 37 970 | 37 546 | 37 348 | 36 951 | 36 442 | 35 969 | 35 642 | 35 152 | 34 500 |

1) Предварительная численность населения на 1 января 2020 г. с учетом итогов переписи населения 2019 года, тысяч человек.

Таблица 3.5 — Общие коэффициенты рождаемости населения по городам и районам на (1000 человек населения)

|  | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Витебская область | 10,1 | 10,1 | 10,9 | 11,1 | 11,1 | 11,2 | 11,1 | 9,6 | 8,7 | 8,3 |
| Поставский | 10,1 | 9,9 | 11,2 | 11,7 | 11,5 | 11,6 | 11,7 | 10,8 | 9,0 | 8,9 |

В соответствии с Указом Президента Республики Беларусь от 20 октября 1995 года № 434 «Об объединении административных единиц Республики Беларусь, имеющих общий административный центр» Поставский район и г. Поставы объединены в одну административно-территориальную единицу - Поставский район с административным центром г. Поставы.

Основными отраслями специализации являются пищевая и деревообрабатывающая. Промышленность района представлена 10 предприятиями. Ведущие из них: ОАО «Поставский льнозавод», ГЛХУ «Поставский лесхоз», ОАО «Воропаевский ДОК», ОАО «Поставымебель», ЧПУП «Поставский мебельный центр», ООО «Производственно-мебельный центр». Радиоэлектронная промышленность в районе представлена ПЧУП «Завод Белит», входящим в минское объединение «Горизонт». На «Заводе Белит» осуществляется производство СВЧ–печей, электропылесосов, DVD-проигрывателей. В г.п. Воропаево действует завод железобетонных изделий, обеспечивающий строительные организации железобетонными конструкциями.

Поставский район – один их крупнейших сельскохозяйственных районов Витебской области. Специализация района - мясомолочное скотоводство, льноводство. Работает 18 сельскохозяйственных предприятий, в полном объеме обеспечивающих население района продуктами питания, а перерабатывающие предприятия - сырьем. В Поставах находится железнодорожная станция на линии Витебск Вильнюс, а также узел автомобильных дорог на Браслав, Глубокое, Мядель, Полоцк. Транспортные услуги оказывает ОАО "Автотранспортное предприятие № 17", которое обслуживает 30 маршрутов, из них 6 – в г. Поставы, международных – 1, междугородних – 5. В районе находятся 2 пункта пропуска через государственную границу: Мальдевичи - Алутишкис, Лынтупы - Папялякис.

Заболеваемость – одна из важнейших характеристик здоровья. Анализ заболеваемости различных групп населения позволяет определять приоритетные проблемы в охране здоровья, оценивать эффективность лечебных и профилактических мероприятий. За последние годы структура заболеваемости г. Поставы и Поставского района не изменилась. Ведущей причиной заболеваемости на протяжении многих лет остаются болезни органов дыхания, которые представляют одну из наиболее распространенных патологий в структуре, как общей, так и первичной заболеваемости. Второе место заболеваемости населения в 2017 году занимали травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия внешних причин.

Сохраняющиеся проблемы в развитии демографических процессов требуют новых подходов к их решению, поэтому проводится ряд мероприятий для дальнейшей стабилизации демографической ситуации, также реализуется «Национальная программа демографической безопасности Республики Беларусь на 2016-2020 годы».

Для улучшения демографической ситуации в г. Поставы следует повысить рождаемость, уравновесить миграционные потоки. Возможно уменьшение миграции сельского населения за счет обустройства агрогородков, развития социальной инфраструктуры, строительства жилья.

Также улучшит демографическую ситуацию улучшенные условия труда на производстве путем обновления машин и оборудования, проведения технического перевооружения и модернизации. Следует уделить внимание развитию социальной сферы, реализации мероприятий по усовершенствованию материальной базы учреждений здравоохранения, повышению качества оказываемых медицинских услуг.

- Воздействие планируемой деятельности (объекта) на окружающую среду

## 4. 1. Воздействие на атмосферный воздух

Источниками выбросов на стадии эксплуатации объекта будут являться:

- углевыжигательные печи (4 шт. по 2 пиролизные камеры каждая) — источники выбросов № 0001—0004;

- аспирационная система склада угля, сортировки и фасовки — источник выбросов № 0005;

3) стоянка для двух дизельных погрузчиков.

Расчет выбросов печи

Согласно паспорту завода-изготовителя ООО «ЁЛКА-ПРОМ» (Приложение 1), состав выбросов в атмосферу и массовое содержание продуктов сгорания пиролизных газов (дымовых газов) приведен в таблице 4.1.

Таблица 4.1 — Состав выбросов в атмосферу и массовое содержание продуктов сгорания пиролизных газов (дымовых газов)

Следовательно, с учетом СТБ 17.08.02-01-2009 «Охрана окружающей среды и природопользование. Атмосферный воздух. ВЕЩЕСТВА, ЗАГРЯЗНЯЮЩИЕ АТМОСФЕРНЫЙ ВОЗДУХ. Коды и перечень», завод изготовитель гарантирует выброс, приведенный к нормальным условиям и содержанию кислорода 4,0% (α=21/(21-4)=1,24):

- Объем газовоздушной смеси 1193,0 м3/ч = 0,33 м3/с;

- Азота диоксид

- Максимально разовый выброс составляет 0,070 кг/ч = 0,019 г/с;

- Концентрация составит 0,019 г/с * 1000 / 0,33 м3/с = 57,6 мг/м3.

Углерод оксида

- Максимально разовый выброс составляет 0,700 кг/ч = 0,194 г/с;

- Концентрация составит 0,194 г/с * 1000 / 0,33 м3/с = 587,9 мг/м3.

Пересчет нормы выбросов и объема сухих дымовых газов к единому значению коэффициента избытка воздуха α2 осуществляется по формулам:

Следовательно, концентрация, приведеная к нормальным условиям и нормативному содержанию кислорода 11,0% (α2=2,1), составит:

Азота диоксида — 57,6 мг/м3 *1,24/2,1 = 34,0 мг/м3;

Углерод оксида — 587,9 мг/м3 *1,24/2,1 = 347,1 мг/м3.

Объем сухих дымовых газов, приведеный к нормальным условиям и нормативному содержанию кислорода 11,0% (α2=2,1), составит:

0,33 м3/с * 2,1 / 1,24 = 0,56 м3/с.

Согласно п 10.1.7 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, при термической обработке и (или) химическом преобразовании натуральных и (или) синтетических веществ (пиролиз, термолиз, температурное обезвреживание) концентрации загрязняющих веществ в мг/м3 в сухих отходящих дымовых газах, приведенных к нормальным условиям и коэффициенту избытка воздуха, равному 2,1 (содержание кислорода в дымовых газах 11 %) не должны превышать значений норм выбросов, определенных в таблице Е.23 и приведенных в таблице 4.2.

Таблица 4.2 - Нормы выбросов загрязняющих веществ при термической обработке и (или) химическом преобразовании» натуральных и (или) синтетических веществ (пиролиз, термолиз, температурное обезвреживание)

| Наименование вещества | Норма выбросов, мг/м3 |
| --- | --- |
| Твердые частицы | 30 мг/м3 |
| Гидрохлорид | 60 мг/м3 |
| Гидрофторид (в пересчете на фтор) | 4 мг/м3 |
| Серы диоксид | 100 мг/м3 |
| Тяжелые металлы и их соединения суммарно | Сурьма, мышьяк, свинец, хром, кобальт, медь, марганец, никель, ванадий, кадмий, таллий | 0,5 мг/м3 |
|  | Ртуть | 0,05 мг/м3 |
| Углеводороды полициклические ароматические суммарно | 0,1 мг/м3 |
| Общий органический углерод | 20 мг/м3 |

Выброс загрязняющих веществ при дожиге пиролизных газов от каждой печи приведен в таблице 4.3.

Таблица 4.3 — Выброс загрязняющих веществ при дожиге пиролизных газов от одной углевыжигательной печи

| код | вещество | концентрация, мг/м3 | г/с | т/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0301 | азота диоксид | 57,6 | 0,032 | 1,017 |
| 0337 | углерода оксид | 587,9 | 0,329 | 10,382 |
| 2902 | твердые частицы | 30 | 0,017 | 0,530 |
| 0316 | гидрохлорид | 60 | 0,034 | 1,060 |
| 0342 | гидрофторид | 4 | 0,002 | 0,071 |
| 0330 | серы диоксид | 100 | 0,056 | 1,766 |
| 0655 | углеводороды полициклические ароматические суммарно* | 0,1 | 0,0001 | 0,002 |
| 0183 | Ртуть | 0,05 | 0,000028 | 0,000883 |
| - | тяжелые металлы | 0,5 | 0,000280 | 0,008830 |
| - | общий органический углерод | 20 | 0,011 | 0,353 |
| ИТОГО | 15,190 |

Примечание: * — для дальнейших расчетов приняты как ароматические углеводороды, код 0655

Согласно паспорту на печи, при кратковременном падении температуры после смены реторт допускается применение незначительного количества дополнительных дров.

Расчет выбросов при применении дополнительных дров в печи

Итоговый выброс от одной печи приведен в таблице 4.4.

Таблица 4.4 — Итоговый выброс от одной печи

| код | вещество | пиролиз | использование дополнительных дров | Итоговый выброс от печи |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | мг/м3 | г/с | т/год | мг/м3 | г/с | т/год | г/с | т/год |
| 0301 | азота диоксид | 57,6 | 0,032 | 1,017 | 350 | 0,002 | 0,058 | 0,032 | 1,075 |
| 0304 | азота оксид | - | - | - | - | - | 0,009 | - | 0,009 |
| 0337 | углерода оксид | 587,9 | 0,329 | 10,382 | 2000 | 0,013 | 0,414 | 0,329 | 10,797 |
| 2902 | твердые частицы | 30,0 | 0,017 | 0,530 | 100 | 0,001 | 0,021 | 0,017 | 0,551 |
| 0316 | гидрохлорид | 60,0 | 0,034 | 1,060 | - | - | - | 0,034 | 1,060 |
| 0342 | гидрофторид | 4,0 | 0,002 | 0,071 | - | - | - | 0,002 | 0,071 |
| 0330 | серы диоксид | 100,0 | 0,056 | 1,766 | 105,1 | 0,001 | 0,022 | 0,056 | 1,788 |
| 0655 | углеводороды ароматические | 0,1 | 0,0001 | 0,0018 | - | - | - | 0,000 | 0,002 |
| 0703 | ПАУ Бензо(а)пирен | - | - | - | 0,0 | 0,000003 | 0,000086 | 0,000003 | 0,000086 |
| 0727 | ПАУ Бензо(b)-флуорантен | - | - | - | 0,0 | 0,000006 | 0,000176 | 0,000006 | 0,000176 |
| 0728 | ПАУ Бензо(k)-флуорантен | - | - | - | 0,0 | 0,000001 | 0,000047 | 0,000001 | 0,000047 |
| 0729 | ПАУ Индено(1,2,3-c,d)пирен | - | - | - | 0,0 | 0,000001 | 0,000043 | 0,000001 | 0,000043 |
| 0830 | ГХБ | - | - | - | 0,0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3620 | Диоксины/фураны | - | - | - | 0,0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3920 | ПХБ | - | - | - | 0,0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 |
| 0183 | Ртуть | 0,1 | 0,000028 | 0,000883 | 0,0 | 0,000000 | 0,000000 | 0,000028 | 0,000883 |
| - | общий органический углерод | 20,0 | 0,011 | 0,353 | - | - | - | 0,011 | 0,353 |
| - | тяжелые металлы, в том числе: | 0,5 | 0,000280 | 0,008830 | 0,0 | 0,000042 | 0,000101 | 0,0003 | 0,0089 |
| 0290 | сурьма |  |  |  | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 0325 | мышьяк |  |  |  | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0184 | свинец |  |  |  | 0,0 | 0,000002 | 0,000004 | 0,000002 | 0,000004 |
| 0203 | хром |  |  |  | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0134 | кобальт |  |  |  | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 0140 | медь |  |  |  | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| 0143 | марганец |  |  |  | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 0160 | никель |  |  |  | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| - | ванадий |  |  |  | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 0124 | кадмий |  |  |  | 0,0 | 0,000000 | 0,000001 | 0,000000 | 0,000001 |
| - | таллий |  |  |  | - | - | - | 0,000 | 0,000 |
| 0229 | Цинк | - | - | - | 0,0 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО | 15,190 |  |  | 0,525 |  | 15,715 |

Расчет выбросов загрязняющих веществ от автотранспорта на производственной площадке (источник №6001)

Расчет выбросов загрязняющих веществ производился на основании «Методика проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом)», 1998.

Расчет выбросов загрязняющих веществ выполняется для пяти загрязняющих веществ: оксида углерода - СО, углеводородов - СН, оксидов азота - NOx, в пересчете на диоксид азота NO2, твердых частиц - С, соединений серы, в пересчете на диоксид серы SO2.

Для работников ИТЦ предусмотрена автостоянка на 23 машиноместа. Расчет производится по расчетной схеме 1.

Выбросы i-го вещества в граммах одним автомобилем к-й группы в сутки  при  выезде  с  территории  или  помещения  стоянки  (М1ik) и возврате (М2ik) рассчитываются по формулам:

М1ik    = mnpik · tпр + mLik · L1  + mxxik · txx1   ,

М2ik = mLik · L2 + mxxik  · txx2   ,

где  mnpik  -  удельный  выброс i-го вещества при прогреве двигателя  автомобиля к-й группы, г/мин;

mLik - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем к-й группы при движении со скоростью 10-20 км/час, г/км;

mxxik -  удельный  выброс  i-го  вещества при работе двигателя автомобиля к-й группы на холостом ходу, г/мин;

tпр - время прогрева двигателя, мин;

L1, L2  - пробег автомобиля по территории стоянки, км,

txx1 , txx2  - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с территории стоянки и возврате на нее, мин, равно 1 мин.

Значения  удельных  выбросов  загрязняющих веществ mnpik, mLik, mxxik для  различных  типов  автомобилей  представлены  в  таблицах ниже.

Валовый  выброс i-го вещества (Mji) автомобилями в тоннах в год рассчитывается раздельно для каждого периода года по формуле:

Mji = SUM аB  (M1ik + M2ik ) Nk Dp 10-6,

где  аB - коэффициент выпуска (выезда);

Nk -  количество  автомобилей  к-й  группы на территории или в помещении стоянки за расчетный период;

Dp -  количество  дней  работы  в расчетном периоде (холодном, теплом, переходном);

j - период года (Т - теплый, П - переходный, Х - холодный); для

холодного периода расчет Мi  выполняется для каждого месяца.

Коэффициент выпуска аB определяется по формуле:

аB = NkB / Nk ,

где  NkB -  среднее  за расчетный период количество автомобилей к-й группы, выезжающих в течение суток со стоянки.

Общий  валовый  выброс  в  тоннах  в  год  (Мi ) рассчитывают по формуле  путем суммирования валовых выбросов одноименных веществ по периодам года:

Мi  = МiT + МiП + МiX   .

Максимальный разовый  выброс  i-го вещества в граммах в секунду

(Gi , г/с) рассчитывается для каждого месяца по формуле:

Gi  = SUM M1ik    Nk ` / 3600,

где  Nk ` - количество автомобилей к-й группы,  выезжающих со стоянки  за  1  час,  характеризующийся  максимальной  интенсивностью  выезда автомобилей.

Из полученных значений G  выбирается максимальное.

На источнике 6002 (стоянка на 23 машиноместа) осуществляется въезд и выезд легковых автомобилей, работающих на бензине или дизельном топливе объёмом двигателя 1,8-3,5 л– примерно 9 машин в час.

Результаты расчетов выбросов представлены в таблице 4.4.

Перечень загрязняющих веществ, выброс которых будет осуществляться от проектируемых источников выбросов, приведен в таблице 4.5. Схема расположения проектируемых источников приведена на рисунке 4.1.

Таблица 4.4 — Результаты расчета выбросов от стоянки погрузчиков

Продолжение табл. 4.5

Таблица 4.5 - Перечень загрязняющих веществ от перспективных источников выбросов

| код | вещество | класс опасности | Выброс |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | г/с | т/год |
| 0301 | азота диоксид | 2 | 0,136 | 4,305 |
| 0304 | азота оксид | 3 | - | 0,038 |
| 0337 | углерода оксид | 4 | 1,335 | 43,197 |
| 2902 | твердые частицы | 3 | 0,067 | 2,202 |
| 0316 | гидрохлорид | 2 | 0,134 | 4,238 |
| 0342 | гидрофторид | 2 | 0,009 | 0,283 |
| 0330 | серы диоксид | 3 | 0,225 | 7,152 |
| 0655 | углеводороды ароматические | 2 | 0,000 | 0,007 |
| 0703 | ПАУ Бензо(а)пирен | 1 | 0,000011 | 0,000344 |
| 0727 | ПАУ Бензо(b)-флуорантен | 1 | 0,000023 | 0,000703 |
| 0728 | ПАУ Бензо(k)-флуорантен | 1 | 0,000006 | 0,000187 |
| 0729 | ПАУ Индено(1,2,3-c,d)пирен | 1 | 0,000006 | 0,000172 |
| 0830 | ГХБ | б.к | 0,000 | 0,000 |
| 3620 | Диоксины/фураны | 1 | 0,000000 | 0,000000 |
| 3920 | ПХБ | 1 | 0,000000 | 0,000000 |
| 0328 | Углерод (сажа) | 3 | 0,000 | 0,000 |
| 2754 | Углеводороды С11-С19 | 4 | 0,007 | 0,004 |
| 0183 | Ртуть | 1 | 0,000 | 0,004 |
| - | общий органический углерод | - | 0,045 | 1,413 |
| - | тяжелые металлы, в том числе: | - | 0,001 | 0,036 |
| 0290 | сурьма | б.к | 0,000 | 0,000 |
| 0325 | мышьяк | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 0184 | свинец | 1 | 0,000007 | 0,000017 |
| 0203 | хром | 1 | 0,000006 | 0,000014 |
| 0134 | кобальт | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 0140 | медь | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 0143 | марганец | 2 | 0,000 | 0,000 |
| 0160 | никель | 2 | 0,000 | 0,000 |
| - | ванадий | - | 0,000 | 0,000 |
| 0124 | кадмий | 1 | 0,000001 | 0,000003 |
| - | таллий | - | 0,000 | 0,000 |
| 0229 | Цинк | 3 | 0,000 | 0,000 |
| ИТОГО |  |  | 62,880 |

Рисунок 4.1 -Схема расположения источников выбросов

После реализации проектных решений необходимо проведение инструментальных замеров с целью уточнения качественного и количественного состава выбросов загрязняющих веществ.

## 4.2. Воздействия на поверхностные и подземные воды

Согласно предпроектным данным

Для проектируемых зданий проектом предусматривается устройство следующих систем:

а) холодного водоснабжения;

б) горячего водоснабжения;

в) хозяйственно-бытовой канализации;

д) дождевой канализации.

Вода для всех потребителей должна удовлетворять требованиям СанПиН 10-124 РБ 99 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения».

Водоснабжение предусматривается от существующих сетей водопровода Воропаевского завода железобетонных изделий.

Водоотведение предусматривается в существующие сети канализации Воропаевского завода железобетонных изделий.

Отведение сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты не предусмотрен.

## 4.3. Воздействие на геологическую среду, недра, земельные ресурсы и почвенный покров

Основными источниками прямого воздействия на геологическую среду, недра, почвенный покров и земли являются:

- инженерная подготовка территории (переноска коммуникаций и т. п.);

- инженерное оборудование строительной площадки (устройство временных стоков вод, прокладка временных и постоянных инженерных коммуникаций, устройство временных общеплощадочных подъездных путей;

- возведение временных построек (навесов, эстакад, мобильных зданий, ограждений стройплощадки);

- строительство и монтаж сооружений и механизированных установок производственного назначения (сборки конструкций, установок для приготовления бетонных и растворных смесей, арматурных мастерских и т. д.).

- места хранения отходов производства.

- эксплуатация дорожно-строительных машин и механизмов.

Сырье, материалы и готовую продукцию необходимо хранить на складах, что исключает загрязнение окружающей среды.

Перевозку на объекты по использованию отходов, необходимо осуществлять специализированным транспортом, который обеспечивает укрытие контейнеров от атмосферных осадков.

При соблюдении требований, предъявляемых к обращению с отходами, негативное воздействие на почвы, подземные воды, а также недра минимизируется.

Кроме прямых воздействий на природную среду, в ходе строительства будут наблюдаться вторичные (косвенные) воздействия, связанные с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух при работе строительной техники и транспортных средств.

Возможными последствиями воздействия планируемой деятельности для почвенного покрова и земель является загрязнение грунтов горюче-смазочными материалами автомобилей, дорожно-строительных машин и механизмов на проектируемых площадках для нужд строительства, а также в местах стоянок дорожно-строительных машин и механизмов.

Механические нарушения почвенного покрова без его последующего восстановления при выполнении работ по благоустройству и озеленению могут привести к нарушению морфологического строения почв, а, следовательно, и к трансформации физико-химических, биохимических, водно-физических свойств почв.

Имеющийся на площадке плодородный растительный слой необходимо срезать. Снятый плодородный растительный грунт необходимо использовать для озеленения проектируемой территории. Избыток плодородного грунта, при его наличии, необходимо использовать для улучшения малопродуктивных земель.

Согласование складирования растительного грунта производить на основании Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель, утвержденного Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь №01-4/78 от 24.05.1999 г.

## 4.4. Воздействие на растительный и животный мир, леса

Воздействие на животный мир, леса в процессе строительства и эксплуатации проектируемого объекта будет минимальным так как планируемая площадка располагается на существующих площадях предприятия.

Проектом не предусмотрено удаление ценных объектов растительного мира, поскольку планируемая деятельность размещается в пределах техногенно освоенной территории (территория промышленного предприятия).

Вследствие расположения площадки планируемой деятельности на существующей техногенно освоенной территории, животный мир данной территории не претерпит изменений.

## 4.6. Воздействие связанное с отходами

Система обращения с отходами должна строиться с учетом выполнения требований природоохранного законодательства, изложенных в Законе Республики Беларусь «Об обращении с отходами», а также следующих базовых принципов:

приоритетность использования отходов по отношению к их обезвреживанию или захоронению при условии соблюдения требований законодательства об охране окружающей среды и с учетом экономической эффективности;

приоритетность обезвреживания отходов по отношению к их захоронению.

После реализации проектных решений прогнозируется образование отходов, перечень которых приведен в таблице 4.7.

Таблица 4.7 – Перечень отходов производства

| Наименование производственных отходов | Код отхода | Класс опасности (токсичность) | Количество, т/год | Место образования отходов | Обращение с отходами |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Отходы производства, подобные отходам жизнедеятельности населения | 9120400 | н/о | 1,4 (из расчета 14 чел * 0,1 т/год) | Жизнедеятельность сотрудников | Передача на захоронение |
| ПЭТ-бутылки | 5711400 | 3 | 0,015 | Жизнедеятельность сотрудников | Передача на использование |
| Отходы (смет) от уборки территорий промышленных предприятий и организаций | 9120800 | 4 | 61,4 (из расчета 0,01 т/год, 6140 м2) | Образуется при уборке территории | Передача на использование |
| Кора и опилки от раскроя бревен на лесопильном деревообрабатывающем оборудовании | 1710102 | 4 | (из расчета 0,5 % от исходного сырья) | Подготовка дров к сушке и пиролизк | Передача на использование |

Примечание: * - передача на объекты по использованию/обезвреживанию отходов согласно Реестров объектов по использованию отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения и захоронения отходов.

### Строительство объекта

Основными источниками образования отходов на этапе строительства является: проведение подготовительных и строительно-монтажных работ (сварочные, изоляционные и другие), демонтаж сооружений и т. д.

Отходы, образующиеся в процессе проведения строительно-монтажных работ планируется временно хранить на специально отведенной, оборудованной твердым основанием площадке, исключающей фильтрацию и переход вредных химических компонентов отходов в сопредельные среды (подземные и поверхностные воды, почву, воздух атмосферы и рабочей зоны).

При накоплении транспортной единицы отходы должны удаляться с площадки на объекты по использованию или захоронению (при невозможности использования) на полигон ТКО.

В период строительства объектов запрещается проводить ремонт техники в полевых условиях без применения устройств (поддоны, емкости, подстилка из пленки и др.), предотвращающих попадание горюче-смазочных материалов в окружающую среду.

Наименование отходов, образующихся при строительстве объекта, класс опасности приводится в таблице 4.8.

Таблица 4.8 – Образующиеся отходы строительства и обращение с ними

| Наименование | Код по классификатору | Класс опасности | Способ утилизации |
| --- | --- | --- | --- |
| Бой бетонных изделий | 3142707 | Не опасные | Передача на использование |
| Металлические конструкции и детали из железа и стали поврежденные | 3511500 | Не опасные | Передача на использование |
| Лом стальной несортированный | 3511008 | Не опасные | Передача на использование |
| Бой газосиликатных блоков | 3144203 | 4-ый класс | Передача на использование |
| Бой кирпича керамического | 3140705 | Не опасные | Передача на использование |
| Смешанные отходы строительства | 3991300 | 4-ый класс | Передача на использование |

В процессе выполнения работ объёмы и виды строительных отходов подлежат передаче на использование на объекты по использованию отходов согласно Реестров объектов по использованию отходов, объектов обезвреживания отходов, объектов хранения и захоронения отходов.

При проведении строительных работ обращение с отходами необходимо осуществлять в соответствии с Законом Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З.

Ответственность за организацию обращения с отходами производства рекомендуется определить на стадии подготовки к строительным работам.

При обращении с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также при строгом производственном экологическом контроле отсутствует негативное воздействие отходов производства на почвы, поверхностные и подземные воды, недра, животный и растительный мир.

# 5. Прогноз и оценка возможного изменения состояния окружающей среды

## 5.1. Прогноз и оценка изменения состояния атмосферного воздуха

В результате реализации планируемых решений на предприятии планируется функционирование 6 источников выбросов.

Валовый выброс после реализации проектных решений в целом по предприятию составит 62,880 т/год.

Для оценки изменения состояния атмосферного воздуха проводился расчет рассеивания загрязняющих веществ по программе «Эколог» на перспективу с учетом:

- фоновых концентраций;

-планируемых источников выбросов.

Результаты расчетов рассеивания загрязняющих веществ в точках максимальных концентраций на зимний и летний периоды представлены по веществам, расчет по которым целесообразен. Перечень загрязняющих веществ и групп суммации приведен в таблице 5.1.

Таблица 5.1 - Перечень загрязняющих веществ

| Код | Наименование вещества | Предельно Допустимая Концентрация |
| --- | --- | --- |
|  |  | Тип | Спр. значение | Исп. в расч. |
| 0183 | Ртуть (Ртуть металлическая) | ПДК м/р | 0,0006000 | 0,0006000 |
| 0184 | Свинец и его неорганические соединения (в пересчете на свинец) | ПДК м/р | 0,0010000 | 0,0010000 |
| 0301 | Азота диоксид (Азот (IV) оксид) | ПДК м/р | 0,2500000 | 0,2500000 |
| 0316 | Соляная кислота | ПДК м/р | 0,2000000 | 0,2000000 |
| 0328 | Углерод (Сажа) | ПДК м/р | 0,1500000 | 0,1500000 |
| 0330 | Сера диоксид (Ангидрид сернистый) | ПДК м/р | 0,5000000 | 0,5000000 |
| 0337 | Углерод оксид | ПДК м/р | 5,0000000 | 5,0000000 |
| 0342 | Фториды газообразные | ПДК м/р | 0,0200000 | 0,0200000 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (3,4-Бензпирен) | ПДК с/с | 0,0000050 | 0,0000500 |
| 0727 | Бензо/b/-флуорант | ПДК с/с | 0,0000050 | 0,0000500 |
| 0728 | Бензо/k/-флуоран | ПДК с/с | 0,0000050 | 0,0000500 |
| 0729 | Индо/1,2,3-c,d/пирен | ПДК с/с | 0,0000050 | 0,0000500 |
| 2754 | Углеводороды предельные C11-C19 | ПДК м/р | 1,0000000 | 1,0000000 |
| 2902 | Твердые частицы | ПДК м/р | 0,3000000 | 0,3000000 |
| 6008 | Группа суммации: Азота диоксид, серы диоксид | Группа | - | - |
| 6032 | Группа суммации: Свинец и его соединения; серы диоксид | Группа | - | - |
| 6037 | Группа суммации: Серы диоксид; фтористые газообразные соединения | Группа | - | - |

В соответствии с постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 г. «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований» и постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.10.2017 «Требования к организации санитарно-защитных зон предприятий, сооружений и иных объектов, являющихся объектами воздействия на здоровье человека и окружающую среду», базовая санитарно-защитная зона для проектируемого объекта составляет 500 м.

Так как в базовой СЗЗ расположена жилая застройка, для расчета принималась СЗЗ 150 м.

На автоматизированный расчет внесено следующее задание: расчет рассеивания загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы для проектируемого объекта воздействия. При этом для перспективных источников выбросов (т. е. он не функционировал, но будет функционировать на момент расчета) - вклад учитывался, без исключения из фона в соответствии с п.7.4 ОНД-86.

Все исходные данные (г/с) для расчета рассеивания приняты, когда выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух достигают максимальных значений на максимальную проектную производительность объекта воздействия.

Безразмерный коэффициент F, учитывающий скорость оседания вредных веществ в атмосферном воздухе, выбран согласно п. 2.5 ОНД-86.

Расчеты рассеивания выполнены при неблагоприятных условиях с автоматическим нахождением для каждой точки опасной скорости, опасного направления ветра и соответствующей расчетной концентрации.

Также произведен расчет рассеивания по суммарным выбросам всех загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, при этом в расчетах учитывались фоновые концентрации загрязняющего вещества «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль (аэрозоль), содержащаяся в воздухе населенных мест) (код загрязняющего вещества - 2902). Расчетные максимальные приземные концентрации загрязняющих веществ, имеющих твердое состояние, сопоставлялись с установленными нормативами качества атмосферного воздуха:

- отдельно по каждому загрязняющему веществу;

- по веществу «твердые частицы суммарно» (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль) (код загрязняющего вещества - 2902).

Карты изолиний расчетных приземных концентраций загрязняющих веществ представлены для расчетного прямоугольника с привязкой к системе координат объекта (причем ось Х направлена на восток, а ось У - на север).

Выбор параметров расчетной сетки (с шагом 25 м и шириной 200 м) позволил рассчитать поле приземных концентраций каждого загрязняющего вещества, создаваемое источниками выбросов на границе санитарно-защитной зоны (расчетные точки №№ 1 - 8) и на ближайшем жилье (расчетные точки №№ 9-10 - на высоте 2 м).

Определены значения приземных концентраций каждого ингредиента в долях ПДК и вклады источников выбросов. Анализ расчета позволяет рассмотреть вклад проектируемых источников в общий уровень загрязнения атмосферы, как при условно принятом нулевом фоне, так и с учетом сложившегося фона.

Произведены расчеты приземных концентраций на холодный период года (зима) так как в холодный период года работает все отопительное оборудования.

Расчет рассеивания загрязняющих веществ на зимний период приведен в приложении 2.

Результаты показали, что после реализации проектных решений на границе расчетной СЗЗ и жилой зоне не прогнозируется превышения ни по одному веществу или группе суммации.

## 5.2. Прогноз и оценка изменения состояния поверхностных и подземных вод

При реализации планируемой хозяйственной деятельности воздействия на поверхностные водные объекты не планируется в виду того, что отведение сточных вод в поверхностные и подземные водные объекты не предусмотрен.

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на подземные и поверхностные воды можно оценить как допустимый.

## 5.3. Прогноз и оценка изменения геологических условий, недр, рельефа, состояния земельных ресурсов и почвенного покрова

При сохранении снятого плодородного слоя почвы должно быть обеспечено (согласно требованиям п. 4.6 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017):

- хранение плодородного слоя почвы, снятого с земельных участков перед началом строительства, во временном отвале, расположенном вдоль полосы участка строительства в пределах, предусмотренных материалами отвода, и использование его в последующем для рекультивации этих земель после окончания строительных и планировочных работ;

- складирование плодородного слоя, не используемого в ходе работ в бурты с соблюдением следующих требований:

- под бурты отводятся непригодные для ведения сельского хозяйства участки земель или малопродуктивные земли, на которых исключаются подтопление, засоление и загрязнение (засорение) отходами всех видов, а также строительными материалами (камнем, щебнем, галькой и др.);

- бурты размещаются на ровных, возвышенных и сухих местах в форме, удобной для последующей погрузки и транспортирования плодородного слоя почвы;

- если срок хранения плодородного слоя превышает 2 года, поверхности бурта и его откосов закрепляются путем посева многолетних трав или другими способами, препятствующими размывам и выдуванию плодородного слоя почвы;

- для предохранения буртов от размыва устраиваются водоотводные канавы;

- высота буртов должна составлять не более 10 м, а угол неукрепленного откоса - не более 30°;

- хранение плодородного слоя в буртах осуществляется не более 20 лет.

- передача плодородного слоя почвы, загрязненного загрязняющими и токсичными веществами, отходами, твердыми предметами и строительными материалами (камнями, щебнем, галькой и др.), на хранение до момента проведения работ по его восстановлению (очистке) либо его использование.

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов, установленных на твердом покрытии; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов;

- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира;

- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного мира.

Изложенные мероприятия в области обращения с отходами, в области предотвращения и снижения потенциальных неблагоприятных воздействий на земельные ресурсы, почвы, также будут направлены на предотвращение и снижение потенциальных неблагоприятных воздействий на растительность, животный мир и леса.

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на почвенный покров прилегающих территорий можно оценить как допустимый.

## 5.4. Прогноз и оценка изменения состояния объектов растительного и животного мира, лесов

Для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду в период строительства и эксплуатации проектируемого объекта необходимо предусмотреть:

- строгое соблюдение требований законодательства в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов;

- соблюдение границ территории, отводимой для строительства; рекультивация земель в полосе отвода земель под строительство;

- оснащение территории строительства (в период строительства), и площадки (в период эксплуатации) инвентарными контейнерами для раздельного сбора отходов; сбор отходов раздельно по видам и классам опасности в специально предназначенные для этих целей емкости; своевременное использование, обезвреживание, вывоз на использование (обезвреживание) образующихся отходов;

- осуществлять охрану объектов растительного мира от пожаров, загрязнения и иного вредного воздействия, а также защиту объектов растительного мира;

- осуществлять деятельность способами и с соблюдением технологий, которые обеспечивают улучшение санитарного состояния объектов растительного мира.

В целом, предполагаемый уровень воздействия проектируемого объекта на растительный мир можно оценить как допустимый, воздействие на животный мир и леса не прогнозируется.

## 5.5. Прогноз и оценка состояния окружающей среды при обращении с отходами производства

Для минимизации влияния на окружающую среду при обращении с отходами, необходимо предусмотреть следующие мероприятия:

- места хранения отходов производства должны располагаться с подветренной стороны по отношению к жилым и общественным зданиям;

- поверхность хранящихся насыпью пылящих отходов производства или открытых приемников-накопителей должна быть защищена от воздействия атмосферных осадков и ветров;

- поверхность площадки должна иметь искусственное водонепроницаемое покрытие;

- открытые площадки и приемники-накопители оборудуются инженерно-строительными сооружениями, предотвращающими попадание (включая смыв) вредных химических компонентов отходов производства на прилегающие территории и в открытые водоемы;

- перевозка на объекты по использованию, захоронению отходов, осуществляется специализированным транспортом, который обеспечивает укрытие контейнеров от атмосферных осадков;

- для исключения химических реакций при хранении отходов, для каждого вида отхода предусмотреть отдельную тару в зависимости от класса опасности конкретного вида отхода;

- для исключения проникновения в почву и подземные воды горюче-смазочных материалов от работы автотранспорта, предусмотрено твердое покрытие в местах проезда автотранспорта и на стоянках автотранспорта.

При обеспечении обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле негативное воздействие отходов на компоненты природной среды будет минимизировано.

## 5.6. Прогноз и оценка изменения состояния природных объектов, подлежащих особой или специальной охране

Согласно п. 10.11 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, при осуществлении хозяйственной и иной деятельности, связанной с выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных и нестационарных источников выбросов, на территории (в границах) особо охраняемых природных территорий, отдельных природных комплексов и объектов особо охраняемых природных территорий, природных территорий, подлежащих специальной охране, а также биосферных резерватов (далее – природоохранные территории) должны соблюдаться нормативы экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе таких природоохранных территорий.

Требования соблюдения нормативов экологически безопасных концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе распространяются на следующие природные территории, подлежащие специальной охране:

- курортные зоны;

- зоны отдыха;

- парки, скверы и бульвары;

- зоны санитарной охраны месторождений минеральных вод и лечебных сапропелей;

- рекреационно-оздоровительные и защитные леса;

- типичные и редкие природные ландшафты и биотопы;

- верховые болота, болота, являющиеся истоками водотоков;

- места обитания диких животных и места произрастания дикорастущих растений, относящихся к видам, включенным в Красную книгу Республики Беларусь;

- природные территории, имеющие значение для размножения, нагула, зимовки и (или) миграции диких животных;

- охранные зоны особо охраняемых природных территорий.

Площадка проектируемого объекта не имеет ограничения, связанных с особой или специальной охраной.

## 5.7. Прогноз и оценка последствий возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций

Вероятность залповых выбросов и сбросов отсутствует в силу специфики технологического процесса и использования современных автоматизированных систем контроля.

## 5.9. Прогноз и оценка социально-экономических условий

Ожидаемые социально-экономические последствия реализации планируемого объекта связаны с позитивным эффектом в виде дополнительных возможностей для перспективного развития региона в целом, а также для реализации социальных программ:

- Повышение результативности экономической деятельности в регионе за счет увеличения объема выпуска конкурентоспособной продукции и расширение ее поставок на рынок;

- Создание дополнительных 14 рабочих мест и как следствие, снижение уровня безработицы в регионе;

- Увеличение отчисления налогов из прибыли;

- Увеличение сбыта и поступления валютной выручки.

# 6. Мероприятия по предотвращению, минимизации и (или) компенсации воздействия

Для предотвращения, минимизации и (или) компенсации воздействия проектируемого объекта на компоненты природной среды необходимо соблюдать ряд правил:

Соблюдение проектных решений в части отведения и очистки производственных сточных вод, использовании систем оборотного водоснабжения.

Строгий производственный экологический контроль в процессе эксплуатации проектируемого объекта.

Обеспечение обращения с отходами в строгом соответствии с требованиями законодательства, а также строгом производственном экологическом контроле.

Соблюдение природоохранных требований при проведении строительных работ.

Соблюдение требований ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

Мероприятия, предусмотренные проектными решениями для предотвращения негативного воздействия на окружающую среду:

- Атмосферный воздух

- Оснащение аспирационной системой склада угля, сортировки и фасовки, обеспечивающей концентрацию загрязняющих веществ, имеющих твердое агрегатное состояние, не более 50 мг/м3.

- Поверхностные и подземные воды, почва:

- движение автотранспорта предусмотрено только по специально отведенным проездам, имеющим твердое водонепроницаемое покрытие;

- транспортировка, складирование и хранение сырья осуществляется с соблюдением мер, исключающих возможность их попадания в систему дождевой и хозяйственно-бытовой канализации;

- раздельный сбор отходов;

- организацию мест временного хранения отходов;

- наличие покрытия, предотвращающего проникновение токсических веществ в почву и грунтовые воды;

- защиту хранящихся отходов от воздействия атмосферных осадков и ветра;

- соответствие состояния емкостей, в которых накапливаются отходы, для исключения попадания отходов на почву;

- содержание сетевых сооружений в исправном состоянии, наблюдение за их сохранностью;

- обеспечение оптимального гидравлического режима работы инженерных сетей и сооружений для исключения прорывов систем канализации, протечек во фланцевых соединениях и т. д.;

- содержание в исправном состоянии арматуры и регулирующих устройств в сетях, обеспечение их сохранности;

- предупреждение и устранение в кратчайшие сроки аварии на сетях.

# 7.Альтернативы планируемой деятельности

Ключевой тенденцией, наблюдаемой на рынке древесного угля, является растущая популярность продуктов, приготовленных на гриле, в связи с изменением образа жизни и принятием новых стилей приготовления пищи.

Растущее стремление к здоровому образу жизни и натуральным способам приготовления пищи приводит к увеличению потребления еды, приготовленной на гриле или мангале, что, в свою очередь, стимулирует спрос на древесный уголь в качестве незаменимого топлива.

Планируемый к выпуску древесный уголь будет соответствовать требованиям международных стандартов качества, обеспечивающих: отсутствие риска для жизни и здоровья человека; исключение причинения вреда окружающей среде.

Используемые углевыжигательные печи – экологически чистые. Это значит, что абсолютно все продукты, получаемые в результате термического разложения древесины, сжигаются в топке печи, вырабатывая необходимый объём теплоносителя для ведения процесса пиролиза.

В приобретаемых печах нет выбросов смолы, дёгтя или «жижки» (так называют углежоги жидкие продукты пиролиза). Сжигая все продукты разложения древесины в топке, идет процесс углежжения сырья с относительной влажностью до 55% без дополнительного сжигания дров в топке.

Основными критериями принятия решения при выборе оборудования для организация экологически чистого производства древесного угля являлись:

• экологичная технология;

• популярная и хорошо зарекомендовавшая себя продукция на территории стран ЕЭС и стран СНГ;

• высокое качество продукции;

• уровень цен и условия оплаты поставляемого оборудования;

• сроки изготовления и доставки.

Отказ от реализации проектных решений не целесообразен. Данное производство является высокотехнологичным, продукция имеет спрос на рынке. Внедрение проекта даст следующие преимущества:

- повышение результативности экономической деятельности в регионе за счет увеличения объема выпуска конкурентоспособной продукции и расширение ее поставок на рынок;

- создание дополнительных рабочих мест и как следствие, снижение уровня безработицы в регионе;

- увеличение отчисления налогов из прибыли;

- создание экспортно-ориентированного производства;

- увеличение сбыта и поступления валютной выручки.

# 8.Трансграничное влияние объекта строительства

Конвенция об оценке воздействия на окружающую среду в трансграничном контексте (далее – Конвенция). Данная Конвенция была принята в ЭСПО (Финляндия) 25.02.1991 года и вступила в силу 10.09.1997 года. Конвенция призвана содействовать обеспечению устойчивого развития посредством поощрения международного сотрудничества в деле оценки вероятного воздействия планируемой деятельности на окружающую среду. Она применяется, в частности, к деятельности, осуществление которой может нанести ущерб окружающей среде в других странах. В конечном итоге Конвенция направлена на предотвращение, смягчение последствий и мониторинг такого экологического ущерба.

Трансграничное воздействие – любые вредные последствия, возникающие в результате изменения состояния окружающей среды, вызываемого деятельностью человека, физический источник которой расположен полностью или частично в районе, находящемся под юрисдикцией той или иной Стороны, для окружающей среды, в районе, находящемся под юрисдикцией другой Стороны. К числу таких последствий для окружающей среды относятся последствия для здоровья и безопасности человека, флоры, почвы, воздуха, вод, климата, ландшафта и исторических памятников или других материальных объектов.

Данный объект строительства не входит в Приложение I к Конвенции, содержащий перечень видов деятельности, требующих применения Конвенции в случае возникновения существенного трансграничного воздействия на окружающую среду.

Влияние объекта на атмосферный воздух в районе границ Республики Беларусь отсутствует, так как ближайшая государственная граница Республики Беларусь—Литва расположена на расстоянии 29 км (рисунок 8.1).

Таким образом, действие данной конвенции не распространяется на данный объект.

Рисунок 8.1 – Ближайшая государственная граница Республики Беларусь—Литва

# 9. Программа послепроектного анализа (локального мониторинга)

Согласно Инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность, утвержденной постановлением Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь 01.02.2007 г. № 9, объектами производственного экологического контроля, подлежащими регулярному наблюдению и оценке при эксплуатации проектируемого предприятия, являются:

- выбросами загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными источниками (далее - выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух);

- сточными водами, сбрасываемыми в поверхностные водные объекты или систему канализации населенных пунктов (далее - сточные воды);

- поверхностными водами в фоновых створах, расположенных выше по течению мест сброса сточных вод, и контрольных створах, расположенных ниже по течению мест сброса сточных вод (далее - поверхностные воды);

- подземными водами в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (далее - подземные воды);

- землями в районе расположения выявленных или потенциальных источников их загрязнения (далее - земли).

В соответствии с требованиями Постановления Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47 “Положение о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, осуществляющим проведение оценки воздействия на окружающую среду”  далее приведены предложения о программе локального мониторинга окружающей среды после реализации проектных решений.

Атмосферный воздух

Измерительные участки и места отбора проб и проведения измерений выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух должны быть организованы согласно ЭкоНиП 17.01.06-001-2017.

Согласно требованиям п. 13.2 ЭкоНиП 17.01.06-001-2017, при проведении контроля выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух от стационарных источников выбросов, оснащенных газоочистными установками (за исключением стационарных источников выбросов, отбор проб и проведение измерений на которых проводятся непрерывно) отбор проб и проведение измерений до и после газоочистных установок по аэродинамическим и химическим показателям, проводится не реже двух раз в год - при эксплуатации газоочистных установок, предназначенных для очистки от загрязняющих веществ 1-го класса опасности и газоочистных установок, в состав которых включены электрические фильтры, аппараты сорбционной (химической, биологической) очистки газа от газообразных загрязняющих веществ, аппараты термического, термокаталитического и каталитического способов обезвреживания газообразных загрязняющих веществ и (или) предназначенных для очистки от загрязняющих веществ 2-го класса опасности.

Таблица 9.1 – Рекомендуемый план-график проведения локального мониторинга (атмосферный воздух)

| Источники выбросов, подлежащие обязательному контролю | Наименование загрязняющего вещества | Максимальная концентрация | Периодичность контроля | Обоснование необходимости контроля |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| номер | наименование |  | мг/м3 |  |  |
| 0001 — 0004 | Углевыжигательные печи при процесах пиролиза и дожига пиролизных газов (при О2 = 11%) | Азота диоксид | 57,6 | 1 раз в квартал | Проверка соблюдения показателей завода-изготовителя |
|  |  | Углерода оксид | 587,9 |  |  |
|  |  | Твердые частицы | 30 |  | Проверка соблюдения норм ЭкоНиП |
|  |  | Гидрохлорид | 60 |  |  |
|  |  | Гидрофторид (в пересчете на фтор) | 4 |  |  |
|  |  | Серы диоксид | 100 |  |  |
|  |  | Тяжелые металлы и их соединения | 0,5 |  |  |
|  |  | Ртуть | 0,05 |  |  |
|  |  | Углеводороды полициклические ароматические суммарно | 0,1 |  |  |
|  |  | Общий органический углерод | 20 |  |  |
| 0001 — 0004 | Углевыжигательные печи при использовании дополнительных дров (при О2=0%) | Азота диоксид | 350 | 1 раз в квартал | Проверка соблюдения норм ЭкоНиП |
|  |  | Углерода оксид | 2000 |  |  |
|  |  | Твердые частицы | 100 |  |  |

Измерения проводят при установившемся движении потока газа. Измерительный участок должен представлять собой область контролируемого источника выбросов (газоход, дымовую трубу и др.), включающий соответствующее измерительное сечение, и участок до и после него(Рисунок 9.1).

1 - измерительная точка; 2 - измерительная линия; 3 - измерительное сечение; 4 - входное отверстие; 5 - свободная зона; 6 - место измерений; 7 - линия для ручного отбора проб; 8 - измерительный участок; 9 - участок трубы после измерительного сечения; 10 - участок трубы до измерительного сечения

Рисунок 9.1 - Иллюстрация элементов, относящихся к месту отбора проб и проведения измерений и измерительному участку

Земли

Пункт наблюдений мониторинга земель - территория и (или) санитарно-защитная зона организации, на которой расположены места отбора проб земли. Проведение мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, осуществляется на землях в районе расположения источников вредного воздействия на них, не занятых зданиями, сооружениями, дорожным и иным искусственным покрытием.

Отбор проб и проведение измерений при проведении мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, осуществляются в соответствии с техническими нормативными правовыми актами.

Рекомендуемый план график проведения мониторинга (земли) представлен в таблице 9.2.

Таблица 9.2 – Рекомендуемый план график проведения мониторинга (земли)

| № п/п | Наименование показателя | Периодичность |
| --- | --- | --- |
| 1 | Тяжелые металлы, нефтепродукты | Периодичность проведения наблюдений локального мониторинга, объектом наблюдения которого являются земли, устанавливается не реже одного раза в три года. |

Санитарно-защитная зона

Согласно Постановлению Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 91 “Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду»,  санитарно-защитная зона – территория с особым режимом использования, размер которой обеспечивает достаточный уровень безопасности для здоровья населения от вредного воздействия (химического, биологического, физического) объектов на ее границе и за ней. Для определения уровня безопасности для здоровья населения от вредного воздействия предприятия на границе СЗЗ и за ней, рекомендуется провести лабораторный контроль в контрольных точках на границе СЗЗ и на границе жилой застройки.

Согласно Инструкции по применению “Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны” № 005-0314, утвержденной Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь, для обеспечения получения репрезентативных данных об уровне загрязнения атмосферного воздуха количество наблюдений (исследований) за одной примесью на границе СЗЗ и в жилой зоне должно составлять не менее 50 в год. Периодичность отбора проб воздуха на границе СЗЗ и в жилой зоне должна обеспечивать возможность получения данных о качестве атмосферного воздуха с учетом сезонов года.

Согласно Инструкции по применению “Измерение и гигиеническая оценка шума в населенных местах” № 108-1210, утвержденной Главным государственным санитарным врачом Республики Беларусь, измерения уровней шума рекомендуется проводить в зимнее и летнее время.

Рекомендуемые загрязняющие вещества и физические факторы, подлежащие контролю, периодичность контроля:

углерода оксид (выброс составляет более 15% от валовых выбросов в целом по предприятию) – с периодичностью один раз в квартал;

азота диоксид (выброс составляет более 15% от валовых выбросов в целом по предприятию) – с периодичностью один раз в квартал;

твердые частицы (выброс составляет более 15% от валовых выбросов в целом по предприятию) – с периодичностью один раз в квартал;

шум – с периодичностью один раз в полгода.

Система локального мониторинга может быть актуализирована в процессе проведения пуско-наладочных работ.

Отбор проб и измерения в области охраны окружающей среды проводятся испытательными лабораториями (центрами), аккредитованными в порядке, установленном законодательством Республики Беларусь об оценке соответствия объектов требованиям технических нормативных правовых актов в области технического нормирования и стандартизации, и осуществляющими деятельность в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения единства измерений.

# 10.Условия для проектирования объекта в целях обеспечения безопасности планируемой деятельности

На последующих стадиях проектирования необходимо выполнения следующего перечня условий.

- Разработку проектной документации выполнить в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе Санитарных норм и правил:

- Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 91;

- Постановление Совета Министров Республики Беларусь № 847 от 11.12.2019 г. «Об утверждении специфических санитарно-эпидемиологических требований;

- Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г. № 113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»;

- Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь 30.03.2015 № 33.

- Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 декабря 2016 г. № 142.

- Обращение с отходами осуществлять в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З.

- Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о земле».

- Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы осуществить в соответствии с требованиями «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель», утвержденных Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь № 01-4/78 от 24.05.1999 г.

- Выполнить требования Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З.

- Удаление объектов растительного мира осуществить в соответствии с требованиями статьи 37 Закона Республики Беларусь «О растительном мире».

- Учесть требования ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

# 11. Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Методика оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду основывается на определении показателей пространственного масштаба воздействия, временного масштаба воздействия и значимости изменений в результате воздействия, переводе качественных характеристик и количественных значений этих показателей в баллы согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

Таблица 11.1 - Определение показателей пространственного масштаба воздействия:

| Градация воздействий | Балл |
| --- | --- |
| Локальное: воздействие на окружающую среду в пределах площадки размещения объекта планируемой деятельности | 1 |
| Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 2 |
| Местное: воздействие на окружающую среду в радиусе от 0,5 до 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 3 |
| Региональное: воздействие на окружающую среду в радиусе более 5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 4 |

Таблица 11.2 - Определение показателей временного масштаба воздействия:

| Градация воздействий | Балл |
| --- | --- |
| Кратковременное: воздействие, наблюдаемое ограниченный период времени до 3 месяцев | 1 |
| Средней продолжительности: воздействие, которое проявляется в течение от 3 месяцев до 1 года | 2 |
| Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет | 3 |
| Многолетнее (постоянное): воздействие, наблюдаемое более 3 лет | 4 |

Таблица 11.3 - Определение показателей значимости изменений в природной среде (вне территорий под техническими сооружениями):

| Градация изменений | Балл |
| --- | --- |
| Незначительное: изменения в окружающей среде не превышают существующие пределы природной изменчивости | 1 |
| Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| Умеренное: изменения в природной среде, превышающие пределы природной изменчивости, приводят к нарушению отдельных ее компонентов. Природная среда сохраняет способность к самовосстановлению | 3 |
| Сильное: изменения в природной среде приводят к значительным нарушениям компонентов природной среды. Отдельные компоненты природной среды теряют способность к самовосстановлению | 4 |

Общая оценка значимости производится путем умножения баллов по каждому из трех показателей. Дополнительно могут быть введены весовые коэффициенты значимости каждого показателя в общей оценке. Общее количество баллов в пределах 1-8 баллов характеризует воздействие как воздействие низкой значимости, 9-27 – воздействие средней значимости, 28-64 – воздействие высокой значимости

Проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружающей среды имеют воздействие высокой значимости, общая оценка значимости – 36 балла.

# 12. Оценка достоверности прогнозируемых последствий. Выявление неопределенности

После проведения оценки воздействия на окружающую среду планируемой деятельности необходимо провести оценку достоверности прогнозируемых последствий и выявить возможные неопределенности.

Исходными данными для проведения оценки воздействия на окружающую среду являлись:

- данные о фоновых концентрациях и метеохарактеристиках;

- материалы предпроектной документации;

- данные Национального комитета статистики;

- данные Национальной системы мониторинга и т. д.

В связи с тем, что оценка воздействия планируемой деятельности на окружающую среду по объекту выполнена расчетным путем, могут возникнуть неопределенности, которые будут выявлены и уточнены на стадии строительного проекта и ввода объекта в эксплуатацию.

# 13. Выводы по результатам проведения оценки воздействия

Проведенная оценка воздействия на окружающую природную среду при строительстве и после ввода в эксплуатацию показала следующее:

- в результате выполненных расчетов рассеивания установлено, что после реализации проектных решений и выполнения природоохранных мероприятий и условий для проектирования экологическая ситуация на границе санитарно-защитной зоны, а также на прилегающих жилых территориях будет соответствовать санитарно-гигиеническим нормативам;

- повышение результативности экономической деятельности в регионе;

- создание дополнительных 14 рабочих мест и, как следствие, снижение уровня безработицы в регионе;

- негативное воздействие проектируемого объекта на атмосферный воздух, поверхностные и подземные воды, недра, почвы, животный и растительный мир, а также на человека не приведет к нарушению природно-антропогенного равновесия;

- правильная организация строительно-монтажных работ (с соблюдением техники безопасности и мероприятий по охране окружающей среды) при строительстве объекта не окажет значительного негативного влияния на окружающую среду и людей;

- риск возникновения на предприятии аварийных ситуаций, с учетом реализации проектных решений оценивается, как минимальный, при условии неукоснительного и строго соблюдения в процессе производства работ правил промышленной безопасности;

- по всем показателям в целом и по отдельным компонентам проектируемое предприятие соответствует наилучшим техническим методам. При проектировании данного производства применены прогрессивные технологии и современное оборудование;

- проведенные исследования показали, что воздействия на компоненты окружающей среды имеют воздействие высокой значимости;

На период строительства объекта рекомендуется ввести процедуру послепроектного анализа.

После ввода в эксплуатацию рекомендуется внедрить систему управления окружающей средой ISO-14001.

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что осуществление запланированной деятельности возможно на выбранной территории при выполнении условий для проектирования и окажет положительное социально-экономическое воздействие не превысив нормативы качества окружающей среды.

# 14 Список используемых источников

- Нацыянальны атлас Беларусі / Камітэт па зямельных рэсурсах, геадэзіі і картаграфіі пры Савеце Міністраў Рэспублікі Беларусь. – Мн., 2002. – 292 с.

- Матвеев, А.В. Рельеф Белоруссии / А.В. Матвеев, Б.Н. Гурский, Р.И. Левицкая. – Мн.: Университетское, 1988. – 320 с.

3. Павловская, И.Э. Полоцкий ледниково-озерный бассейн. – Мн., 1994. – 118 с.

4. Юркевич И.Д., Гельтман В.С. География, типология и районирование лесной растительности. – Минск: Наука и техника, 1965. – 288 с.

5. ТКП 17.12-06-2014. Охрана окружающей среды и природопользование. Территории. Растительный мир. Правила выделения и охраны типичных и редких биотопов, типичных и редких природных ландшафтов. – Введ. 01.08.2014 – Мн.: РУП «Бел НИЦ «Экология», 2014 – 38 с.

6. Красная книга Республики Беларусь. Растения: редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды дикорастущих растений / гл. редкол.: И.М. Качановский (предс.), М.Е. Никифоров, В.И. Парфенов [и др.] – 4-е изд. – Минск: Беларус. Энцыкл. iмя П. Броўкi, 2015. – 448 с.

7.  Цауне М.А и др. Оценка ресурсов пресных вод по территории Белоруссии (в пределах восточной части Белорусского артезианского свода) по состоянию на 1.01.1982 г. − Мн.: БГГЭ, 1982 г. ТГГ 9719.

8.  Сапего Ю.В. и др. Отчет о гидрогеологической и инженерно-геологической съемке масштаба 1:200 000 территории листов N-35-IV (Браслав) и N-35-X (Городок).       Вилейско-Свислочская геолого-съемочная партия, 1979-1982 гг.

9. Блакiтная кнiга Беларусi : Энцыклапедыя / рэдкал.: Н. А. Дзiсько i iнш. — Мiнск: БелЭн, 1994. — С. 246.