Национальная академия наук Беларуси

ГОСУДАРСТВЕННОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ИНСТИТУТ ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ»

(Институт природопользования НАН Беларуси)

УТВЕРЖДАЮ

Директор Института природопользования НАН Беларуси,

академик

___________________А. К. Карабанов

апреля 2019 г.

Резюме нетехнического характера

о результатах оценки воздействия на окружающую среду по объекту

«Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области»

Руководитель работ 							Н.М. Томина

Минск 2019

# Нормативные ссылки

В настоящем отчете использованы ссылки на следующие нормативные документы:

Закон Республики Беларусь «Об охране окружающей среды» от 26 ноября 1992 г. № 1982-XІІ

Водный кодекс Республики Беларусь от 30 апреля 2014 г.

Кодекс Республики Беларусь о земле 23 июля 2008 г. № 425-З

Закон Республики Беларусь «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду» от 18 июля 2016 г. № 399-З

Закон Республики Беларусь «Об охране и использовании животного мира» от 19 сентября 1996 г. №598-XIII

Закон Республики Беларусь «О растительном мире» от 14 июня 2003 г. №205-З

Закон Республики Беларусь «Об охране атмосферного воздуха» от 15 апреля 1997 г. №29-З

Закон Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20 июля 2007 г. № 271-З

Положение о порядке проведения государственной экологической экспертизы, в том числе требованиях к составу документации, представляемой на государственную экологическую экспертизу, заключению государственной экологической экспертизы, порядку его утверждения и (или) отмены, особых условиях реализации проектных решений, а также требованиях к специалистам, осуществляющим проведение государственной экологической экспертизы, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 19.01.2017 № 47

Положение о порядке организации и проведения общественных обсуждений проектов экологически значимых решений, экологических докладов по стратегической экологической оценке, отчетов об оценке воздействия на окружающую среду, учета принятых экологически значимых решений и внесении изменений и дополнения в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь, утв. Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 14.06.2016 № 458

Положение о рекультивации земель, нарушенных при разработке месторождений полезных ископаемых и торфа, проведении геологоразведочных, строительных и других работ, утверждено приказом Госкомитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь от 25 апреля 1997 г. № 22

ГОСТ 17.5.3.04-83 Охрана природы. Земли. Общие требования к рекультивации земель

ГОСТ 17.5.1.02-85 Охрана природы. Земли. Классификация нарушенных земель для рекультивации

СТБ 17.06.03-01-2008 Охрана окружающей среды и природопользование. Гидросфера. Охрана поверхностных вод от загрязнения. Общие требования

СТБ 17.1.3.06-2006 Охрана природы. Гидросфера. Охрана подземных вод от загрязнения. Общие требования

СанПиН 2.1.2.12-33-2005 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод от загрязнения»

Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь  от  11.10.2017 № 91

ТКП 17.02-08-2012 Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета

ТКП 17.04-44-2012 (02120) «Правила охраны недр при разработке месторождений твердых полезных ископаемых»

ЭкоНиП-17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности»

# Определения

В настоящем отчете об ОВОС применяются следующие термины с соответствующими определениями:

Авария - опасная ситуация техногенного характера, которая создает на объекте, территории или акватории угрозу для жизни и здоровья людей и приводит  к разрушению зданий, сооружений, коммуникаций и транспортных средств, нарушению производственного или транспортного процесса или наносит ущерб окружающей среде, не связанная с гибелью людей.

Вода карьерная (шахтная, рудничная) – вода, откачиваемая в процессе добычи полезных ископаемых в целях предотвращения затопления карьера (шахты, рудника).

Вскрышные породы – горные породы, которые необходимо удалить при открытой разработке месторождения полезного ископаемого.

Горный отвод – участок недр, предоставляемый пользователю недр для добычи полезных ископаемых, строительства и (или) эксплуатации подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых.

Горные породы – естественные минеральные образования определенного состава и строения, сформировавшиеся в результате геологических процессов и залегающие в земной коре в виде самостоятельных тел.

Зона возможного значительного вредного воздействия – территория (акватория), в пределах которой по результатам ОВОС могут проявляться прямые или косвенные значительные отрицательные изменения окружающей среды и (или) отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Карьер – совокупность горных выработок, образованных при добыче полезного ископаемого открытым способом.

Месторождение – естественное скопление полезных ископаемых или геотермальных ресурсов недр, по качеству, количеству и условиям их залегания пригодное для промышленного и иного хозяйственного использования.

Оценка воздействия на окружающую среду (ОВОС) – определение при разработке проектной документации возможного воздействия на окружающую среду при реализации проектных решений, предполагаемых изменений окружающей среды, а также прогнозирование ее состояния в будущем в целях принятия решения о возможности или невозможности реализации проектных решений.

Полезные ископаемые – содержащиеся в недрах природные минеральные образования неорганического или органического происхождения, которые находятся в твердом, жидком или газообразном состоянии и химический состав и физические свойства которых позволяют осуществлять их промышленное и иное хозяйственное использование в природном виде или после первичной обработки (очистки, обогащения).

Потенциальная зона возможного воздействия – территория (акватория) в пределах которой по данным опубликованных источников и (или) фактическим данным по объектам-аналогам могут проявляться прямые или косвенные изменения окружающей среды и (или) отдельных её компонентов в результате реализации планируемой деятельности.

Планируемая хозяйственная и иная деятельность – деятельность по строительству, реконструкции объектов, их эксплуатации, другая деятельность, которая связана с использованием природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду.

Природный комплекс – функционально и естественно связанные между собой природные объекты, объединенные географическими и иными соответствующими признаками;

Природный объект – естественная экологическая система, природный ландшафт, биотоп и составляющие их компоненты природной среды, сохранившие свои природные свойства;

Требования в области охраны окружающей среды – предъявляемые к хозяйственной и иной деятельности обязательные условия, ограничения или их совокупность, установленные законами, иными нормативными правовыми актами, нормативами в области охраны окружающей среды, государственными стандартами и иными техническими нормативными правовыми актами в области охраны окружающей среды.

Экологическая безопасность – состояние защищенности окружающей среды, жизни и здоровья граждан от возможного вредного воздействия хозяйственной или иной деятельности, чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера.

1 Характеристика планируемой хозяйственной деятельности

Основанием для проведения оценки воздействия на окружающую среду в результате разработки и рекультивации карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области является требование п. 1.17 ст. 7 Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду». Состав исследований и порядок проведения ОВОС определен согласно требованиям Закона «О государственной экологической экспертизе, стратегической экологической оценке и оценке воздействия на окружающую среду», Положения о порядке проведения оценки воздействия на окружающую среду, требованиях к составу отчета об оценке воздействия на окружающую среду, требованиях к специалистам, ТКП 17.02-08-2012 «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета».

1.1 Сведения о заказчике, проектировщике планируемой деятельности

Заказчиком планируемой хозяйственной деятельности выступает коммунальное унитарное предприятие «Витебскоблдорстрой».  Юридический адрес: 210010, г. Витебск, ул. Гоголя, д. 8. Контактные телефоны: +375 (0212) 42 50 00, факс: (0212) 36 32 37. e-mail: vods@vods.by

Генеральный проектировщик – филиал «ВИТЕБСКДОРПРОЕКТ» КУП «Витебскоблдорстрой». Юридический адрес: 210015, г.Витебск, ул. Гоголя, д. 14. Контактные телефоны: +375 (0212) 42-63-36, 42 61 28.

Раздел «Разработка и рекультивация карьера» выполнен ЧАСТНЫМ ПРОЕКТНО-ИЗЫСКАТЕЛЬСКИМ УНИТАРНЫМ ПРЕДПРИЯТИЕМ «Меридиан-Запад». Юридический адрес: 210036, г.Витебск, Богатырёва, д.4, к.126. Контактные телефоны: 8 (0212) 62-22-26, +375 (29) 518-42-02, e-mail: meridian-zapad@mail.ru.

Разработчик ОВОС – Институт природопользования НАН Беларуси. Почтовый адрес: 220114, г. Минск, ул. Ф.Скорины, 10, тел./факс: +375 (17) 369 88 84, +375 (17) 266 34 29, e-mail: gidroeco@tut.by.

1.2 Общая характеристика планируемой деятельности

Планируемая хозяйственная деятельность представляет собой разработку и рекультивацию карьера в северной части месторождения гравийно-песчаной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области.

КУП «Витебскоблдорстрой» планирует разработку карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское для обеспечения сырьем объектов строительства, содержания, текущего и капитального ремонта местных дорог, благоустройства населенных пунктов и агрогородков в Поставском районе Витебской области. Кроме того предусматриваются поставки сырья для строительства объектов в рамках реализации инвестиционных проектов  в Поставском районе.

Потребность в сырье составляет от 50 до 150 тыс.м3 в год. Проектом принята усредненная производительность карьера 99,0 тыс. м3 в год в плотном теле. Приведены так же расчеты для максимальной производительности 150 тыс.м3 в год.

Изменения производительности карьера должны отражаться в ежегодном плане развития горных работ с расчетами количества необходимой техники и других параметров.

Горный отвод площадью 42,3 га, объемом 3346 тыс. м3 предоставлен решением Витебского облисполкома № 480 от 28.08.2018 года сроком на 35 лет и зарегистрирован в государственном реестре горных отводов за № 18375-20-2-18/53  от 10.09.2018 года. Балансовые запасы гравийно-песчаной смеси и песков в пределах горного отвода составляют 3346 тыс. м3 по категориям В+С1.

Для КУП «Витебскоблдорстрой» Витебским областным исполнительным комитетом согласовано предоставление земельного участка для разработки и рекультивации карьера в северной части месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области площадью 19,821 га с балансовыми  запасами 1860 тыс.м3 (Акт выбора места размещения земельного участка от 5.04.2019, утвержденный председателем Поставского районного исполнительного комитета 9.04.2019 и согласованный председателем Витебского областного исполнительного комитета 22.04.2019 года). Земельный  участок согласован не на всю площадь 42,3 га детально разведанного  месторождения и предоставленного горного отвода, а на его северную часть, расположенную только в лесах эксплуатационной категории.

Оставшиеся балансовые запасы в количестве 1486 тыс.м3 залегают на площади 22,479  га, большей частью входящей в водоохранную зону реки Олксна и занятой лесами защитной категории.

Согласованный земельный  участок расположен на землях лесного фонда ГЛХУ «Поставский лесхоз». Площадь согласованного земельного участка составляет 19,821 га в северной части месторождения (блоки IВ, IIIВ, большая часть блока IIВ, блок VС1, большая часть блока VIС1, частично блок VIIIС1).

При средней производительность карьера 99,4 тыс. м3 в год (с учетом транспортных потерь), предприятие будет обеспечено сырьем в течении 17,8 лет. С учетом времени на горно-подготовительные работы и на проведение работ по рекультивации срок службы карьера составит 19 лет.

Отвод земельных участков под разработку карьера будет производиться поэтапно по 3 - 7 га, с последующей рекультивацией предоставленных участков.

При годовой производительности более 100,0 тыс.м3 по горной массе предприятию необходимо произвести регистрацию потенциально опасного объекта в государственном реестре потенциально опасных производственных объектов (Закон Республики Беларусь «О промышленной безопасности»  № 354-З от 5.01.2016 года).

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ

| Наименование показателей | Значение |
| --- | --- |
| 1. Вид отрабатываемого полезного ископаемого в соответствии со ст.23 Кодекса Республики Беларусь о недрах | Гравийно-песчано-валунный материал и песок |
| 2. Балансовые запасы полезного ископаемого: - в пределах горного отвода, тыс.м3 - в пределах проектируемого участка, тыс.м3 | 3346 1860 |
| 3. Площадь контура подсчета запасов (КПЗ) в пределах горного отвода, тыс. м 2 | 422,899 |
| 4. Объем вскрышных пород тыс.м3, в том числе почвенно-растительного слоя, тыс.м3 | 188,3 39,64 |
| 5. Извлекаемые запасы полезного ископаемого, тыс.м3 | 1767,71 |
| 6. Потери полезного ископаемого, тыс.м3 | 99,36 |
| 7. Годовая производительность в плотном теле, тыс.м3 | 50,0 - 150,0, средняя – 99,0 |
| 8. Максимальный годовой объем горной массы, тыс.м3 | 129,32 |
| 9. Площадь разработки в пределах проектируемого участка, тыс.м2 | 198,21 |
| 10. Мощность полезного ископаемого в пределах проектируемого участка, м средняя, м | 7,0 – 12,2 9,38 |
| 12. Мощность вскрышных пород в пределах проектируемого участка, м средняя, м в т.ч. мощность плодородного слоя, м | 0,8 – 2,0 0,85 0,2 |
| 13. Применяемые средства механизации на вскрышных, горно-подготовительных, добычных работах и работах по рекультивации: бульдозер Б-10М, шт экскаватор ЭО-4321–обратная лопата, шт погрузчик Амкодор 332С, ТО-18Б, шт автосамосвал МАЗ грузоподъемностью 10 / 20 тн на добычных работах, шт на вскрышных и работах по рекультивации, шт Общее количество работников, чел | 1 1 1 18 / 9 1 6 |
| 14. Режим работы карьера: на добыче круглогодичный, односменный, 252 рабочих дня на вскрыше / рекультивации: сезонный, односменный, 127 / 127 рабочих дней |
| 15. Срок отработки месторождения с учетом времени на горно-подготовительные работы и на проведение работ по рекультивации, лет | 19 |
| 16. Количество добычных / вскрышных уступов, шт | 2 / 1 |
| 17. Высота: добычного уступа, м вскрышного уступа с учетом зачистки кровли, м | 2,8 – 6,0 0,9 – 2,1 |
| 18. Длина фронта добычных работ, м | 80 - 220 |
| 19. Дальность транспортировки полезного ископаемого, км | 35 |
| 20. Площадь предоставленного горного отвода, га | 42,3 |
| 21. Площадь согласованного и проектируемого земельного участка, га | 19,821 |
| 22.Площадь рекультивации, га | 19,821 |
| 24.Направлениие рекультивации: лесохозяйственное (18,028 га) и водохозяйственное (1,793 га под противопожарный водоем). |
| 25.Угол выполаживания откосов | 18º (1:5) и менее |

Месторождение Винцантовское предварительно и детально разведано Белорусской геологоразведочной экспедицией в 1992-1993 годах по заданию Белсельстроя. В результате проведенных работ подсчитаны запасы песчано-гравийной смеси по категориям  В+С1  в количестве 3346 тыс.м3.

Запасы полезного ископаемого утверждены ТКЗ при ПО «Беларусьгеология» (протокол № 21 (1678) от 28.12.1993) по категориям В+С1 в количестве 3346 тыс.м3 на площади 42,3 га, в том числе по категории В – 826 тыс.м3, по категории С1 – 2520 тыс.м3. Протоколом отмечен подсчет запасов песчано-гравийной смеси по категории С2 в количестве 4845 тыс.м3 за пределами согласованной под разработку площади.

В административном отношении месторождение песчано-гравийной смеси Винцантовское расположено на западе Поставского района в 1,2 км на северо-восток от центра д. Винцантово, в 1,75 км на запад от центра д.Койры, в 1,35 км на юг-юго-запад от д.Свирдуны. Районный центр г. Поставы, где находится потребитель сырья - филиал КУП «Витебскоблдорстрой» Поставское ДРСУ №132, расположен в 32 км восточнее-северо-восточнее месторождения.

Транспортные условия месторождения благоприятные. Месторождение пересекает ряд лесных и полевых дорог, соединяющих его с асфальтированной автодорогой Р-110 Глубокое - Поставы – Лынтупы – граница Литвы, проходящей в 0,55 км севернее.

Земли в пределах месторождения, предоставленного горного отвода и согласованного земельного участка принадлежат ГЛХУ «Поставский лесхоз».

Лынтупский сельский исполнительный комитет и ГЛХУ «Поставский лесхоз» согласовали использование проселочной и лесной дороги,  проходящей от автодороги Р-110 к месторождению в качестве подъездной дороги. Ближайшая ж/д станция Лынтупы расположена в 2,8 км западнее месторождения.

На площади месторождения нет водоемов. Южная часть контура подсчета запасов промышленных категорий расположена в водоохранной зоне реки Олксна, протекающей в 100 - 150 м юго-восточнее месторождения.

В геоморфологическом отношении месторождение приурочено к отрогам Свенцяских гряд, холмистой возвышенности на правом борту долины реки Олксна, выполненной на частично сденудированных флювиогляциальных накоплениях поозерского горизонта. В большей своей части месторождение расположено на наиболее возвышенных участках территории, представляющих собой местные водораздельные пространства. Рельеф месторождения холмистый. Абсолютные отметки поверхности месторождения в контуре подсчета запасов промышленных категорий и в пределах горного отвода изменяются от 199,1 м до 216,1 м. В пределах согласованного земельного участка абсолютные отметки поверхности составляют 204,1 - 216,1 м.

Наиболее возвышенная часть месторождения расположена на северо-западе контура подсчёта запасов в районе  скв.78. Во все стороны от нее отмечаются понижения, осложненные неглубокими пологими эрозионными врезами. Наиболее активное понижение рельефа отмечается к югу и юго-востоку, в сторону долины реки Олксна.

На согласованном земельном участке понижение рельефа прослеживается во все стороны, наиболее активное - в восточном и северо-восточном направлении.

2 Альтернативные варианты реализации планируемой хозяйственной деятельности

В качестве альтернативных вариантов реализации планируемой деятельности рассмотрены следующие:

I вариант. Реализация планируемой хозяйственной деятельности в соответствии с проектными решениями - Разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения гравийно-песчаной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области.

Основной задачей КУП «Витебскоблдорстрой» является осуществление дорожной деятельности по содержанию, ремонту и развитию (строительству, реконструкции) местных автомобильных дорог, обеспечение безопасного и бесперебойного движения автотранспорта по обслуживаемой местной сети, поддержание сети дорог в проезжаемом состоянии и выполнение комплекса работ по сохранению их технико-эксплуатационных параметров. Разработка и рекультивация карьера предусматривается в связи с необходимостью в расширении сырьевой базы песчано-гравийной смеси. С учетом транспортной доступности и развитой инфраструктуры, месторождение перспективно. В связи с вышеизложенным, альтернативные участки возможной реализации планируемой деятельности не рассматривались. В качестве альтернативного варианта предложен «нулевой» вариант - отказ от планируемой хозяйственной деятельности.

II вариант. Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» альтернатива.

3 Природные условия территории и оценка существующего состояния окружающей среды

Климат исследуемого района умеренно-континентальный характеризуется четко выраженными сезонами – зимой и летом. Лето достаточно теплое и продолжительное, а зима умеренно холодная. Для данной территории характерны преобладающие воздушные потоки западных направлений.

Среднегодовая температура атмосферного воздуха +5°С. Самый холодный месяц - январь со среднемесячной температурой минус 7°С, самый теплый - июль со среднемесячной температурой плюс 18°С.

Устойчивый снеговой покров устанавливается во второй половине декабря. Глубина промерзания  почвы составляет 0,5 – 0,8 м под снеговым покровом, и достигает 1,4 м  под оголенной поверхностью. Средняя высота снежного покрова составляет 0,25 м. Преобладающими являются юго-западные и западные ветры.

Среднее месячное значение температуры воздуха является наиболее общей характеристикой температурного режима. Следует отметить, что при повышении температуры воздуха возрастает скорость фотохимических реакций, что приводит к росту содержания примесей в приземном слое атмосферы. Среднегодовая температура воздуха за многолетний период равна 5,00 С. Общая продолжительность зимнего периода с температурой ниже нуля градусов составляет 4 месяца, самым холодным месяцем является январь (- 7,00 С). Таким он бывает в 45% лет. В зимние месяцы довольно часто наблюдаются оттепели, хотя в отдельные дни января, февраля минимальная температура может быть ниже -250 С. Длительность летнего периода составляет 120-150 дней, самый теплый месяц года – июль (в 67% лет). Днем преобладают температуры 20-300 С, а ночью 10-180 С.

По количеству выпадающих осадков исследуемая территория относится к зоне достаточного увлажнения. Характерной чертой внутригодового распределения атмосферных осадков является неравномерность. Из зимних месяцев самым влагообеспеченным является декабрь. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 40-42 мм. В январе и феврале количество осадков уменьшается до 35 и 33 мм. Осадки зимы, в сумме составляющие 107 мм выпадают преимущественно в виде снега. Они играют огромную роль в увлажнении территории. При отсутствии глубоких оттепелей в сезон зимы они создают устойчивый снежный покров, который сохраняет верхний почвенный слой от промерзания.

Сравнительно большое количество осадков, невысокий уровень летней температуры и большая влажность воздуха приводят к избыточному увлажнению почвы. В период снеготаяния и летние месяцы поверхностный сток с застроенной территории, как правило, характеризуется повышенным содержанием загрязняющих веществ.

Состояние атмосферного воздуха. Атмосферный воздух относится к числу приоритетных факторов окружающей среды, оказывающих влияние на состояние здоровья населения.

О состоянии атмосферного воздуха района проектируемого объекта можно судить по данным фоновых концентраций загрязняющих веществ, согласно прилагаемой в исходных данных справке ГУ «Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды» Филиал «Витебский областной центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» (письмо №24-6-14/723 от 19.04.2019 г.) представлены в таблице.

Фоновые концентрации загрязняющих веществ в атмосферном воздухе участка строительства

| Код загряз-няющего вещест-ва | Наименование загрязняющего вещества | Нормативы качества атмосферного воздуха мкг/куб.м | Значения фоновых концентраций, мкг/м3 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Макси-мальная разовая концент-рация | Средне-суточ-ная кон-цент-рация | Сред-негодо-вая кон-цент-рация |  |
| 2902 | Твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)* | 300 | 150 | 100 | 56 |
| 0008 | Твердые частицы, фракции размером до 10 микрон** | 150 | 50 | 40 | 29 |
| 0330 | Серы диоксид | 500 | 200 | 50 | 48 |
| 0337 | Углерода оксид | 5000 | 3000 | 50 | 570 |
| 0301 | Азота диоксид | 250 | 100 | 40 | 32 |
| 0303 | Аммиак | 200 | — | — | 48 |
| 1325 | Формальдегид | 30 | 12 | 3 | 21 |
| 1071 | Фенол | 10 | 7 | 3 | 3,4 |
| 0703 | Бенз/а/пирен (для отопительного периода)*** | — | 5 нг/м3 | 1 нг/м3 | 0,50 нг/м3 |

* - твердые частицы (недифференцированная по составу пыль/аэрозоль)

** - твердые частицы, фракции размером до 10 микрон

*** - для отопительного периода

Анализ данных стационарных наблюдений фонового загрязнения атмосферы показал, что общую картину состояния воздушного бассейна в районе исследований можно определить как относительно благополучную.

Гидролого-геоморфологические условия. Месторождение Винцантовское приурочено к холмистой возвышенности на правом борту долины реки Олксна, и в большей своей части расположено на наиболее возвышенных участках территории, представляющих собой местные водораздельные пространства. Абсолютные отметки поверхности месторождения и горного отвода изменяются от 199,1 до 216,1 м. Наиболее активное понижение рельефа отмечается к югу и юго-востоку. В пределах согласованного земельного участка абсолютные отметки поверхности составляют 204,1 м (между скважинами 3905 и 19) - 216,1 м (скв.78). На согласованном земельном участке понижение рельефа прослеживается во все стороны от скв.78, наиболее активное - в восточном и северо-восточном направлении.

Геолого–гидрогеологические условия. Гидрогеологические условия месторождения предопределены геологическими, геоморфологическими и климатическими особенностями территории.

В геологическом строении месторождения на разведанную глубину 25 м принимают участие четвертичные моренные отложения поозерского горизонта, флювиогляциальные надморенные и современные аллювиальные и болотные отложения:

1. Моренные отложения (qIIIpz3).

2. Флювиогляциальные надморенные отложения (fIII pz35).

3. Современные болотные отложения (вIV).

4. Аллювиальные отложения (аIV).

Моренные отложения поозерского горизонта верхнепоозерского подгоризонта имеют повсеместное развитие и вскрыты всеми скважинами. В большинстве своем залегают под толщей флювиогляциальных, аллювиальных и болотных отложений или же под почвенно-растительным слоем. На значительной части площади они образуют краевые гряды и холмы. Залегают на глубине от 4,7 м  (скв.3910) до 13,0 м (скв.3905). На полную мощность моренные отложения не пройдены, а вскрытая мощность  изменяется от 1,0 м до 1,8 м. Перекрыты они флювиогляциальными отложениями. Литологически представлены грубыми супесями с включениями гравия и гальки от единичных зерен до 15%. Супеси красно-бурого,  бурого, желто-бурого, желто-серого цветов. Моренные отложения на месторождении являются подстилающими.

Флювиогляциальные надморенные отложения залегают под растительным слоем, отсутствуют на участках выхода моренных отложений на дневную поверхность, иногда перекрыты современными болотными отложениями. К этим отложениям приурочено Винцантовское месторождение. В пределах месторождения флювиогляциальные отложения распространены повсеместно. Залегают на глубине 0,2 – 0,5 м и лишь в скважине 42 на глубине 1,7 м под современными болотными отложениями. Общая вскрытая мощность изменяется от 4,5 до 24,8 м. В большинстве выработок эти отложения пройдены на полную мощность, которая изменяется от 4,5 до 12,8 м и подстилаются моренными отложениями. Литологически флювиогляциальные отложения представлены песками различного гранулометрического состава в различной степени гравелистыми, песчано-гравийной и гравийно-песчаной смесью, реже тонкой супесью и суглинком.

Пески желтые, серые, желтовато-серые, серовато-желтые, желтовато-бурые, коричневато-серые, желтовато-коричневые, красновато-бурые от тонкозернистых до крупнозернистых, полевошпатово-кварцевые, с примесью гравия крупнее 5 мм от единичных зерен до 15%, в различной степени пылеватые, иногда глинистые.

Тонкозернистые пески вскрыты 39 скважинами и являются в основном подстилающими породами, и лишь в двух скважинах – вскрышными.

Очень мелкие, мелкозернистые, среднезернистые, крупнозернистые и гравелистые пески распространены повсеместно и отнесены к полезному ископаемому, за исключением очень мелких и мелкозернистых песков, залегающих под растительным слоем до глубины 0,8 м, засоренных корнями деревьев а так же с повышенным содержанием глинистых, илистых и пылеватых частиц, фракции мельче 0,16 мм. Эти пески отнесенных к вскрышным породам.

Содержание глинистых, илистых и пылеватых частиц в песках изменяется от 0,2 до 14,2%, фракции мельче 0,16 мм - от 2,2 до 27,8%. Модуль крупности от изменяется от 1,12 до 2,69.

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смесь залегает в виде линзы в толще песков. Глубина залегания изменяется от 0,2 до 4,7 м, мощность от 2,0 до 12,8 м. По цвету смесь аналогична вышеописанным пескам.

Содержание гравия крупнее 5 мм в смеси по выработкам изменяется от 3,1 до 54,2%.  Среднее содержание гравия крупнее 5 мм по блокам составляет 26,8 - 40,4%.

Песчано-гравийная и гравийно-песчаная смесь пройдена на всю мощность и является полезным ископаемым. Лишь в отдельных скважинах залегающая ниже отметки 194,5 м  песчано-гравийная смесь мощностью от 0,1 м  до 2,5 м отнесена к подстилающим породам.

Супесь  бурая, серая и других оттенков, тонкая, иногда с включениями гравия вскрыта 6 скважинами под почвенно-растительным слоем на глубине 0,2 – 0,3 м, мощностью от 0,3 до 2,3 м.

Суглинок серовато-желтый, серовато-коричневый, иногда с мелкими прослойками песка вскрыт 2 скважинами под почвенно-растительным слоем на глубине 0,2 м, мощностью от 1,3 до 1,4 м.

Современные болотные отложения вскрыты одной скважиной, развиты в пределах заболоченного участка в южной части месторождения. Литологически представлены торфом темно-коричневым, рыхлым мощностью 1,7 м.

Аллювиальные отложения развиты в пойме реки Олксна, в контуре подсчета запасов разведочными выработками не вскрывались.

Месторождение приурочено к холмистой возвышенности на правом борту долины реки Олксна. Контур подсчета запасов в большей части расположен на наиболее возвышенных участках территории, представляющих собой местные водораздельные пространства. Таким образом, ресурсы подземных вод на территории месторождения оказались крайне ограниченными, а питание их происходит исключительно за счет инфильтрации атмосферных осадков через водопроницаемые песчаные породы.

На возвышенных участках отмечается более высокое положение уровня подземных вод. В целом же прослеживается общее снижение уровней подземных вод в сторону долины р. Олксна и вблизи ее находится на отметке 197,0 м, достигая на возвышенных участках отметок 203-204 м, и доходит до отметки 208,6 м. Значительным колебаниям отметок уровней подземных вод способствует неровное положение кровли практически водонепроницаемых моренных супесей, подстилающих водноледниковые отложения, к которым и приурочено полезное ископаемое.

Основной дренирующей сетью месторождения является р. Олксна, протекающая в 100-150 м  к юго-востоку от южного фланга. Ширина русла реки  2,5 – 3,0 м, глубина  0,5 – 0,8 м, течение спокойное (скорость 0,1 – 0,15 м/с). Абсолютная отметка уреза воды у месторождения составляет 197,4 – 197,5 м.

Водовмещающими породами являются песчано-гравийная и гравийно-песчаная смесь, реже пески различного гранулометрического состава. Грунтовые воды приурочены к нижней части толщи полезного ископаемого и к подстилающим породам. Грунтовые воды безнапорные, со свободной поверхностью.

Глубина залегания зеркала подземных вод в пределах контура подсчёта запасов промышленных категорий и горного отвода изменяется от 0,4 до 12,5 м. Пройденная мощность обводнённой части полезного ископаемого  в пределах контура подсчёта запасов промышленных категорий и горного отвода изменяется от 0 до 7,5 м.

4 Природоохранные и иные ограничения

В общем случае, основными природоохранными и иными ограничениями для реализации хозяйственной деятельности является наличие в районе расположения объекта территорий с регламентируемым в их пределах режимом функционирования:

- особо охраняемые природные территории (национальные парки, заповедники, заказники и др.);

- водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов;

- зоны санитарной охраны (ЗСО) источников хозяйственно-питьевого водоснабжения;

- санитарно-защитные зоны (СЗЗ).

В соответствии с Актом выбора места размещения земельного участка земли в пределах месторождения на согласованном земельном участке площадью 19,821 га с балансовыми  запасами 1860 тыс.м3 под разработку и рекультивацию карьера принадлежат ГЛХУ «Поставский лесхоз».

1) Участок для разработки и рекультивации карьера в северной части месторождения гравийно-песчаной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области не обременен природооохранными ограничениями: особо охраняемые природные территории отсутствуют.

2) Участок для разработки и рекультивации карьера расположен за пределами водоохранной зоны р.Олксна.

3) Хозяйственно-питьевое водоснабжение работников планируется привозной водой ежедневно в специальных бидонах. Эксплуатация подземных вод водоносных горизонтов не предусматривается.

4) Определение размеров СЗЗ производится согласно Санитарно-гигиеническим требованиям к организации санитарно-защитных зон (СЗЗ), утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.10.2017, СНиП «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду» и других действующих нормативно-технических документов с учетом требований по условиям выделения в окружающую среду загрязняющих веществ от организованных и неорганизованных источников выбросов и уровней шума от оборудования.

Базовый размер санитарно-защитной зоны  в соответствии с СанПиН, утв. постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь № 91 от 11.10.2017 раздел 2 пункт 50 составляет 100 м.

Участок разработки расположен в 2,0 км на юго-запад от д.Свирдуни, в 1,5 км к юго-востоку от д.Свирплишки. Объекты, противоречащие режиму использования СЗЗ в границах базовой СЗЗ объекта отсутствуют.

5 Источники поступления загрязняющих веществ при реализации планируемой хозяйственной деятельности

Потенциальными путями поступления загрязняющих веществ в окружающую среду при реализации планируемой деятельности будут являться:

Этап разработки

- выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от технологического оборудования, в том числе выхлопные газы автомобильного транспорта;

- физическое (шумовое) воздействие;

- воздействие на растительный мир, почвы;

- фильтрация через зону аэрации поверхностных (дождевых, талых) сточных вод;

Этап рекультивации

- выбросы загрязняющих веществ, поступающих в атмосферный воздух от автомобильного транспорта при горнотехническом этапе рекультивации.

6 Оценка возможного изменения состояния основных компонентов окружающей среды при реализации альтернативных вариантов

Оценка изменения состояния основных компонентов окружающей среды при реализации хозяйственной деятельности выполнена по варианту I –разработка и рекультивация карьера в северной части месторождения гравийно-песчаной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области.

Нарушаемые при ведении горных работ земли предусматривается рекультивировать на площади 19,821 га для использования в лесном хозяйстве, в том числе на площади 18,028 га под посадку лесных культур и на площади 1,793  га под водоем противопожарного назначения.

Общий объем вскрышных пород составляет 188300 м3, в том числе объем снимаемого плодородного слоя почвы составляет 39640 м3, пород основной вскрыши и зачистки кровли полезного ископаемого - 148660 м3.

Атмосферный воздух. При реализации планируемой хозяйственной деятельности на этапе строительства и эксплуатации будет происходить непосредственное влияние на атмосферный воздух.

На этапе разработки в атмосферный воздух будут поступать загрязняющие вещества при выполнении добычных, вкрышных работ, эксплуатации транспортных средств. Основными загрязняющими веществами будут являться пыль (твердые частицы), оксид углерода, азота диоксид, сажа, окрасочные аэрозоли и др.

Для оценки воздействия выбросов загрязняющих веществ на атмосферный воздух (на этапах разработки и рекультивации) произведена оценка поступления загрязняющих веществ в атмосферный воздух и выполнен расчет рассеивания загрязняющих веществ.

Значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в эксплуатацию проектируемого объекта.

Физическое воздействие. Основными источниками шума по объекту: является автотранспорт.

В соответствии с заданием на проектирование режим работы карьера принят:

- на добыче - круглогодовой, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих дней в году - 253, смен в сутки - 1, продолжительность смены – 8 часов, годовой фонд рабочего времени – 2024 часов;

- на вскрыше - сезонный, с апреля по ноябрь включительно, рабочая неделя прерывная с двумя выходными днями, количество рабочих дней - 150, смен в сутки - 1, продолжительность смены - 8 часов, годовой фонд рабочего времени - 1200 часов, поэтому все акустические расчеты выполнены для дневного времени суток.

В расчете уровней шума учитывались все проектируемые источники шума. Контроль за уровнями шума на рабочих местах будет производиться аккредитованной лабораторией при эксплуатации предприятия с периодичностью, установленной законодательством РБ.

Расчет шума проводится на наихудшее положение – при одновременной работе технологического, вентиляционного оборудования и автотранспорта.

По временным характеристикам шума выделяют постоянный и непостоянный шум.

Постоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени не более чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

Непостоянный шум – шум, уровень звука которого за восьмичасовой рабочий день (рабочую смену) или за время измерения в помещениях жилых и общественных зданий, на территории жилой застройки изменяется во времени более чем на 5 дБА при измерении на стандартизированной временной характеристике измерительного прибора «медленно».

Шумовыми характеристиками вентиляционного оборудования, создающего постоянный шум, являются уровни звуковой мощности  (дБ) в восьмиоктавных полосах частот со среднегеометрическими частотами 63÷8000 Гц (октавные уровни звуковой мощности).

Нормируемыми параметрами постоянного шума являются:

- уровни звукового давления в дБ в октавных полосах со среднегеометрическими частотами 31,5; 63; 125; 250; 500; 1000; 2000; 4000; 8000 Гц;

- уровни звука в дБА.

Оценка постоянного шума на соответствие допустимым уровням должна проводится как по уровням звукового давления, так и по уровню звука. Превышение хотя бы одного из указанных показателей квалифицируется как несоответствие санитарным правилам.

Расчет уровней звукового давления от источников шума в районе размещения объекта проводился согласно ТКП 45-2.04-154-2009 (02250) «Защита от шума», Постановления Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 «Об утверждении санитарных норм, правил и гигиенических нормативов «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых общественных зданий и на территории жилой застройки» и признании утратившими силу некоторых постановлений и отдельных структурных элементов постановления Главного Государственного санитарного врача РБ».

Акустический расчет включает:

- определение шумовых характеристик источников шума;

- выбор контрольных точек для расчета;

- определение элементов окружающей среды, влияющих на распространение звука;

- определение ожидаемых уровней звукового давления в расчетных точках;

- определение ожидаемых уровней звука на расчетной площадке.

Расчет спектральных составляющих уровней шума произведен в программе «Эколог-Шум» версия 2.3.2.5118 (от 05.09.2018). Принятые в расчетах уровни звуковой мощности источников шума, результаты расчетов приведены в таблицах. Полученные данные сравнивались с нормативами допустимых уровней звукового давления, утвержденными Постановлением Министерства здравоохранения РБ от 16 ноября 2011 г. №115 для территории, непосредственно прилегающей к жилым домам, зданиям поликлиник, амбулаторий, диспансеров, домов отдыха, пансионатов, домов-интернатов для престарелых и инвалидов, учреждений образования, библиотек для дневного времени суток.

Уровни звуковой мощности от всех источников объекта не превысят допустимых уровней шума на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) и на границе жилой зоны в дневное время суток, т.е. разработка шумозащитных мероприятий не требуется.

На основании расчетов прогнозируемые уровни шума на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) и на границе жилой зоны не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115.

С целью контроля шумового воздействия на население в районе размещения объекта, а также для подтверждения базовой СЗЗ, должен быть организован производственный лабораторный контроль за уровнем шума.

Земельные ресурсы. Воздействие на земельные ресурсы при реализации проектных решений заключается в возможном загрязнении почво-грунтов карьерного пространства в результате осаждения загрязняющих веществ из атмосферного воздуха, проливах различных видов топлива и смазочных материалов (нефтепродуктов).

Реализация  планируемой деятельности не предполагает использования дополнительных земельных участков для организации работ в соответствии с принятой технологической схемой по заполнению карьерной выемки. Движение автотранспорта и спецтехники будет осуществляться по существующей сети транспортной инфраструктуры.  В связи с этим прямого воздействия на земельные ресурсы на рассматриваемой территории не прогнозируется.

При разливах и утечках нефтепродуктов на поверхность почвы летучая часть их будет испаряться, а остальная под действием сил тяжести и капиллярных сил может мигрировать в вертикальном направлении, создавая очаг загрязнения.

При небольших объемах утечки миграция нефтепродуктов может прекратиться, не достигнув уровня грунтовых вод. Они остаются в верхней части зоне аэрации (сухие грунты), обволакивая поверхность зерен и заполняя трещины в породе. Загрязненные грунты могут являться источником вторичного загрязнения подземных вод.

При большом количестве разлившихся нефтепродуктов, в процессе вертикальной инфильтрации, они заполняют всю зону аэрации до уровня грунтового водоносного горизонта, где происходит их распределение по его поверхности. Далее продвижение нефтепродуктов возможно в большей степени только в растворенной форме с фильтрующимися водами. Движение нефтепродуктов через зону аэрации происходит обычно в вертикальном направлении и сопровождается их частичным расслоением, адсорбцией в породах, биохимическим распадом и испарением, по достижении водоносного горизонта движение происходит по грунтовому потоку, преимущественно в горизонтальном направлении, в места разгрузки подземных вод, что может вызвать опосредованно загрязнение поверхностных вод.

Своевременное обнаружение участков проливов, соблюдение организационных и природоохранных мероприятий позволит предотвратить загрязнение почв и грунтов.

Масштабы такого загрязнения, как правило, носят временный, локальный характер и при реализации  специальных мероприятий по их предупреждению и ликвидации будут незначительны.

Поверхностные воды. Воздействие на поверхностные водные объекты – р. Олксна при реализации планируемой хозяйственной деятельности по разработке месторождения и рекультивации нарушенных земель не прогнозируется, ввиду ее удаленности – более 2,0 км.

Поверхностный сток будет осуществляться по сложившейся системе отвода. Атмосферные осадки, выпадающие во внутрикарьерное пространство и аккумулирующиеся на пониженных участках, будут засыпаться грунтом.

Поступление поверхностного (дождевого, талого) стока с площади рекультивированного карьера на прилегающую территорию будет формироваться в условиях близких к естественным.

Подземные воды. Горное производство по добыче песчано-гравийной смеси согласно технологической схеме производства не является крупным потребителем водных ресурсов. Источником воды для хозяйственно-питьевого водоснабжения будет являться привозная вода.

При разработке месторождения не предполагается водопонижения и устройство постоянно действующего водоотлива.

Основное воздействие на подземные воды на территории, прилегающей к участку нарушенных земель, обусловлено возможной миграцией в водоносные горизонты водорастворимых форм загрязняющих веществ в результате проведения работ и входящих в состав засыпочного материала. Для проведения горнотехнической рекультивации используются малопригодные грунты и потенциально плодородные грунты пород основной вскрыши - тонкозернистые, иногда очень мелкие пески и пород подошвы - моренные грубые супеси, аллювиальные глины. Засыпку обводненных участков требуется производить на 1,5 - 2 м выше уровня грунтовых вод для создания корнеобитаемого слоя, обеспечивающего рост древесно-кустарниковой растительности. В местах возможного стока дождевых и талых вод на территорию карьерного поля необходимо осуществлять проходку нагорных канав или обваловку по периметру границ земельного участка. Таким образом, поверхностные воды будут отводиться в места естественного стока.

Для предохранения отвалов и буртов почвенно-растительного слоя и  пород основной вскрыши и зачистки кровли полезного ископаемого от размыва устраиваются водоотводные канавы.

Анализ геолого-гидрогеологических условий территории исследований показывает, что водоупорные отложения, залегающие в кровле эксплуатируемого водоносного горизонта представлены суглинками моренными, местами глинами, средней мощностью 30,0 м. Коэффициент фильтрации слабопроницаемых моренных отложений (суглинок) составляет менее 0,005 м/сут. Для данных условий среднее расчетное значение параметра ( равно 6000 сут. (~ 16,4 года). Напорный водоносный горизонт относится к IV категории, т.е. является защищенным от проникновения загрязнения на участке месторождения.

Растительный и животный мир. Этап разработки. Участок расположен на землях лесного фонда ГЛХУ «Поставский лесхоз» (19,821 га). Отвод земельных участков под разработку карьера будет производиться поэтапно, площадью по 3 - 7 га, с последующей рекультивацией предоставленных участков. Первоначально производится отвод земельного участка на первые 5 лет работы площадью  7,0 га - выдела 25, 28, 45, 34, 57 квартала 36.

В период горно-подготовительных работ предусмотрено удаление древесно-кустарниковой растительности на общей площади 198210 м2 поэтапно. Общий запас древесины в соответствии с таксационной характеристикой лесных насаждений по состоянию на 15.03.2019 года составляет 4726 м3.

Состав насаждений - сосна, ель, береза высотой 25-28 м, диаметром 25-40 см в выделах 28, 34, 45, 57 квартала 36 и выделах 5, 6, 7 квартала 41; высотой 3-18 м, диаметром  2–16 см в выделах 25, 51, 52, 53 квартала 36 и выдел 8 квартала 41. Подлесок редкий и средний.

Среднее количество деревьев на площади 1,0 га составит 576 шт. Количество деревьев на площади согласованного участка 19,821 составляет 11417 шт.

Объем древесных остатков составляет 2010 м3 или 1530 тонн, в том числе:

- пневая  древесина - 660 м3 или 510 тонн;

- сучья, ветки, вершины  - 1110 м3 или 850 тонн;

- кусковые остатки натуральной чистой древесины - 240 м3 или 170 тонн.

Выкорчеванные пни и древесные остатки, не являющиеся  деловой древесиной, будут вывозиться на площадку складирования на территории АБЗ Поставского ДРСУ № 132 на расстояние 32 км в количестве 1770 м3 или 1360 тонн.

В соответствии с «Инструкцией по обращению с отходами производства в филиале Поставское ДРСУ № 132» от 9.02.2015, согласованной 11.02.2015 с Поставской райинспекцией природных ресурсов и охраны окружающей среды, древесные остатки, не являющиеся  деловой древесиной, используются для обогрева зданий на территории производственной базы и АБЗ Поставского ДРСУ № 132 - 1770 м3 или 1360 тонн, а также для обогрева вагончика-бытовки на промплощадке карьера - 240 м3 или 170 тонн.

Прямое воздействие также заключается в удалении верхнего слоя почвы с площади карьера. Разработку месторождения предусматривается производить по сплошной однобортовой системе с параллельным продвижением фронта вскрышных и добычных работ. Погрузка почвенно-растительного слоя  и пород основной вскрыши и зачистки кровли из временных буртов в автосамосвалы МАЗ для перевозки в отвалы и на рекультивируемые площади производится погрузчиком. Почвенно-растительный слой и породы основной вскрыши разрабатывают отдельно.

Мощность снимаемого плодородного слоя почвы определена по фактическому состоянию и с учетом показателей уровня плодородия почв, типов почв, их гранулометрического состава, основных физико-химических показателей свойств почв, структуры почвенного покрова и рельефа местности.

Объем отработки вскрышных пород составляет  188,3 тыс. м3, в том числе почвенно-растительного слоя  – 39,64 тыс. м3, пород основой вскрыши и зачистки кровли – 148,66 тыс. м3. Площадь отработки почвенно-растительного слоя  и пород основой вскрыши и зачистки кровли составляет – 198,21 тыс. м2. Максимальный годовой объем отработки почвенно-растительного слоя  составляет 5440 м3.

В соответствии с таблицей В.1 ЭкоНиП и п.3.5. «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель» для дерново-подзолистых суглинистых  и  бурых лесных суглинистых почв глубина снимаемого почвенно-растительного слоя составляет не менее 0,2 м, что соответствует фактической его мощности.

При снятии плодородного слоя почвы в соответствии с п.4.2 ЭкоНиП будет обеспечено:

- принятие мер, исключающих ухудшение его качества (перемешивание с подстилающими породами, загрязнение нефтепродуктами, прочими загрязняющими веществами, отходами и т.п.);

- рыхление мерзлого плодородного слоя почвы на глубину, не превышающую толщины снимаемого плодородного слоя почвы (0,2 м), при выполнении работ в период промерзания почвы – проектными решениями в зимний период года работы по снятию плодородного слоя почвы не предусмотрены.

В соответствии с принятой технологической схемой отработки северной части месторождения, начиная с 1-го года работы будут формироваться временные  внешние отвалы вскрышных пород:

- отвал № 1 почвенно-растительного слоя, расположенный вдоль границ проектируемого земельного участка;

- отвал № 2 пород основной вскрыши  и зачистки кровли полезного ископаемого, расположенный на площади земельного отвода за пределами фронта горных работ, отдельно от отвалов плодородного слоя почвы.

Начиная с третьего года работы, породы основной вскрыши и зачистки кровли предусматривается использовать при работах по рекультивации для организации рельефа дна, засыпки обводненных участков и выполаживания бортов карьера, а плодородный грунт - для создания  корнеобитаемого слоя.

Этап рекультивации. Озеленение территории после отработки полезного ископаемого отражено в проекте рекультивации участка, которое выполняется согласно п.6.2 ЭкоНиП.

В соответствии с п.4.6 ЭкоНиП и п.4. «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы…» при сохранении снятого плодородного слоя почвы должно быть обеспечено складирование плодородного слоя в отвалы и бурты с соблюдением следующих требований:

- под отвалы и бурты отводятся участки, на которых исключаются подтопление, засоление и загрязнение (засорение) отходами всех видов, а также строительными материалами (камнем, щебнем, галькой и др.). Настоящим проектом под отвалы и бурты плодородного слоя почвы отведены участки, которые при рекультивации будут срезаны для выполаживания откосов;

- отвалы и бурты размещаются на ровных, возвышенных и сухих местах в форме, удобной для последующей погрузки и транспортирования плодородного слоя почвы;

- поскольку срок хранения плодородного слоя превышает 2 года, поверхности отвалов (буртов) и его откосов закрепляются путем посева многолетних трав или другими способами, препятствующими размывам и выдуванию плодородного слоя почвы;

- настоящим проектом принят посев семян многолетних трав - люпина многолетнего по обычной норме – 150 кг/га (п.7.7.5 РД 0219.1.26-2002). Площадь отвалов плодородного слоя  с учетом откосов составляет 18140 м2 или 1,814 га. Необходимое количество семян люпина многолетнего составляет 272 кг.

Посев семян производится ручным способом.

- для предохранения отвалов и буртов от размыва устраиваются водоотводные канавы;

- высота отвалов и буртов должна составлять не более 10 м (для отвалов почвенно-растительного слоя проектом принята высота до 5 м), а угол неукрепленного откоса - не более 30°;

- хранение плодородного слоя в отвалах и буртах осуществляется не более 20 лет (проектный – до 8 лет).

Биологическая рекультивация является вторым этапом (после горнотехнического) освоения земель нарушенных в процессе хозяйственной деятельности человека, цель ее с помощью агротехнических мероприятий создать на рекультивируемых землях условия благоприятные для произрастания лесохозяйственных культур.

Согласно заданию, нарушенные земли предусмотрено рекультивировать под лесохозяйственные земли на всей нарушаемой площади за исключением дороги.

Работы биологического этапа рекультивации будут заключаться в восстановлении   плодородия нарушенных земель под лесопосадку.

При облесении карьерных земель большой значение отводится агротехническим мероприятия, назначение которых состоит в том, чтобы улучшить условия роста лесных культур.

Для восстановления плодородия нарушенных земель и улучшения роста лесных культур, рекультивируемые земли  в первый год засевают люпином однолетним, зеленую массу которого прикатывают и запахивают в начале образования зеленых бобов. Зеленые удобрения  обогащают почву питательными  веществами и улучшают водный, воздушный и тепловой режим почв.

Количество саженцев необходимое для посадки

| Наименование | Необходимое количество на 1 га | Потребуется на 18,028 га |
| --- | --- | --- |
|  | Саженцев, штук | Семян, кг | Саженцев, штук | Семян, кг |
| 1.Люпин однолетний | - | 150 | - | 2704 |
| 2.Люпин многолетний (в междурядьях на ½ площади) | - | 75 | - | 1352 |
| 3.Сеянцы акации желтой | 1330 | - | 23977 |  |
| 4.Двухлетние саженцы сосны обыкновенной | 6860 | - | 123672 | - |
| 5.Двухлетние саженцы березы бородавчатой | 570 | - | 10276 | - |
| 6.Дополнение отпавших культур саженцами сосны (15%) | 1030 | - | 18569 | - |

СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ БИОЛОГИЧЕСКОГО ЭТАПА рекультивации

| 1 | Вспашка средних почв с боронованием и предпосевным прикатыванием | га | 18,028 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Культивация почв с одновременным боронованием | га | 18,028 |
| 3 | Механизированный посев люпина однолетнего | га/кг | 18,028/ 2704 |
| 4 | Скашивание сидератов с измельчением и запашкой | га | 18,028 |
| 5 | Механизированный посев люпина многолетнего (на 1/2 площади) | га/кг | 9,014/ 1352 |
| 6 | Механизированная посадка сеянцев акации желтой | га/шт | 18,028/ 1330 |
| 7 | Люпин однолетний | кг | 2704 |
| 8 | Люпин многолетний | кг | 1352 |
| 9 | Сеянцы акации желтой | шт | 23977 |

Посев люпина можно производить весной со скарификацией семян или под зиму без скарификации.

Таким образом, при проведении работ по разработке карьера для добычи полезного ископаемого в соответствии с требованиями действующего законодательства по охране растительного мира, а также с учетом предусмотренной рекультивации отработанного месторождения песчано-гравийной смеси, значительного воздействия на растительный мир не прогнозируется.

Животный мир. Расчет ущерба животному миру выполнен в соответствии с Постановлением Совета Министров Республики Беларусь «Об утверждении Положения о порядке определения размера компенсационных выплат и их осуществления» от 07.02.2008 № 168 и приведен в Приложении В к Отчету об ОВОС.

Недра. Основными задачами охраны недр согласно Кодексу Республики Беларусь о недрах № 406-З от 14 июля 2008 являются:

- на 1 января  каждого года получать полные и достоверные данные о состоянии запасов на месторождении, нормирование, учет и анализ потерь полезного ископаемого каждый год.

Для учета запасов и потерь, их движения и определения объемов выполненных работ предприятие должно иметь и хранить у себя следующую учетную документацию:

-  заполненные формы ежегодной статотчетности  1 – полезные ископаемые;

-  акты на списание балансовых запасов полезного ископаемого;

- книгу полноты извлечения запасов полезного ископаемого из недр и  учета потерь;

-   книгу учета движения вынутого полезного ископаемого;

-  книгу учета вынутых вскрышных пород и журнал подсчета объемов отвалов.

В качестве отрицательных факторов при разработке месторождения открытым способом проявляются:

– нарушение ландшафтного состояния территории;

– вредные выбросы в виде газов от работы двигателей внутреннего сгорания;

– развеивание песчаных частиц с бортов карьера и отвалов почвенного грунта;

– возможное загрязнение грунтовых вод отходами горюче-смазочных материалов при заправке машин, экскаватора, бульдозера и др.

Для устранения или частичной компенсации указанных факторов проектом предусмотрены следующие природоохранные мероприятия:

- в местах возможного стока поверхностных (дождевых и талых) вод на территорию карьерного поля необходимо осуществлять проходку нагорных канав или обваловку по периметру границ земельного участка, что позволит организовать отвод поверхностных сточных вод по сложившейся системе водоотвода (в места естественного стока);

- площадь вскрытого карьерного поля не должна превышать нормативной площади. Отработанные площади должны незамедлительно засыпаться породами основной вскрыши с дальнейшей рекультивацией;

- не допускать загрязнения грунтовых вод при ведении горных работ обводненным добычным уступом. Засыпку образованных в результате добычи полезных ископаемых обводненных емкостей породами основной вскрыши производить в соответствии с календарным планом.

- внутрикарьерные дороги располагать на повышенных местах подошвы карьера;

- рабочие площадки для работы горнодобывающей техники располагать на повышенных местах подошвы карьера, а при отсутствии такой возможности производить подсыпку породами основной вскрыши для обеспечения мощности сухих подушек не менее 1,0 м.

Этап рекультивации

В соответствии с п.6.2 ЭкоНиП-17.01.06-001-2017, рекультивация земель выполняется субъектами хозяйствования, осуществляющими работы, связанные с нарушением земель, на предоставленных им в установленном порядке земельных участках, в целях приведения этих земельных участков в состояние, пригодное для использования по целевому назначению в соответствии с условиями отвода этих земельных участков.

Учитывая рекомендации, изложенные в приложении Г (таблица Г.1)  ЭкоНиП-17.01.06-001-2017, проектом принято лесохозяйственное направление рекультивации - осуществление агротехнических мероприятий, назначение которых состоит в том, чтобы улучшить условия роста лесных культур.

7 Оценка изменения социально-экономических условий

Заказчик планируемой хозяйственной деятельности, обладает современным парком дорожно-строительной техники и оборудованием ведущих мировых производителей. Является одним из крупнейших предприятий республики по осуществлению дорожной деятельности по содержанию, ремонту и развитию (строительству, реконструкции) местных автомобильных дорог. Продукция предприятия широко используется строительными компаниями для возведения различных объектов во многих областях Беларуси.

Основным источником сырья для выпуска стройматериалов являются месторождения песчано-гравийной смеси. Предприятие испытывая острую необходимость в расширении сырьевой базы песчано-гравийной смеси, в виду отсутствия резервной, обратилось в исполнительный комитет с просьбой разработки месторождения Винцантовское.

Увеличивающиеся в последние десятилетия объемы как промышленного, так и гражданского строительства в Республике требует значительного увеличения материальной базы. Дефицит материалов, как наблюдалось в последние годы прошлого десятилетия, увеличивает как сроки строительства, так и его себестоимость.

Месторождение песчано-гравийной смеси Винцантовское имеет выгодное экономико-географическое положение, как для потребителя сырья, так и для потребителей готовой продукции предприятия.

Развитая сеть автомобильных дорог, железнодорожная станция позволяют отправлять продукцию в населенные пункты Витебской и иных областей, тем самым способствуя развитию товарных отношений и экспорту.

Разработка месторождения в социально-экономическом аспекте имеет положительный эффект, основными факторами которого являются:

- инвестирование средств в развитие строительной отрасли в республике;

- рост производственного и экспортного потенциала региона;

- обеспечение строительной отрасли востребованными строительными материалами;

- повышение уровня занятости населения в регионе, повышение уровня доходов населения и повышение качества его жизни;

- дополнительные ресурсы для финансирования природоохранных мероприятий в регионе за счет поступлений экологического налога от планируемой хозяйственной деятельности.

Отказ от разработки участка месторождения приведет к простаиванию производственных мощностей, сокращению строительной продукции в регионе, сокращению рабочих мест и др.

8 Оценка трансграничного воздействия

В связи с тем, что воздействие на основные компоненты окружающей среды будет носить временный характер (обусловлено периодом выполнения работ по разработке месторождения и рекультивации карьера) и являться локальным по площади (в пределах земельного отвода), а также учитывая удаленность объекта от государственной границы (район д. Свирдуни Поставского района Витебской области) – около 70 км, воздействие на компоненты окружающей среды в трансграничном аспекте при реализации планируемой хозяйственной деятельности не прогнозируется.

9 Прогноз возникновения вероятных чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций

Основными причинами возникновения запроектных аварийных ситуаций при эксплуатации объектов горнодобывающего производства являются: нарушение технологического процесса, технические ошибки обслуживающего персонала, нарушения правил техники безопасности и т.п., что может вызвать поступление загрязняющих веществ в окружающую среду.

Аварийные ситуации при реализации планируемой хозяйственной деятельности связаны:

- с развитием оползней на бортах карьера, опрокидыванием землеройной техники с бортов карьера, падения транспорта с отвалов;

- с возможными проливами нефтепродуктов при работе автотехники.

В соответствии с проектными решениями при проведении горных работ особое внимание уделяется технике безопасности (наблюдениям за состоянием бортов, рабочих уступов, отвалов и др.). Маркшейдерская служба предприятия должна вести наблюдения за устойчивостью бортов карьера и в случае выявления начала процессов сдвижения горных пород, для принятия мер, информировать руководство о возможном обрушении.

Основной причиной возникновения возможных проектных и запроектных аварийных ситуаций в области охраны окружающей среды в период разработки и рекультивации карьера могут являться проливы нефтепродуктов.

Пролив нефтепродуктов на территории проведения работ возможен в результате заправки транспортных средств топливом в не предназначенном для этого месте, либо в результате утечек при эксплуатации транспортных средств в неудовлетворительном состоянии.

Для предотвращения возникновения пролива нефтепродуктов необходимо: производить заправку, а также ремонт транспортных средств в специально отведенных местах. Транспортные средства и механизмы при проведении работ должны находиться в удовлетворительном техническом состоянии.

Последствия аварийных потерь нефтепродуктов могут быть ликвидированы широко используемыми в практике методами удаления нефтепродуктов с поверхности земли. В соответствии с п. 5.10. ГОСТ 17.5.3.04-83 «Общие требования к рекультивации земель» при рекультивации земельных участков, где выявлены  загрязненные нефтепродуктами участки земли необходимо осуществлять мероприятия по охране окружающей среды: ускорить деградацию нефтепродуктов либо ликвидировать очаг загрязнения грунтов (почв). Ввиду незначительных возможных объемов проливов (объем бака транспортного средства) целесообразным представляется применение механического метода удаления загрязненных почвогрунтов с вывозом в места, определенные законодательно нормативными документами. Ликвидация пролива нефтепродуктов должна быть проведена в кратчайшие сроки.

В технологических процессах и в технологическом оборудовании, предусмотренных проектом, не используются вещества и материалы, которые при определенных условиях могут вызвать аварийную ситуацию, залповые и аварийные выбросы.

Вероятность возникновения описанных ситуаций на объектах такого масштаба низкая при условии соблюдения технологического процесса и правил техники безопасности.

10 Предложения по программе локального мониторинга окружающей среды и необходимости проведения послепроектного анализа

Локальный мониторинг должен быть организован в соответствии с требованиями постановления Министерства природных ресурсов охраны окружающей среды № 9 от 01.02.2007 г. «Об утверждении инструкции о порядке проведения локального мониторинга окружающей среды юридическими лицами, осуществляющими хозяйственную и иную деятельность, которая оказывает вредное воздействие на окружающую среду, в том числе экологически опасную деятельность».

Порядок выполнения аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны определен Инструкцией по применению «Метод аналитического (лабораторного) контроля загрязняющих веществ в атмосферном воздухе на границе санитарно-защитной и жилой зоны», утвержденной заместитель министра - главный государственный санитарный врач Республики Беларусь И.В. Гаевский 25.03.2014 г. (регистрационный № 005-0314).

Рекомендуемыми для включения в перечень веществ, подлежащих аналитическому (лабораторному) контролю, являются:

- загрязняющие вещества, выбросы которых составляют более 15 % от валового выброса загрязняющих веществ в атмосферный воздух предприятия;

- загрязняющие вещества и группы суммации, расчетные максимальные концентрации которых, определенные на основании расчета рассеивания загрязняющих веществ в атмосферном воздухе (без учета фоновых концентраций загрязняющих веществ), на границе СЗЗ и/или в жилой зоне составляют 0,5 и более долей ПДК м.р./ОБУВ;

- загрязняющие вещества, для которых установлены временные нормативы выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух.

Согласно Постановлению Минприроды ПР и ООС №67 от 21.05.2007 г., и изменений от 27.07.11 г. №26 для рассматриваемого предприятия локальный мониторинг не проводится.

Проведение послепроектного анализа обязательно и должно включать следующие мероприятия:

КУП «Витебскоблдорстрой»:

- периодически контролировать содержание вредных веществ в выхлопных газах работающей в карьере техники, проводить регулярные технические осмотры и ремонтные работы;

- организовать сбор, хранение и захоронение на полигоне твёрдых бытовых отходов; поддерживать надлежащее санитарное состояние  на отведенных под проектируемые работы территориях;

- контроль за соблюдением проектных решений в области охраны окружающей среды и других условий, заложенных в отчете по ОВОС;

маркшейдерской службе организовать наблюдение за устойчивостью бортов карьера и отвалов вплоть до полного окончания работ по рекультивации;

уполномоченным ведомствам осуществлять:

- проверку соответствия прогнозируемых изменений в окружающей среде, принятых в ходе проведения ОВОС, фактическим изменениям при реализации планируемой деятельности, с целью совершенствования в дальнейшем при необходимости планируемых мероприятий по охране окружающей среды.

Ввиду незначительного и ограниченного во времени воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды проведения локального мониторинга не требуется.

11 Оценка значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду

Результаты оценки значимости воздействия планируемой деятельности на окружающую среду:

| Показатель воздействия | Градация воздействия | Балл |
| --- | --- | --- |
| Пространственного масштаба | Ограниченное: воздействие на окружающую среду в радиусе до 0,5 км от площадки размещения объекта планируемой деятельности | 2 |
| Временного масштаба | Продолжительное: воздействие, наблюдаемое продолжительный период времени от 1 года до 3 лет | 3 |
| Значимости изменений в окружающей среде | Слабое: изменения в природной среде превышают пределы природной изменчивости. Природная среда полностью самовосстанавливается после прекращения воздействия | 2 |
| Итого: | 2(3(2=10 |

Общая оценка значимости (без введения весовых коэффициентов) согласно ТКП 17.02-08-2012 (02120) «Охрана окружающей среды и природопользование. Правила проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) и подготовки отчета» характеризует воздействие при реализации хозяйственной деятельности как воздействие низкой значимости.

12 Выбор приоритетного варианта реализации планируемой хозяйственной деятельности

Сравнительная характеристика реализации двух предложенных  альтернативных вариантов: 1) разработка и рекультивация карьера северной части месторождения гравийно-песчаной смеси Винцантовское Поставского района Витебской области; 2) Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности - «нулевая» показала, что при реализации 1 варианта воздействие на основных компонентов окружающей среды незначительно (преимущественно на атмосферный воздух,) или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом - инвестирование средств в развитие строительной отрасли в республике; рост производственного и экспортного потенциала региона; повышение уровня занятости населения в регионе и др.

Сравнительная характеристика вариантов реализации планируемой хозяйственной деятельности

| Показатель | Вариант I Разработка и рекультивация месторождения песчано-гравийной смеси Винцантовское | Вариант II «нулевая» альтернатива |
| --- | --- | --- |
| Воздействие на атмосферный воздух | средней значимости | отсутствует |
| Воздействие на почвенный покров | средней значимости | отсутствует |
| Воздействие на растительный мир | незначительное | отсутствует |
| Воздействие на животный мир | средней значимости | отсутствует |
| Воздействие на подземные воды | отсутствует | отсутствует |
| Воздействие на поверхностные воды | отсутствует | отсутствует |
| Трансграничное воздействие | отсутствует | отсутствует |
| Соответствие программам развития регионов | соответствует | соответствует |
| Последствия чрезвычайных и запроектных аварийных ситуаций | отсутствуют | отсутствуют |
| Социальная сфера (положительный эффект) | высокий | отсутствует |
| Производственно-экономический потенциал | высокий | отсутствует |
| Необходимость дальнейшего мониторинга | отсутствует | отсутствует |
| Природоохранная деятельность (дополнительные ресурсы – экологическое налогооблажение) | присутствует | отсутствует |

|  | - воздействие отсутствует |
| --- | --- |
|  | - положительный эффект от реализации |
|  | - незначительное отрицательное влияние |
|  | - отрицательное воздействие от реализации |

Отказ от реализации планируемой хозяйственной деятельности обусловит снижение наращивания производственных мощностей, сокращению строительной продукции в регионе, сокращению рабочих мест и др.

Таким образом, исходя из приведенной сравнительной характеристики, вариант 1 является приоритетным вариантом реализации планируемой хозяйственной деятельности. При его реализации трансформация основных компонентов окружающей среды незначительна или отсутствует, а по производственно-экономическим и социальным показателям обладает положительным эффектом.

13 Условия для проектирования объекта в целях обеспечения экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды

13.1 Краткие выводы по ОВОС

По результатам выполненной оценки воздействия планируемой хозяйственной деятельности на основные компоненты окружающей среды определено, что:

1. Значения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в приземном слое атмосферы не превышают установленные нормы при введении в эксплуатацию проектируемого объекта. Прогнозируемые уровни шума на границе базовой санитарно-защитной зоны (100 м) и на границе жилой зоны не превышают ПДУ звука в соответствии с санитарными нормами, правилами и гигиеническими нормативами «Шум на рабочих местах, в транспортных средствах, в помещениях жилых, общественных зданий и на территории жилой застройки», утвержденными постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 16.11.2011 г. № 115.

2. Прямое воздействие на поверхностные воды не прогнозируется в связи с отсутствием отведения в поверхностный водный объект сточных вод от проектируемого объекта. Косвенное воздействие на качество поверхностного стока возможно в результате выноса загрязняющих веществ с дождевым стоком.

3. Воздействие на почвенный покров в пределах объекта носит кратковременный характер (период разработки и горнотехнического этапа рекультивации).

4. Воздействие на качество подземных вод может быть вызвано возможной фильтрацией загрязняющих веществ через зону аэрации.

13.2 Условия для проектирования

Цель разработки условий для проектирования объекта – обеспечение экологической безопасности планируемой деятельности с учетом возможных последствий в области охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов и связанных с ними социально-экономических последствий, иных последствий планируемой деятельности для окружающей среды, включая здоровье и безопасность населения, животный мир, растительный мир, земли (включая почвы), недра, атмосферный воздух, водные ресурсы, климат, ландшафт, природные территории, подлежащие особой и (или) специальной охране, а также для объектов историко-культурных ценностей и (при наличии) взаимосвязей между этими последствиями.

13.2.1 В связи с потенциально возможным воздействием на атмосферный воздух необходимо предусмотреть:

-  на карьерных дорогах при положительной температуре воздуха предусматривается систематическое орошение их водой и  поливка 20-30%  раствором хлористого кальция;

- высота уступов не должна превышать высоту черпания экскаватора, иначе при обрушении верхней части уступа повышается запыленность в забое в 1,5-4,5 раза;

- рациональное размещение карьерного оборудования в забое с учетом преобладающего направления ветров;

- для перевозки сыпучих грузов по дорогам общего пользования (в том числе через населенные пункты) навалом каждое транспортное средство должно иметь натягивающийся тент из плотного материала. Тент должен надежно крепиться к кузову и полностью, со всех сторон закрывать перевозимый насыпью материал;

- приостановление работ в карьере при повышенной аэродинамической нагрузке (ветровой) в восточном и западном направлениях, а именно в случаях превышения скорости ветра 13,9 м/с (крепкий ветер по шкале Бофорта) в целях исключения ветрового запыления населенных пунктов - дд. Свирдуни, Свирплишки и др.

13.2.2 В связи с потенциально возможным воздействием на поверхностные и подземные воды необходимо предусмотреть:

- в местах возможного стока поверхностных (дождевых и талых) вод на территорию карьерного поля необходимо осуществлять проходку нагорных канав или обваловку по периметру границ земельного участка, что позволит организовать отвод поверхностных сточных вод по сложившейся системе водоотвода (в места естественного стока);

- площадь вскрытого карьерного поля не должна превышать нормативной площади. Отработанные площади должны незамедлительно засыпаться  породами основной вскрыши с дальнейшей рекультивацией;

- не допускать загрязнения грунтовых вод при ведении горных работ обводненным добычным уступом. Засыпку образованных в результате добычи полезных ископаемых обводненных емкостей породами основной вскрыши производить в соответствии с календарным планом.

- внутрикарьерные дороги располагать на повышенных местах подошвы карьера;

- рабочие площадки для работы горнодобывающей техники располагать на повышенных местах подошвы карьера, а при отсутствии такой возможности производить подсыпку породами основной вскрыши для обеспечения мощности сухих подушек не менее 1,0 м.

13.2.3 Земельные участки, рекультивируемые для лесохозяйственного использования, должны иметь ширину земельной полосы, продольный и поперечный уклоны, обеспечивающие возможность работы машин и механизмов. Рельеф спланированных участков не должен иметь замкнутых углублений и уклонов, превышающих 1 - 3°. Талые и ливневые воды с рекультивированных площадей должны отводиться за их пределы.

13.2.4 Также необходимо предусмотреть:

- для уменьшения загрязнения горюче-смазочными материалами предусматривается производить заправку и смазку бульдозеров на специальных площадках, покрытых слоем песка на промплощадке карьера;

- не допускать на карьере участков возгорания (розлив бензина, солярки, и пр.);

- производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к электротехническим устройствам не допускается без согласования с эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности;

- запрещается стоянка автотранспорта при погрузочно-разгрузочных работах с включенным двигателем внутреннего сгорания.

13.2.5 Производственный контроль состояния основных компонентов окружающей среды определяется программой производственного контроля на объекте.

13.2.6 Общие организационные требования по объекту включают:

На всех стадиях проектирования необходимо выполнения следующего перечня условий.

- До начала разработки проектной документации заказчику планируемой деятельности необходимо получить соответствующие технические условия на проектирование объекта, архитектурно-планировочное задание.

- Подготовить и направить запросы в адрес органов и учреждений, осуществляющих санитарный надзор, по вопросам выдачи Заключения о возможности размещения объекта на испрашиваемой территории.

- Разработку проектной документации выполнить в соответствии с законодательством Республики Беларусь в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в том числе Санитарных норм и правил:

( Санитарные нормы и правила «Требования к санитарно-защитным зонам организаций, сооружений и иных объектов, оказывающих воздействие на здоровье человека и окружающую среду», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 11.10.2017 № 91;

( Санитарные нормы и правила «Требования к атмосферному воздуху населенных пунктов и мест массового отдыха населения», утвержденные постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30.12.2016 г № 141;

( Классы опасности загрязняющих веществ в атмосферный воздух, утвержденные Постановлением Министерства здравоохранения РБ № 174 от 21.12.2010 г.;

( Постановление Министерства здравоохранения Республики Беларусь от 8 ноября 2016 г. № 113 «Об утверждении и введении в действие нормативов предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе и ориентировочно безопасных уровней воздействия загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных пунктов и мест массового отдыха населения и признании утратившими силу некоторых постановлений Министерства здравоохранения Республики Беларусь»;

( Гигиенический норматив «Гигиенический норматив содержания загрязняющих химических веществ в атмосферном воздухе, обладающих эффектом суммации», утвержденный постановлением Министерства здравоохранения республики Беларусь 30.03.2015 № 33.

( Санитарные нормы и правила «Требования к организации зон санитарной охраны источников и централизованных систем питьевого водоснабжения», утвержденных постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 30 декабря 2016 г. № 142.

- Обращение с отходами осуществлять в соответствии с требованиями Закона Республики Беларусь «Об обращении с отходами» от 20.07.2007 г. № 271-З.

- Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о земле».

- Проектные решения по снятию, сохранению и использованию плодородного слоя почвы осуществить в соответствии с требованиями «Положения о снятии, использовании и сохранении плодородного слоя почвы при производстве работ, связанных с нарушением земель», утвержденных Приказом Государственного комитета по земельным ресурсам, геодезии и картографии Республики Беларусь № 01-4/78 от 24.05.1999 г.

- Учесть требования «Кодекса Республики Беларусь о недрах».

- Выполнить требования Закона Республики Беларусь «О растительном мире» от 14.06.2003 г. № 205-З.

- Учесть требования ЭкоНиП 17.01.06-001-2017 «Охрана окружающей среды и природопользование. Требования экологической безопасности».

Реализация планируемой деятельности при соблюдении вышеуказанных условий для проектирования позволит минимизировать возможное негативное воздействие на основные компоненты окружающей среды.